Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zasady obsługi gwarancyjnej	2

Infrastruktura sieciowa	5

Uzupełnienie infrastruktury sieciowej	5

Budowa sieci	5

Budowa okablowania szkieletowego	8

Budowa okablowania warstwy dostępowej	8

Kontroler sieci bezprzewodowej	11

Modernizacja pomieszczeń serwerowni	12

Przełącznik Rdzeniowy – 2 sztuki	14

Punkty dostępowe 35 sztuk	21

Przełącznik  Sieciowy 48portów 1Gbit/s – 15 sztuk	23

Zapora ogniowa 2 sztuki	26

Zasilacze awaryjne UPS dla punktów dystrybucyjnych 15 sztuk	27

Oprogramowanie do zarzadzania siecią wraz z instalacją, konfiguracją, wdrożeniem- 1licencja otwarta	27

Infrastruktura Serwerowa	30

Opis środowiska serwerów	30

Serwer   dla części medycznej – klaster HA	31

Serwer danych obrazowych PACS -1 szt.	32

Serwer backupowy - 1 szt.	34

Macierz dyskowa wraz z dyskami 20 TB- 1 szt.	36

Zasilacze awaryjne UPS do serwerów 3 sztuki	38

Przełącznik KVM	39

Oprogramowanie do Wirtualizacji -2 sztuki	39

Oprogramowanie do Beckupu 1 sztuka	41

Infrastruktura Kliencka	42

Stanowiska Komputerowe 95 sztuk.	42

Stanowiska Komputerowe  20 sztuk.	50

Stanowiska Komputerowe  -5 sztuk.	58

Urządzenia wielofunkcyjne - 80 sztuk.	63

Urządzenia drukujące A3 - 5 sztuk.	64

Tablet – 15 sztuk.	65

Drukarka kodów Paskowych - 10 sztuk.	66

Skaner Dowodów osobistych - 5 sztuk.	66

Skaner Kodów kreskowych – 45 sztuk.	67

Oprogramowanie umożliwiające informatyzację jednostki, w tym tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę partnerską – opis ogólny	67

Oprogramowanie do obsługi części medycznej	71

Oprogramowanie do obsługi części administracyjnej	120

Sprzęt do ucyfrowienia w zakresie aparatury Obrazowej	141

Oprogramowanie PACS/RIS	149

System Informatyczny w zakresie E-usług oraz integracji P1,P2	187

Wstęp

Przedstawione poniżej parametry urządzeń, sprzętu komputerowego i sieciowego, elementów dostarczanych w ramach postepowania należy traktować jako wymogi minimalne. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę o takich parametrach poszczególnych urządzeń, które zapewnią poprawne funkcjonowanie wdrażanych systemów informatycznych.  Oferowane parametry nie mogą być gorsze niż wymagane jako minimalne. Oferent w miejscach gdzie jest to wymagane, musi wskazać producenta, model oferowanego urządzenia oraz potwierdzić jego oferowane parametry. Wymagane jest również załączenie kart katalogowych oferowanych urządzeń umożliwiających weryfikacje wymaganych parametrów.

W przypadku, gdy w opracowaniu dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym o parametrach nie niższych od opisanych.

# Zasady obsługi gwarancyjnej

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres zadeklarowany w ofercie, liczony od podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy dla całości Systemu ZSI łącznie z bazami danych.

- Klasyfikacja błędów:

- błąd krytyczny (awaria) – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania ZSI, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca

- błąd niekrytyczny (usterki)  – oznacza ograniczenie działania oprogramowania ZSI, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca

- Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych głównie poprzez łącza zdalne oraz w wymagających tego okolicznościach przyjazdów do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjmował i obsługiwał zgłoszenia elektroniczne, będącej podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń. Wykonawca zobowiązany jest do wysyłania powiadomień na temat zgłoszeń na podany adres e-mail, możliwość generowania raportów związanych ze zgłoszeniami.

- Wszelkie błędy będą zgłaszane przez wyznaczony i wskazany w umowie personel Zamawiającego drogą elektroniczną w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie jest to możliwe telefonicznie.

- Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzania otrzymanego zgłoszenia drogą elektroniczną.

- W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe awarie, błędy na swój koszt w terminie określonym w serwisie gwarancyjnym.

- Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisu gwarancyjne na zasadach określonych poniżej.

- W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać wykryte awarie, błędy Oprogramowania a Wykonawca usuwać zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania.

- Naprawy gwarancyjne odbywać się będą na poniższych zasadach i w określonych terminach:

  - Dostępność usług gwarancyjnych dla części medycznej – 24h/365 dni przez cała dobę.

  - Dostępność usług gwarancyjnych dla części administracyjnej, części EOD – 8:00 – 16:00 w dni robocze

  - Usuwanie awarii i usterek w oprogramowaniu (godziny robocze liczone w dniach pracy Zamawiającego)

- błąd krytyczny – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania ZSI lub jego części (administracyjnej, EOD lub medycznej)

    - dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba godzin roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę

| Błąd krytyczny | Część medyczne | Część administracyjna, EOD |
| --- | --- | --- |
| Czas reakcji | 6 h | 12 h |
| Czas naprawy | 8 h | 24 h |

- błąd niekrytyczny  - oznacza ograniczenie działania oprogramowania ZSI

    - dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę;

| Błąd niekrytyczny | Część medyczna | Część administracyjna, EOD |
| --- | --- | --- |
| Czas reakcji | 8 h | 24 h |
| Czas naprawy | 7 dni | 10 dni |

- obowiązek reakcji priorytetowej:

Wykonawca zapewnia  naprawę, do 48 godzin , w przypadku wystąpienia awarii lub powstania błędu w niżej wymienionych funkcjonalnościach:

- sporządzania sprawozdania VAT – 7 - w dniach 23 - 25 każdego miesiąca,

- sporządzania sprawozdań rocznych (GUS, US) – w okresie od 2 stycznia do 15 marca tego samego roku,

- skrócenie czasu reakcji do 4h dla błędu krytycznego w części medycznej,  w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00.

- sporządzania raportu deklaracji do NFZ - w dniach 2 - 6 każdego miesiąca

  - W przypadku wykazania awarii i błędów zgłoszonych do Wykonawcy, Wykonawca wypełni swoje zobowiązanie gwarancyjne, w ramach struktur organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiającemu, według wyboru Wykonawcy, Update’u lub Upgrade’u oprogramowania, lub też, - według wyboru Wykonawcy - poprzez wskazanie stosownego, akceptowalnego sposobu uniknięcia skutków awarii, błędu, które to działania muszą skutkować wyeliminowaniem awarii, błędu. Zamawiający zapewni Wykonawcy pełne i bezpłatne wsparcie, w szczególności poprzez zapewnienie współpracy pracowników, zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz możliwie najdokładniejszego opisu awarii, błędu, dostarczając wymagane dane oraz tworząc połączenia telekomunikacyjne z serwerem bazy danych. Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania każdej bezpłatnej nowej wersji oprogramowania.

  - Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego:

    - Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej wymienionych form:

      - pierwszorzędnie poprzez dedykowany system elektroniczny,

      - telefonicznie,

      - pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia awarii i usterek Zamawiający może wykonywać całodobowo z wyłączeniem zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach od 8.00 – 16.00.

    - po usunięciu przez Wykonawcę awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu awarii/usterki:

      - wpis potwierdzający poprawność wykonanych  zmian, dokonany przez Zamawiającego w systemie zgłoszeń.

      - pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,

      - protokołem usunięcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty serwisanta Wykonawcy,

    - potwierdzenie zakończenia prac naprawczych przez Wykonawcę może zostać wydane wyłącznie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę;

- W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:

  - Dostarczanie nowych wersji oprogramowania ZSI uwzględniających:

    - Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach prawa wewnętrznego obowiązujących na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione zmiany zostaną udostępnione nie później niż w dniu rozpoczęcia ich obowiązywania. W przypadku, gdy pomiędzy dniem opublikowania, a dniem obowiązywania okres jest krótszy niż 30 dni, przyjmuje się, że zmiany zostaną dokonane w okresie 30 dni od dnia ich opublikowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wejścia w życie. Zmiany związane z dostosowaniem systemu ZSI do przepisów prawa pracy i podatkowego wchodzące w życie z pierwszym dniem roku następnego muszą zostać udostępnione w systemie nie później niż z dniem ich wejścia w życie,

    - Zmiany związanie z podniesieniem jakości i funkcjonalności systemu ZSI lub usuwających wykryte przez Wykonawcę błędy w działaniu ZSI.

  - Wykonawca zobowiązany jest informować o wszystkich nowych wersjach systemu ZSI wraz z przedstawieniem wykazu dokonywanych zmian, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

  - Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego błędy.

  - Analizę zgłoszonego błędu i jego usunięcie w przypadku jego potwierdzenia.

- Na dzień podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni, że ZSI działa poprawnie i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 12 miesięcy.

- Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne-nie dotyczy systemu ZSI i zakresu funkcjonalnego wymienionego w załączniku nr 3 Oprogramowanie) dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta tego oprogramowania na okres deklarowanej gwarancji systemu ZSI.

  - Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji producentów dostarczonego oprogramowania narzędziowego i motorów baz danych w zakresie poprawek.  Okres wsparcia dla tego oprogramowania rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i trwa do dnia wygaśnięcia gwarancji na dostarczony System ZSI. Wszelkie uaktualnienia będą wgrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od publikacji przez producenta.

- Warunki gwarancyjne dla sprzętu

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek działania, lub zaniechania Wykonawcy,

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od daty protokołu odbioru danego sprzętu,

- dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2016 lub nowszy),

- gwarancja na dostarczony przez Wykonawcę sprzęt wymieniony w załączniku nr 1

- wykonywanie całej usługi naprawy w miejscu instalacji siedzibie Zamawiającego,

- zgłaszanie uszkodzeń 5 dni w tygodniu - w dni robocze

- czas naprawy nie dłuższy niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, dostarczenie na koszt i ryzyko Wykonawcy urządzenia zastępczego o parametrach zgodnych z urządzeniem uszkodzonym, wraz z jego instalacją i konfiguracją do pracy w miejsce urządzenia uszkodzonego,

- w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 30 dni roboczych - wymianę uszkodzonego urządzenia na nowe o parametrach nie gorszych niż urządzenie uszkodzone, wraz z jego instalacją i konfiguracją do pracy w miejsce urządzenia uszkodzonego,

- transport sprzętu do naprawy jak i naprawionego/wymienionego pomiędzy Zamawiającym a serwisem na swój koszt i ryzyko gwaranta,

- automatyczne przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy, w sytuacji gdy błędy nie są istotne (dotyczy napraw wykonywanych w serwisie zewnętrznym). W przypadku gdy Wykonawca zamiast sprzętu wadliwego dostarczy sprzęt wolny od wad albo dokona istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymieni część sprzętu, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej;

- ponadto w ramach gwarancji dla całego dostarczonego sprzętu:

- Zamawiający nie ma obowiązku przekazywania sprzętu do naprawy z oryginalnymi opakowaniami fabrycznymi,

- okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu i wszystkich podzespołów rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem jego odbioru przez Zamawiającego i podpisaniem przez obie Strony końcowego protokołu odbioru,

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nieodpłatnie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych wraz z konfiguracją i instalacją w miejsce sprzętu uszkodzonego; Zamawiający może każdorazowo zrezygnować z obowiązku dostawy sprzętu zastępczego na czas naprawy,

# Infrastruktura sieciowa

## Uzupełnienie infrastruktury sieciowej

### Budowa sieci

Założenia ogólne:

W ramach prac modernizacyjnych zostanie zbudowana sieć  komputerowa, 205 nowych punktów PEL zgodnie z załączonym rysunkiem wskazującym ich rozmieszczenie. Wykonawca wykona projekt sieci logicznej. Wymagania stawiane nowej instalacji to:

PEL (punkt elektryczno-logiczny) należy pod tym znaczeniem rozumieć moduł naścienny (natynkowy lub podtynkowy) umożliwiający podłączenie do sieci LAN, telefonicznej i zasilania dedykowanego, składający się dwóch modułów gniazd logicznych RJ-45 kat. 6 oraz dwóch gniazd zasilania dedykowanego 230V (kodowanych kluczem). Gniazda mają być podłączone do rozdzielni zasilania dedykowanego.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację dotyczącą normalizacji systemów okablowania, minimalne wymagania dotyczące wydajności elementów okablowania strukturalnego to Kategoria 6, zaś wydajności systemu klasa E, zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 11801.

W celu zabezpieczenia wydajności parametrów i bezawaryjności okablowania strukturalnego w długim okresie użytkowania, Zamawiający wymaga objęcia wykonanej instalacji 25-letnią gwarancją systemową producenta,

przewody prowadzone będą w 2-komorowych korytkach PVC montowanych natynkowo (lub w korytach blaszanych z przegrodą, jeżeli występuje sufit podwieszany), każdy zestaw gniazd logicznych wchodzący w skład pojedynczego punktu PEL powinien być oznaczony w następujący sposób:

L-A/B/C/D

gdzie:

A – oznacza budynek ( A – Budynek administracji, S – Szpital, P – Przychodnia, M-Magazyn)

B – oznacza piętro (P-piwnica,  0 – parter, 1 – I piętro, 2 – II Piętro, 3-III piętro)

C – oznacza numer szafy dystrybucyjnej

D – Oznacza numer gniazda

Projektowany system okablowania strukturalnego powinien spełniać bezwzględnie wszystkie następujące warunki:

wszystkie elementy pasywne sieci muszą pochodzić od jednego producenta co umożliwi uzyskanie całościowej i spójnej gwarancji na cały system.

Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, gwarancja systemowa ma obejmować:

- Gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione),

- Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej jak i telefonicznej. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera (co najmniej 2 przeszkolonych pracowników z ważnymi certyfikatami instalatorskimi) uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, wyniki pomiarów dynamicznych kanału lub łącza stałego wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007, rysunki i schematy wykonanej instalacji. W celu zabezpieczenia interesu Użytkownika końcowego by dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania,

Instalacja ma być poprowadzona kablem ekranowanym o konstrukcji F/FTP z pasmem przenoszenia 500MHz Kat. 6, zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 11801:2002 ed 2.1:2009, 4 pary. Ekran kabla zrealizowany musi być w postaci folii aluminiowej oplatającej poszczególne pary transmisyjne w celu redukcji przesłuchów pochodzących z zewnętrznych źródeł EMC oraz dodatkowo oplot wykonany z folii aluminiowej.

Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu przyłączeniowego kat.6 typu RJ45.

Moduł musi pozwalać na zarabianie kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową,  kable przyłączeniowe również muszą być wyposażone we wtyki RJ45, moduł musi zapewniać możliwość dokonywania co najmniej kilkukrotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci.

Moduł musi charakteryzować się wsteczna kompatybilnością do komponentów Kat.6 oraz Kat.5 oraz zapewniać możliwość terminacji kabla w zakresie średnicy żył AWG24 – 22.

Kable terminowane w module musza mieć możliwość rozszycia żył zarówno w sekwencji T568A jaki i T568B.

Przełącznice miedziane powinny charakteryzować się brakiem kategorii. O tym, jakiego rodzaju okablowanie można terminować na przełącznicach decydują zainstalowane moduły. Wpływa to na nieograniczoną elastyczność i możliwość łatwej i taniej migracji do okablowania o wyższej kategorii.

Przełącznice powinny być wyposażone w moduły RJ45 montowane metodą zatrzaskową, co zapewnia zwartą konstrukcję oraz łatwy i szybki sposób instalacji niewymagający żadnych specjalistycznych narzędzi zapewniając uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.

Przełącznice miedziane muszą zapewniać jednoportową skalowalność portów oraz możliwość migracji/implementacji łączy w innych technologiach. Przełącznice muszą być przystosowane do montażu zarówno modułów przyłączeniowych ekranowanych jak i nieekranowanych. Muszą być zaopatrzone w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocą opasek zaciskowych. Kontakt systemu uziemiania przełącznicy z ekranem zainstalowanego w niej modułu musi następować automatycznie bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności, aby zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale biorąc pod uwagę długi okres działania, również nowych protokołów w przyszłości wymagających odpowiedniego zapasu pasma przenoszenia jako medium transmisyjne należy zastosować kable wykonane w najnowszych dostępnych technologiach.

Przełącznice muszą umożliwiać instalację do 24 dupleksowych łączników centrujących na wysokości 1U. Konstrukcja przełącznicy musi umożliwiać w swoim obszarze możliwości zorganizowania zapasu.

W celu właściwego zabezpieczenia kabla wprowadzanego w obszar szafy 19” muszą być ochraniane przez peszle aż do wejścia do przełącznicy. Przełącznica w związku z tym musi umożliwiać instalację specjalnych uchwytów pozwalających na pewne przytwierdzenie peszli.

Głównym punktem dystrybucyjnym GPD sieci będzie serwerownia w Budynku Szpitalnym zlokalizowana na poziomie piwnic budynku „B”, połączona z zastosowaniem technologii światłowodowej, poprzez wybudowanie linii.

Rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych do uzgodnienia na etapie projektu z Zamawiającym. Wstępna propozycja punktów została podana na załączonych szkicach budynków.

Założenia minimalne wymagania dla przyjmowanych rozwiązań:

Wszystkie szafy dystrybucyjne  mają zostać połączone poprzez zastosowanie kabla światłowodowego jednomodowego z centralnym punktem dystrybucyjnym -serwerowanią, zastosowane włókna jednomodowe mają umożliwić transmisję sygnałów w drugim i trzecim oknie transmisyjnym  to jest na długości fali 1310 – 1550 nm.,  zakończenie włókien na przełącznicach RACK (umieszczonych w poszczególnych punktach dystrybucyjnych) z zastosowaniem złączy LC,  główny punkt dystrybucyjny w budynku Szpitala stanowić będzie 2  szafy stojące o wysokości 42U o następujących parametrach:

- szafa ma spełniać wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E- 08106 /

- EN60 529 / IEC 529,

- rama spawana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole,

- dach z dodatkowa perforacją dla bardziej wydajnej wentylacji szafy,

- drzwi przednie i tylne perforowane

- ściany boczne i tylna z blachy,  zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych,

- cztery pionowe profile montażowe 19” z blachy ocynkowanej,

- szafę należy wyposażyć w panel wentylacyjny oraz termostat.

- Szafa zostanie wyposażona w 1 listwę zasilającą typu Rack z minimum 10 gniazdami 230V,

- Szafa będzie posiadać niezbędną ilość patch paneli zarówno światłowodowych jak i RJ45

Punkty dystrybucyjne w budynkach stanowić będą szafy wiszące o wysokości od 6 do 15U (w zależności od ilości wyposażenia) o następujących parametrach:

- szafa ma spełniać wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E- 08106 /

- EN60 529 / IEC 529, o szafa przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,

- szafa wisząca dwuczęściowa, konstrukcja spawana – nośność min. 50 kg o głębokość szafy 600 mm

- drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180

- w standardzie para pionowych profili 19” z blachy ocynkowanej,

- szafę należy wyposażyć w panel wentylacyjny oraz termostat,

- Szafa zostanie wyposażona w 1 listwę zasilającą typu Rack z minimum 10 gniazdami 230V,

- Szafa będzie posiadać niezbędną ilość patch paneli zarówno światłowodowych jak i RJ45

Wykonawca zapewni w ramach wykonania usługi odpowiednią ilość przewodów krosowniczych (z zachowaniem min kat. 6) niezbędnych do połączeń aktywnych i pasywnych elementów sieci w punktach dystrybucyjnych. Przewody muszą być wykonane fabrycznie (zalewane) – nie dopuszcza się wykonywania przewodów krosowniczych ręcznie.

Środowisko w którym będzie instalowany osprzęt sklasyfikowano jako M1I1C1E1 (łagodne) wg specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) – zgodnie z PN-EN 50173-1:2007.

### Budowa okablowania szkieletowego

Głównym punktem dystrybucyjnym  sieci, będzie serwerownia w Budynku Szpitala zlokalizowana na poziomie piwnic w budynku „B”, połączona z zastosowaniem technologii światłowodowej, poprzez wykorzystanie wybudowanej  infrastruktury w topologii gwiazdy z punktami dystrybucyjnymi w budynku Szpitala, z punktem dystrybucyjnym w budynkach: Administracyjnym, Przychodni, Magazynem, Ksiegowość. W budynku magazynu przewiduje się umieszczenie szafy stojącej 42U na jeden z serwerów klastrowych oraz serwer beckapu.

Rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych do uzgodnienia na etapie projektu z Zamawiającym w okolicy wskazanej przez projektanta.

Wszystkie obiekty mają zostać połączone poprzez zastosowanie kabla światłowodowego jednomodowego. Zastosowane włókna jednomodowe mają umożliwić transmisję sygnałów w drugim i trzecim oknie transmisyjnym  to jest na długości fali 1310 – 1550 nm. Zakończenie włókien na przełącznicach RACK (umieszczonych w poszczególnych punktach dystrybucyjnych lub serwerowni. Wykonawca dostarczy konieczną ilość pachcordów światłowodowych.

### Budowa okablowania warstwy dostępowej

Zakres prac:  wykonanie 205 punktów PEL:

Księgowość parter – wykonanie instalacji dla 15   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek Magazyn Techniczny niski parter – wykonanie instalacji dla 2   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek Kotłownia parter – wykonanie instalacji 1 gniazda PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek E piwnica – wykonanie instalacji dla 1   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek E parter – wykonanie instalacji dla 2   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek D parter – wykonanie instalacji dla 18   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek D piętro I – wykonanie instalacji dla 5   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek C parter – wykonanie instalacji dla 11   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek C piętro I – wykonanie instalacji dla 11   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek B piwnica – wykonanie instalacji dla 8   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek B parter – wykonanie instalacji dla 32   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek Oddział Psychiatryczny parter – wykonanie instalacji dla 4   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek Oddział Psychiatryczny piętro I – wykonanie instalacji dla 14   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek Dyrekcji I piętro – wykonanie instalacji dla 5   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek Dyrekcji parter – wykonanie instalacji dla 4   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek A Piwnica – wykonanie instalacji dla 1   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek A Parter – wykonanie instalacji dla 17   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek A Piętro I  – wykonanie instalacji dla 9   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek A Piętro II – wykonanie instalacji dla 14   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek A Piętro III – wykonanie instalacji dla 20   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Budynek A Piętro IV – wykonanie instalacji dla 11   gniazd PEL 2xRJ45 2x230V

Podane ilości są minimalnymi. Projektując sieć należy dokonać ostatecznych uzgodnień z Zamawiającym.

Rozmieszczenie gniazd PEL w poszczególnych budynkach  przedstawia załącznik rozmieszczenie punktów.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: wykonać komplet pomiarów, wykonać dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać: raporty z pomiarów okablowania, rzeczywiste trasy prowadzenia kabli, oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych, lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji.

Budowa sieci bezprzewodowej

Uzupełnieniem tradycyjnej sieci strukturalnej jest wyposażenie Szpitala w sieć bezprzewodową WLAN złożoną z 35 punktów AP. Powinna być ona uwzględniona w szczegółowej dokumentacji projektowej. Sieć WLAN ma być dostępna na terenie  jednostek:

- budynki Szpitala

- budynki Przychodni

- budynek Administracji

- budynek Magazynowy

Budowa wydzielonej instalacji elektrycznej

Instalacja przewidziana jest do zasilania urządzeń aktywnych w pośrednich punktach dystrybucyjnych oraz dedykowana do punktów elektryczno-logicznych PEL. Liczba gniazd PEL zgodnie z wykazem w punkcie 2.1, podpunkcie 2.1.2.

Urządzenia medyczne mające m.in. bezpośrednią styczność z ciałem pacjenta (grupa 2) nie mogą być podłączane do niniejszej instalacji.

Przewody prowadzone będą w korytkach PVC, montowanych natynkowo (lub w korytach blaszanych z przegrodą, jeżeli występuje sufit podwieszany).

Przewody elektryczne prowadzone będą, w miarę możliwości, wspólnymi trasami z okablowaniem szkieletowym i zakończone w gniazdach elektrycznych, 230V.

Założenia i wytyczne dla instalacji elektrycznej, dedykowanej

Instalacja systemu zasilania dedykowanego dla budowanego systemu sieci szkieletowej powinna zawierać w ramach realizacji usługę instalacji kompletnego toru energetycznego z koniecznymi do wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustów w stropach lub ścianach, montaż gniazd, przewodów, UPS-ów, instalację odrębnych tablic rozdzielczych wraz z kompletem wymaganych zabezpieczeń), obwody energetyczne, zabezpieczające prace urządzeń w serwerowni (klimatyzator, szafy, centralka alarmowa) stanowić będą odrębne samodzielne obwody z wydzieloną sekcją zabezpieczeń w rozdzielnicy głównej, pośrednie punkty dystrybucyjne (szafy) powinny być przyłączone do osobnych obwodów, sieć będzie miała prawidłowo zabezpieczoną wartość poziomu uziomu, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla tego typu działania oraz przepisami wykonawczymi SEP i norm Prawa Budowlanego, przekroje przewodów dobrać na podstawie stosownych obliczeń uwzględniając wymogi obowiązujących norm i przepisów oraz wytyczne producenta UPS. Każdy obwód gniazd elektrycznych DATA musi zostać zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym typu B z członem różnicowo-prądowym typu A, instalacja musi być wyposażona w ochronę przepięciową.

System zasilania w budynkach powinien zostać poprowadzony w listwach natynkowych PVC (lub metalowych korytach kablowych) z separacją toru logicznego. Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z osprzętem sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń, wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów należy wykonać w sposób pewny, trwały  w czasie, chroniący przed korozją.

Oględziny i pomiary końcowe

Po wykonaniu dedykowanej instalacji zasilającej należy dokonać oględzin wszystkich jej elementów oraz sprawdzić sposób i jakość montażu wykonanych połączeń, w szczególności:

swobodny dostęp do urządzeń, umieszczenie odpowiednich opisów i tablic ostrzegawczych, prawidłowe oznaczenie obwodów i zabezpieczeń w rozdzielniach, poprawność połączeń przewodów.

Po oględzinach wykonać końcowe pomiary i sporządzić stosowne protokoły badań:

rezystancji izolacji, ciągłości obwodów elektrycznych, impedancji pętli zwarcia dla wszystkich obwodów odbiorczych, prądu i czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych oraz prawidłowości działania przycisku testowego.

Pomiary należy wykonać miernikiem wielkości elektrycznych posiadającym aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Protokoły pomiarowe należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.

Budowa łącza internetowego

Wykonawca w ramach prac modernizacyjnych sieci logicznej jest zobowiązany na dostarczenie do pomieszczeń serwerowni łącza internetowego o przepustowości: maksymalna prędkość pobierania w taryfach FTTH do: 200 Mb/s, prędkość wysyłania 20Mb/s. Wykonawca musi pokryć koszt dzierżawy lub innej usługi dostawy internetu przez cały zadeklarowany okres gwarancji.

### Kontroler sieci bezprzewodowej

- Obudowa 1U do montażu w szafie rack 19"

- Co najmniej 4 niezależne interfejsy z możliwością wyboru typu okablowania (miedziane lub światłowodowe) dla każdego z nich.

- Co najmniej dwa porty USB umożliwiające podłączenie pamięci USB (uaktualnienie firmware, kopia zapasowa i przywrócenie konfiguracji) oraz obsługę drukarki.

- Możliwość centralnego zarządzania co najmniej 60 punktami dostępowymi.

- Możliwość rozszerzenia pojemności kontrolera do, co najmniej, 250 punktów dostępowych poprzez wykupienie dodatkowej licencji.

- Możliwość łączenia kontrolera w klastry do, co najmniej, 6 kontrolerów. Połączenie w klaster powinno umożliwiać wymianę informacji o skonfigurowanych profilach bezprzewodowych i przyłączonych klientach. Maksymalna pojemność takiego systemu nie powinna być mniejsza, niż 1000 punktów dostępowych.

- Współpraca z punktami dostępowymi pracującymi w standardach: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac.

- Funkcjonalność Fast Roaming umożliwiająca przemieszczanie się użytkownika pomiędzy punktami dostępowymi bez przerywania połączenia bezprzewodowego i konieczności ponownego uwierzytelniania. Funkcjonalność powinna umożliwiać roaming pomiędzy punktami dostępowymi zlokalizowanymi zarówno w tej samej podsieci IP, jak i pomiędzy podsieciami IP. Obsługa Fast Roaming powinna być możliwa również pomiędzy różnymi kontrolerami w klastrze.

- Funkcjonalność Forced Roaming umożliwiająca odłączenie użytkownika od punktu dostępowego, jeśli poziom sygnału użytkownika spadnie poniżej skonfigurowanej wartości i przeniesienie go do innego punktu dostępowego.

- Możliwość konfiguracji do 50 SSID i przechowywania ich w pamięci kontrolera. Obsługa protokołów szyfrowania WPA/WPA2-PSK i WPA/WPA2-EAP.

- Obsługa uwierzytelniania 802.1X, co najmniej: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-Fast, EAP-SIM, PEAP-GTC, PEAP-TLS, PEAP-MS-CHAPv2. Możliwość przydzielania klientom docelowej sieci VLAN po uwierzytelnianiu.

- Obsługa połączeń typu WDS (punkt-punkt) oraz protokołu 802.1D w celu unikania zapętlenia pakietów w połączeniach WDS.

- Obsługa priorytetyzacji ruchu bezprzewodowego zgodnie z 802.11e oraz SVP.

- Automatyczne dostosowanie mocy nadajników zarządzanych punktów dostępowych wymuszane ręcznie bądź automatycznie co określony czas.

- Automatyczne dostosowanie kanałów pracy zarządzanych punktów dostępowych wymuszane ręcznie bądź automatycznie co określony czas.

- Automatyczne podnoszenie mocy sąsiednich punktów dostępowych po wykryciu awarii jednego z nich.

- Automatyczne równoważenie obciążenia punktów dostępowych na podstawie liczby użytkowników bądź obciążenia sieci bezprzewodowej.

- Możliwość centralnego uaktualniania firmware na punktach dostępowych z poziomu kontrolera.

- Automatyczne wykrywanie przyłączonych punktów dostępowych.

- Wykrywanie wszystkich urządzeń bezprzewodowych w zasięgu zarządzanej sieci bezprzewodowej (również klientów pracujących w trybie Ad-Hoc).

- Monitorowanie klientów przyłączonych do każdego zarządzanego punktu dostępowego.

- Uwierzytelnianie punktów dostępowych lokalnie lub na serwerze RADIUS.

- Centralne zarządzanie konfiguracją punktów dostępowych.

- Obsługa do 250 sieci VLAN w standardzie 802.1Q do których może być mapowany ruch z różnych SSID rozgłaszanych przez punkty dostępowe.

- Obsługa Port-based VLAN 802.1Q VLAN, MAC-based VLAN, Voice VLAN, Double VLAN oraz Subnet-based VLAN.

- Możliwość konfiguracji do 250 interfejsów IP. Obsługa routingu pomiędzy skonfigurowanymi interfejsami IP.

- Możliwość uwierzytelniania użytkowników bezprzewodowych w oparciu o interfejs Web w lokalnej bazie danych bądź na zewnętrznym serwerze RADIUS, LDAP i POP3.

- Możliwość niezależnej konfiguracji portalu uwierzytelniającego dla różnych sieci bezprzewodowych.

- Możliwość dostosowania wyglądu strony logowania przez zmianę elementów graficznych.

- Możliwość skonfigurowania zapasowych serwerów uwierzytelniających każdego typu.

- Możliwość generowania kont tymczasowych (pojedynczo i masowo) z poziomu oddzielnych kont administracyjnych przeznaczonych tylko do tego celu, wraz z obsługą accountingu i bilingowania.

- Możliwość włączenia wzajemnej izolacji przyłączonych użytkowników bezprzewodowych.

- Punkty dostępowe muszą mieć możliwość pracy w trybie zarządzania przez kontroler oraz w trybie autonomicznym w przypadku, gdy kontroler zarządzający nie jest dostępny. Funkcjonalność ta musi być dostępna bez konieczności wymiany oprogramowania, zaś tryb pracy powinien być przełączany automatycznie.

- Funkcjonalność wykrywania włamań (IDS) w sieci bezprzewodowej w tym co najmniej:

- - rozgłaszanie skonfigurowanego w sieci SSID z obcego AP

- - rozgłaszanie skonfigurowanego w sieci SSID z obcego AP ze sfałszowanym adresem MAC

- - rozgłaszanie ukrytego SSID skonfigurowanego w sieci z obcego AP

- - rozgłaszanie AP ze sfałszowanym adresem MAC na innym kanale, niż rzeczywisty autoryzowany AP z tym adresem MAC w sieci

- - rozgłaszanie skonfigurowanego SSID w sieci z nieprawidłowym zestawem zabezpieczeń

- - rozgłaszanie nieprawidłowego SSID w sieci z autoryzowanego AP

- - praca AP na kanale nie dozwolonym w danym kraju

- - praca znanego samodzielnego AP z nieprawidłową konfiguracją, w tym: zły numer kanału, SSID, zabezpieczenia, komunikacja z siecią przewodową

- - wykrywanie nieautoryzowanego urządzenia w trybie WDS

- - wykrywanie nieautoryzowanego AP w sieci przewodowej

- - możliwość odłączania klientów od urządzeń bezprzewodowych sklasyfikowanych jako obce

- - wykrywanie klientów z adresem MAC nie będącym zarejestrowanym w bazie danych OUI

- - podłączony klient bezprzewodowy nie znajduje się w bazie danych znanych klientów

- - klient przekroczył zdefiniowany poziom transmisji ramek uwierzytelniających

- - klient przekroczył zdefiniowany poziom transmisji ramek probe

- - klient przekroczył zdefiniowany poziom transmisji ramek odłączających

- - klient przekroczył zdefiniowany poziom prób uwierzytelniania

- - znany klient jest przyłączony do nieznanego AP

- Możliwość zarządzania przez: WebUI, SSH, Telnet, SSL/TLS, SNMP v1/2c/3, Konsola lokalna w standardzie RS-232.

- Zarządzanie przez SSH, Telnet, konsolę lokalną musi umożliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia.

- Możliwość uwierzytelniania dostępu administracyjnego na serwerze RADIUS.

- Wbudowany serwer oraz klient DHCP/BOOTP.

- Funkcja współpracy z serwerem SYSLOG.

- Gwarancja Limited Lifetime oraz dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu produkcji.

### Modernizacja pomieszczeń serwerowni

Drzwi wejściowe do serwerowni

  - wymiar drzwi umożliwiający dostawę i montaż szaf teletechnicznych (w niniejszym opracowaniu przyjęto szerokość w świetle ościeżnicy – 90cm),

  - antywłamaniowe, chroniące przed dostępem osób niepowołanych: PN-90/B-92270 Klasa C

  - przeciwpożarowe, ognioodporność: PN-B-02871: 1996 Klasa EI-30.

Klimatyzacja serwerowni

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na poziomie piwnic w budynku ”B”. Określenie wartości zysków ciepła będzie możliwe do określenia na podstawie zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń, które zostaną umieszczone w serwerowni. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji zagadnienia Wykonawca powinien zweryfikować wszystkie parametry pomieszczenia i opracować dokumentację dla tego zakresu prac.

Klimatyzacja serwerowni powinna składać się z dwóch oddzielnych klimatyzatorów, aby zapewnić redundancję klimatyzacji. W przypadku awarii jednego klimatyzatora, drugi przejmuję rolę pierwszego w celu zapewnienia stałej zadanej temperatury w serwerowni.  Założono wstępnie, że moc chłodnicza oferowanego każdego klimatyzatora nie powinna być niższa niż 5kW. Przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu 18 – 22 °C. Klimatyzator powinien być przystosowany do pracy całorocznej typu INVERTER.

| Lp. | Funkcjonalności i parametry wymagane | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt: |  |
| Wymagania ogólne | Zasilanie 220 - 240 V Wydajność – chłodzenie : 5kW Wydajność – grzanie : 5kW Automatyczna włączanie chłodzenia lub grzania po przekroczeniu zadanej temperatury Sterowanie pilotem |  |

Instalacja alarmowa i system kontroli dostępu

System kontroli dostępu zostanie zrealizowany w oparciu o centralę alarmową, oraz czytniki kart zbliżeniowych umieszczone przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia.

Dla celów bezpieczeństwa przy wyjściu z serwerowni zainstalować należy awaryjny przycisk wyjścia umożliwiający otwarcie przejścia nawet w przypadku uszkodzenia kontrolera lub czytnika. Wejście do serwerowni możliwe będzie po użyciu uprawnionej karty i podaniu kodu PIN. Wykonawca dostarczy komplet kart dostępowych. Ilość kart zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie projektu. Instalacja alarmowa powinna, prócz wykrywania intruzów, umożliwić także wykrycie zalania wodą oraz pojawienie się dymu lub podwyższonej temperatury w pomieszczeniu. W przypadku wykrycia zagrożenia system kontroli dostępu powinien powiadomić o takim przypadku przynajmniej poprzez sygnalizację dźwiękową wysłanie wiadomości tekstowej (sms) do wskazanych przez Zamawiającego osób.

Lista osób uprawnionych do otrzymywania wiadomości o zagrożeniu zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie projektu.

System kontroli dostępu – 1 szt.

| Lp. | Funkcjonalności i parametry wymagane | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt: |  |
| Wymagania ogólne | system kontroli dostępu powinien być zrealizowany na bazie urządzeń, które będą pozwalać na rejestrację i podgląd zdarzeń wejścia i wyjścia na kontrolowanym przejściu zdarzenia te powinny być przesyłane do komputera po sieci lokalnej Ethernet. system powinien umożliwiać dostęp poprzez wykorzystanie kart zbliżeniowych oraz manipulatora numerycznego system powinien być wyposażony w dodatkowe elementy pozwalające na ochronę pomieszczenia przed niepowołanym dostępem oraz innymi zjawiskami losowymi. Na te elementy składają się: czujnik otwarcia drzwi czujnik obecności (czujka ruchu) czujnik dymu czujnik wykrycia zalania wodą sygnalizacja akustyczno optyczna system kontroli powinien w sytuacji wykrycia niepowołanego dostępu dokonać alarmowania poprzez uruchomienie sygnalizatora akustyczno optycznego, jak również wysłanie powiadomienia do odpowiednich osób poprzez sieć GSM system powinien umożliwiać przegląd zdarzeń i weryfikacje użytkowników wchodzących do pomieszczenia, z możliwością odczytania tych zdarzeń na co najmniej 1 miesiąc wstecz każde zarejestrowane zdarzenie naruszenia strefy chronionej powinno generować alarm akustyczno optyczny, jak również wysyłać komunikat do centrum powiadamiania lub przydzielonych numerów telefonicznych |  |

### Przełącznik Rdzeniowy – 2 sztuki

Podać model i producenta:……….

Parametry techniczne

Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) - liczba portów co najmniej 24.

Porty na moduły światłowodowe SFP (IEEE 802.3z) z możliwością instalacji modułów 1000Base-SX/LX/LH/ZX - liczba portów co najmniej 4. Dopuszcza się, aby porty SFP były dzielone z portami 1000Base-T.

Porty SFP powinny umożliwiać obsługę również modułów SFP 100Base-FX (IEEE 802.3u).

Porty muszą wspierać standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X).

Musi istnieć możliwość zmiany prędkości i dupleksu każdego portu i wyłączenia trybu Flow Control dla każdego portu.

Sprzęt powinien umożliwiać zainstalowanie co najmniej 4 modułów dla połączeń 10Gb/s (IEEE 802.3ae). Przełącznik powinien obsługiwać również moduły gigabitowe SFP obsadzane w zatokach SFP+.

Sprzęt powinien być wyposażony w konsolę szeregową w standardzie RS-232 w celu umożliwienia zarządzania lokalnego oraz dedykowany port Ethernet do zarządzania Out-of-Band, a także w port umożliwiający podłączenie co najmniej dwóch zewnętrznych czujników zdarzeń, których wyzwolenie spowoduje wysłanie powiadomienia SNMP.

Urządzenie powinno umożliwiać łączenie w stosy o wielkości co najmniej 12 jednostek. Stos powinien być wyposażony w funkcjonalność zapewniającą, że w przypadku awarii głównego przełącznika stosu, praca stosu nie zostanie zakłócona, w szczególności nie nastąpi ponowne uruchomienie stosu. Protokół stackujący powinien, w przypadku pracy w topologii pierścienia, zapewniać przesyłanie ruchu pomiędzy przełącznikami krótszą drogą. Przepustowość magistrali stosu powinna wynosić co najmniej 40 Gb/s. Stos powinien umożliwiać agregację połączeń oraz kopiowanie ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie.

Musi istnieć możliwość użycia dodatkowego zasilacza nadmiarowego.

Magistrala przełączająca powinna posiadać wydajność nie mniejszą, niż 128 Gb/s. Wydajność przełączania dla pakietów 64B powinna wynosić nie mniej niż 95 Mp/s.

Urządzenie musi posiadać architekturę nieblokującą (zapewniać przełączanie wire-speed - z pełną prędkością na wszystkich portach w maksymalnej konfiguracji).

Pojemność tablicy MAC powinna wynosić nie mniej niż 16300 adresów MAC. Powinna też istnieć możliwość wprowadzenia co najmniej 250 wpisów statycznych.

Dostępna pamięć RAM powinna wynosić nie mniej niż 256 MB. Pamięć Flash - nie mniej niż 128 MB.

Urządzenie powinno być wyposażone w dodatkowy slot dla karty SD.

Urządzenie powinno obsługiwać ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 13310 B.

Bufor pamięci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosić nie mniej niż 2 MB.

Maksymalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być mniejsza niż 48 stopni Celsjusza.

Urządzenie powinno charakteryzować się średnim czasem pomiędzy awariami wynoszącym co najmniej 290000 godzin.

Funkcjonalności warstwy 2

Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność IGMP Snooping w wersji co najmniej 3 oraz obsługiwać nie mniej niż 960 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 64 grup statycznych.

Urządzenie powinno posiadać także funkcjonalność MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz obsługiwać nie mniej niż 480 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 64 grup statycznych.

Powinna istnieć możliwość uwierzytelnienia klienta przed dostarczeniem mu strumienia Multicast.

Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację filtrów dla protokołu IGMP ograniczających adresy IPv4 grup multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać.

Urządzenie powinno umożliwiać również konfigurację filtrów dla protokołu MLD ograniczających adresy grup IPv6 multicast do których poszczególni klienci mogą się przyłączać.

Przełącznik powinien obsługiwać protokoły umożliwiające unikanie pętli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s w tym co najmniej 64 instancji MSTP. Powinno także wspierać funkcjonalność 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN.

Wymagana jest obecność funkcjonalności powodującej, że w przypadku gdy wystąpi pętla w części sieci nie objętej protokołami drzewa rozpinającego, część ta zostanie odłączona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu się burzy broadcastowej.

Urządzenie musi umożliwiać tworzenie połączeń Link Aggregation - nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie oraz obsługiwać protokół LACP.

Przełącznik musi mieć wbudowaną funkcjonalność LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.

Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą rozpinanie pętli w topologii pierścienia z opóźnieniem nie gorszym niż 50ms. Funkcjonalność ta powinna być kompatybilna z zaleceniami ITU-T G.8032 w wersji co najmniej 1. Sprzęt powinien obsługiwać co najmniej 12 jednocześnie skonfigurowanych pierścieni.

Urządzenie musi posiadać obsługę funkcjonalności DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82, a także umożliwiać przechwytywanie zapytań DHCP od klienta i, po dodaniu opcji 82, przekazywanie ich do serwera DHCP znajdującego się w tej samej sieci VLAN, w której znajduje się klient. Obsługa DHCP Relay musi być możliwa również dla protokołu IPv6.

Przełącznik powinien posiadać funkcjonalność kopiowania ruchu z jednego lub wielu portów na port monitorujący w celu umożliwienia jego analizy. Musi istnieć możliwość kopiowania tylko wybranego ruchu na danym porcie (np. tylko kierowanego do określonego adresu IP) oraz kopiowania ruchu na port monitorujący znajdujący się w innym przełączniku.

Urządzenie powinno umożliwiać dostarczanie ruchu na wiele portów fizycznych na których obecne są te same adresy IP i MAC co pozwala na bezpośrednie przyłączenie klastrów serwerów posługujących się pojedynczym wirtualnym adresem IP i MAC.

Urządzenie powinno umożliwiać tunelowanie ruchu kontrolnego L2, w tym protokołów GVRP i STP oraz protokołów CDP i VTP (01-00-0C-CC-CC-CC i 01-00-0C-CC-CC-CD).

Obsługa sieci VLAN

Przełącznik powinien umożliwiać konfigurację sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 4094 jednocześnie skonfigurowanych takich sieci w tym powinien umożliwiać obsługę VLAN zgodnie z protokołem 802.1v oraz obsługiwać dynamiczne przyłączanie do VLANu i pozwalać na tworzenie tzw. podwójnych VLANów.

Parametry podwójnego tagowania powinny być konfigurowalne przez administratora, w tym funkcja powinna umożliwiać klasyfikację co najmniej wg adresów MAC, adresów IP, CVID, priorytetu 802.1p, protokołu IP i portu.

Powinna być też możliwość tworzenia specjalnych sieci VLAN dla przenoszenia ruchu typu multicast i rozdzielenia tak przenoszonego ruchu na klientów żądających przyłączenia do danej grupy multicast. Urządzenie powinno umożliwić utworzenie co najmniej 5 takich sieci VLAN.

Powinna być możliwość tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urządzeń. Urządzenie powinno akceptować co najmniej 1020 wpisów MAC dla takiej sieci VLAN.

Urządzenie powinno umożliwiać tworzenie VLANów, które będą zapewniały funkcjonalność tworzenia wielu grup portów w ramach których porty będą mogły się komunikować, ale zablokowana będzie komunikacja pomiędzy portami w różnych grupach oraz wszystkie grupy będą mogły komunikować się z grupą portów wspólnych. Wszystkie porty należące do takich VLANów powinny pozostać nietagowane.

Przełącznik powinien obsługiwać także sieci VLAN oparte o podsieci IP - co najmniej 250 wpisów.

Urządzenie powinno także umożliwiać tworzenie asymetrycznych sieci VLAN.

Funkcjonalności warstwy 3

Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv4 na urządzeniu - co najmniej 256 takich interfejsów.

Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv6 na urządzeniu - co najmniej 256 takich interfejsów; oraz możliwość utworzenia wielu interfejsów IP na pojedynczej skonfigurowanej sieci VLAN - co najmniej 256 takich interfejsów.

Musi istnieć możliwość skonfigurowania specjalnego interfejsu IP, który jest cały czas dostępny w sieci niezależnie od pozostałej konfiguracji przełącznika (urządzenie powinno umożliwić konfigurację co najmniej 8 instancji takiego interfejsu).

Musi istnieć możliwość skonfigurowania interfejsu, który będzie odrzucać cały kierowany do niego ruch (interfejs Null).

Urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą odpowiadanie na zapytania ARP w imieniu urządzenia znajdującego się w innej podsieci VLAN.

Przełącznik musi posiadać funkcjonalność Gratuitous ARP.

Przełącznik powinien także umożliwiać przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci.

Urządzenie musi posiadać również funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie zapytań DNS do odpowiednich serwerów DNS w sieci (wewnętrznych lub zewnętrznych).

Musi być możliwe uruchomienie na urządzeniu serwera DHCP przydzielającego minimum 10 pule adresów IP oraz wspierającego protokół IPv6 przydzielającego minimum 16 pule adresów IP. Serwer DHCP musi mieć możliwość przydzielania dowolnych opcji DHCP.

Serwer DHCP musi także obsługiwać delegację prefiksów DHCPv6.

Urządzenie powinno posiadać tablicę ARP o wielkości co najmniej 2K wpisów oraz umożliwiać wprowadzenie co najmniej 255 wpisów statycznych.

Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 2040 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się na bezpośrednio przyłączonych do urządzenia podsieciach oraz 1024 takich tras dla IPv6.

Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 1020 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się wewnątrz sieci oraz 512 takich tras dla IPv6.

Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 250 takich tras) oraz dla IPv6 (co najmniej 120 tras).

Urządzenie musi być wyposażone w funkcję Floating Static Route (tworzenie zapasowych domyślnych/statycznych tras routingu dla danej podsieci docelowej) dla IPv4 oraz dla IPv6.

Urządzenie musi umożliwiać tunelowanie ruchu IPv6 w IPv4 (ISATAP, 6to4).

Urządzenie powinno wspierać funkcję IPv6 Neighbor Discovery.

Przełącznik musi umożliwiać redystrybucję tras routingu pomiędzy różnymi protokołami routingu skonfigurowanymi na urządzeniu.

Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację protokołów routingu dynamicznego: RIP v1 i v2, RIPng. Tablica sprzętowa multicast powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 1020 wpisów.

Urządzenie powinno obsługiwać także protokół umożliwiający utworzenie wirtualnego routera i zapewniającego dostępność sieci zewnętrznej po awarii jednego z urządzeń fizycznych bez potrzeby specjalnej rekonfiguracji klientów w sieci.

Quality of Service

Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywać się na bazie co najmniej: wejściowego portu fizycznego przełącznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, adresu IPv6, pola DSCP, typu protokołu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6.

Urządzenie powinno umożliwiać mapowanie wartości pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obsługi ruchu.

Sprzętowe kolejki priorytetów powinny być obsługiwane co najmniej algorytmem Strict, WRR.

Urządzenie powinno obsługiwać tzw. CIR z minimalną granulacją nie mniejszą, niż 64 kb/s.

Przełącznik powinien umożliwiać kontrolę kongestii ruchu WRED.

Urządzenie powinno umożliwiać limitowanie pasma osobno dla każdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyżej 8 kb/s oraz umożliwiać gwarantowanie pasma osobno dla każdej klasy ruchu (kolejki na porcie fizycznym) z granulacją co najwyżej 8 kb/s.

Przełącznik powinien umożliwiać ograniczenie pasma dla ruchu wychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 8 kb/s.

Urządzenie powinno także umożliwiać limitowanie pasma dla ruchu przychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 8 kb/s.

Powinna istnieć funkcjonalność limitowania pasma dla określonego typu ruchu (np. odbywającego się na danym porcie TCP lub UDP) z granulacją nie większą, niż 1 kb/s.

Przełącznik powinien mieć możliwość zarządzania QoS wg kalendarza.

Filtrowanie ruchu

Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, sieć VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawartość pola DSCP, typ protokołu, flagi protokołu TCP, port TCP/UDP, klasę ruchu IPv6, etykietę ruchu IPv6 dla ruchu wejściowego i wyjściowego z portów przełącznika, a także umożliwiać tworzenie statystyk dla ACL i mieć możliwość uruchamiania reguł ACL wg kalendarza.

Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania reguł ACL na poziomie sieci VLAN.

Musi istnieć też możliwość niezależnej filtracji ruchu kierowanego do procesora przełącznika w celu jego dodatkowej ochrony.

Funkcje bezpieczeństwa

Przełącznik powinien być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą ograniczenie liczby adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika oraz "zatrzaśnięcie" na nim określonych adresów MAC i powinien obsługiwać co najmniej 3327 takich adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym.

Urządzenie powinno umożliwiać uwierzytelnianie przyłączonych użytkowników za pomocą protokołu 802.1X współpracującego z funkcjonalnością umożliwiającą przyznanie dostępu do ograniczonych zasobów w przypadku, gdy użytkownik nie jest uwierzytelniony.

Funkcjonalność 802.1X musi umożliwiać niezależne uwierzytelnianie wielu użytkowników znajdujących się na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika (co najmniej 448 użytkowników na każdym porcie).

Urządzenie musi umożliwiać przypisywanie co najmniej następujących atrybutów otrzymanych z serwera RADIUS: VLAN, priorytet 802.1p, przepustowość portu, reguły ACL.

Przełącznik musi umożliwiać współpracę z serwerem RADIUS w celu realizacji tzw. Accountingu dla przyłączonych użytkowników.

Przełącznik musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal WWW z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN. Funkcjonalność ta musi działać również dla adresów IPv6.

Urządzenie musi również umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o adres MAC z możliwością przypisania użytkownika do wskazanej sieci VLAN.

Musi istnieć możliwość alternatywnego uwierzytelniania za pomocą więcej, niż jednego agenta uwierzytelniania.

Urządzenie musi współpracować z funkcjonalnością Microsoft NAP w celu wymuszenia separacji maszyn nie będących w zgodzie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa w sieci oraz z funkcjonalnością DHCP NAP.

Przełącznik musi realizować funkcjonalność filtrowania ruchu od klientów, którzy posiadają nieodpowiednią parę adresów IP-MAC (co najmniej 500 powiązań IP-MAC na urządzenie), z dodatkową możliwością przypisania pary IP-MAC do pojedynczego portu lub grupy portów przełącznika, jak również z możliwością dynamicznego tworzenia powiązań IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i możliwością inspekcji zawartości pakietów ARP. Funkcja IP-MAC binding musi współpracować z protokołem IPv6.

Przełącznik powinien również posiadać funkcjonalność umożliwiającą realizację komunikacji z jednym lub więcej portów wspólnych (np. portów do których podłączony jest router, serwery wydruku itp.).

Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowanie protokołu sieci LAN NetBIOS.

Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serwerów DHCP.

Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania globalnie dla urządzenia adresów MAC, z/do których ruch nie będzie obsługiwany.

Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegającą atakom ARP Spoofing przez użytkowników sieci.

Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom BPDU.

Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom Denial of Serivce.

Urządzenie powinno posiadać możliwość wyłączenia przekazywania pakietów Broadcast z zewnętrznych sieci IP (tzw. IP Directed Broadcast).

Przełącznik powinien posiadać możliwość limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 1 pps), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 1 pps), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyżej 1 pps), a także umożliwiać automatyczne wyłączenie portu w przypadku długotrwałej burzy oraz jego ponowne włączenie po ustalonym czasie.

Przełącznik powinien posiadać mechanizm ochrony procesora przed jego przeciążeniem dużą liczbą pakietów Broadcast/Multicast/Unicast.

Zarządzanie

Powinna istnieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu do urządzenia na zewnętrznym serwerze RADIUS i TACACS+.

Grupa urządzeń połączonych w stos powinna być zarządzana poprzez jeden adres IP.

Zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się przez: przeglądarkę internetową - również poprzez adres IPv6, Telnet - również poprzez adres IPv6, SSH, konsolę lokalną. Zarządzanie przez interfejs tekstowy musi umożliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia.

Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcjonalność klienta Telnet - również poprzez adres IPv6.

W przypadku zarządzania przez interfejs WWW musi być możliwość szyfrowania połączenia protokołem SSLv3.

Urządzenie musi obsługiwać protokół zarządzania SNMPv2, v3 - również poprzez adres IPv6.

Przełącznik musi umożliwiać monitorowanie zdalne protokołem RMON oraz RMONv2 i obsługiwać protokół sFlow.

Urządzenie musi obsługiwać protokół 802.1ag umożliwiający zdalne wykrywanie przerw połączeń w sieci oraz protokół Y.1731.

Przełącznik musi obsługiwać protokół 802.3ah umożliwiający separację domeny Ethernet operatora od sieci Ethernet klienta.

Urządzenie musi posiadać funkcję wykrywania połączeń jednokierunkowych.

Przełącznik musi obsługiwać także cyfrową diagnostykę parametrów pracy modułów światłowodowych, zgodną z SFF-8472, umożliwiającą przynajmniej: pomiar prądu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatury modułu oraz pomiar zasilania modułu.

Urządzenie musi posiadać wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umożliwiać automatyczne pobieranie konfiguracji z zewnętrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urządzenia.

Przełącznik powinien posiadać wbudowanego klienta SMTP.

Przełącznik musi posiadać możliwość lokalnego rozwiązywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie poleceń typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN.

Przełącznik musi posiadać możliwość synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnętrznym źródłem czasu także przy użyciu protokołu IPv6 oraz musi wspierać protokół synchronizacji czasu zgodny z IEEE1588.

Zapisywanie logów generowanych przez urządzenie musi być możliwe na zewnętrznym serwerze logów - również poprzez adres IPv6.

Urządzenie powinno posiadać możliwość wysyłania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci.

Przełącznik musi umożliwiać wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarządzającego oraz wspierać traceroute dla IPv6.

Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarządzającego - również poprzez adres IPv6.

Interfejs WWW przełącznika powinien umożliwiać graficzne monitorowanie ruchu na portach fizycznych urządzenia, a także umożliwiać przeglądanie tablicy adresów MAC.

Powinna istnieć możliwość uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarządzającego urządzenia. Test powinien dokonywać co najmniej pomiaru długości kabla oraz ciągłości połączenia.

Interfejs zarządzający musi umożliwiać wprowadzenie tekstowego opisu dla każdego z portów fizycznych urządzenia.

Urządzenie powinno być w stanie wysyłać powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia się w sieci nowego adresu MAC.

Urządzenie powinno umożliwiać przechowywanie wielu wersji firmware oraz wielu wersji konfiguracji.

Przełącznik powinien być wyposażony w pamięć Flash umożliwiającą przechowywanie dowolnej liczby plików.

Urządzenie powinno wspierać standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Przełącznik powinien umożliwić zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach oraz wykrywanie długości linku na portach, a także administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach, wyłączenie wskaźników LED na portach w zdefiniowanych interwałach czasowych, wyłączenie portów przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych.

Pozostałe

Do urządzenia powinny być dostępne bezpłatne aktualizacje oprogramowania.

Sprzęt powinien być objęty dożywotnią gwarancją oraz dodatkowo przez minimum 5 lat po zakończeniu jego produkcji.

### Punkty dostępowe 35 sztuk

Jednozakresowy Access Point 802.11n z PoE

Podać model i producenta:……….

Wymagania ogólne:

IEEE IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, 802.11d, 802.11h, 802.1D.

Zakres częstotliwości pracy: 2.4GHz – 2.4835GHz.

Rodzaj anten: wbudowane anteny wewnętrzne o zysku co najmniej 4dBi, co najmniej dwie anteny na pasmo 2.4GHz.

Co najmniej jeden port typu Ethernet 1000Base-T z funkcją Auto-Negotiation oraz Auto MDI/MDI-X.

Funkcja zasilania urządzenia zgodnie ze standardem 802.3af.

Wbudowany, dostępny z zewnątrz port konsoli szeregowej.

Funkcja skanowania kanałów i automatycznego wyboru kanału najmniej zakłóconego.

Dostępny z zewnątrz, sprzętowy przycisk Reset.

Możliwość regulacji mocy nadajnika (co najmniej 10 poziomów mocy).

Funkcja rozkładania klientów na różne punkty dostępowe w zależności od zdefiniowanego obciążenia.

Możliwość tworzenia co najmniej 15 wirtualnych punktów dostępowych na pojedynczy interfejs radiowy (różne SSID oraz rodzaje zabezpieczeń) i mapowania ich do VLANów w standardzie 802.1Q.

Funkcja przekierowania klienta na określoną stronę Web po przyłączeniu się klienta do sieci.

Możliwość przydzielania klientów do różnych sieci VLAN w zależności od informacji otrzymanych z uwierzytelniającego klientów serwera RADIUS.

Możliwość pracy w trybie autonomicznym oraz w trybie zarządzania przez zewnętrzny kontroler sieci bezprzewodowej bez konieczności wymiany oprogramowania.

Możliwość priorytetyzacji ruchu w oparciu o mechanizmy WMM oraz SVP.

Możliwość pracy w trybie AP oraz WDS, obsługa protokołu 802.1D.

Wsparcie dla technologii AeroScout.

Możliwość kopiowania ruchu na interfejsie bezprzewodowym (format .pcap) i zapisywania w pamięci; możliwość bezpośredniego, w czasie rzeczywistym, wysyłania kopiowanego ruchu do stacji monitorującej.

Zabezpieczenia:

Obsługa standardów WPA/WPA2 EAP/PSK. Uwierzytelnianie na serwerze RADIUS przy użyciu: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP.

Możliwość Filtrowania adresów MAC.

Obsługa uwierzytelniania 802.1X. Możliwość konfiguracji do 4 serwerów RADIUS w celu zapewnienia wysokiej niezawodności pracy.

Możliwość wyłączenia rozgłaszania SSID niezależnie dla każdego rozgłaszanego SSID.

Możliwość uruchomienia trybu separacji klientów bezprzewodowych, w którym klienci bezprzewodowi podłączeni do tego samego SSID nie mogą komunikować się pomiędzy sobą.

Możliwość konfiguracji niezależnego VLANu do zarządzania urządzeniem (z możliwością wyboru tagowania 802.1Q lub bez).

Możliwość uwierzytelniania punktu dostępowego za pomocą wbudowanego klienta 802.1X.

Możliwość wyłączania nadajników radiowych w skonfigurowanych przedziałach czasowych.

Możliwość ograniczenia zarządzania urządzeniem przez zdefiniowanie autoryzowanych, źródłowych adresów IP.

Zarządzanie:

Web UI (http/https)

Telnet, SSH

SNMP v3

Obsługa IPv4 oraz IPv6.

Zewnętrzny centralny kontroler sieci bezprzewodowej.

Możliwość zmiany portu zarządzania dla HTTP.

Wbudowany klient SNTP.

Możliwość wyświetlania statystyk: liczby wysłanych/odebranych ramek, przyłączonych klientów.

Logowanie: lokalnie, zewnętrzny serwer Syslog.

Możliwość upgrade firmware za pomocą interfejsu Web.

Możliwość wpisania informacji dodatkowych: nazwa systemu, położenie systemu, kontakt administracyjny.

Możliwość łączenia punktów dostępowych w klastry (co najmniej 15 urządzeń) - wszystkie punkty dostępowe powinny powielać zmiany konfiguracyjne na jednym z nich.

Inne:

Obudowa kolorze białym przeznaczona do montażu na ścianie lub suficie.

Spełnianie norm medycznych: IEC 60601-1-2 – gwarantujących niezakłócanie pracy sprzętu medycznego takiego, jak: USG, RTG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, itd.

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania.

Dożywotnia gwarancja + minimum 5 lat obsługi gwarancyjnej po zakończeniu produkcji.

### Przełącznik  Sieciowy 48portów 1Gbit/s – 15 sztuk

Podać model i producenta:……….

Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) z zasilaniem PoE zgodnym z IEEE 802.3af - liczba portów co najmniej 40.

Porty 1000Base-T (IEEE 802.3/802.3u/802.3ab) z zasilaniem PoE zgodnym z IEEE 802.3at - liczba portów co najmniej 8.

Porty na moduły światłowodowe SFP (IEEE 802.3z) z możliwością instalacji modułów 1000Base-SX/LX/LH/ZX - liczba portów co najmniej 4.

Porty muszą wspierać standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X).

Musi istnieć możliwość zmiany prędkości i dupleksu każdego portu i wyłączenia trybu FlowControl dla każdego portu.

Magistrala przełączająca powinna posiadać wydajność nie mniejszą, niż 104 Gb/s. Wydajność przełączania dla pakietów 64B powinna wynosić nie mniej niż 77 Mp/s.

Urządzenie musi posiadać architekturę nieblokującą (zapewniać przełączanie wire-speed - z pełną prędkością na wszystkich portach w maksymalnej konfiguracji).

Pojemność tablicy MAC powinna wynosić nie mniej niż 16300 adresów MAC. Powinna też istnieć możliwość wprowadzenia co najmniej 250 wpisów statycznych.

Dostępna pamięć RAM powinna wynosić nie mniej niż 128 MB. Pamięć Flash - nie mniej niż 16 MB.

Urządzenie powinno obsługiwać ramki typu Jumbo o rozmiarze co najmniej 9210 B.

Bufor pamięci zarezerwowanej na przetwarzane pakiety powinien wynosić nie mniej niż 3 MB.

Maksymalna temperatura pracy dla urządzenia nie powinna być mniejsza niż 48 stopni Celsjusza.

Urządzenie powinno charakteryzować się średnim czasem pomiędzy awariami wynoszącym co najmniej 310000 godzin.

Funkcjonalności warstwy 2

Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność IGMP Snooping w wersji co najmniej 2, 3 (awareness) oraz obsługiwać nie mniej, niż 250 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 64 grup statycznych.

Urządzenie powinno posiadać także funkcjonalność MLD Snooping w wersji co najmniej 2 oraz obsługiwać nie mniej niż 250 grup multicast w tym możliwość utworzenia co najmniej 64 grup statycznych.

Przełącznik powinien obsługiwać protokoły umożliwiające unikanie pętli w warstwie 2: IEEE 802.1D, 802.1w. Powinno także wspierać funkcjonalność 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN.

Wymagana jest obecność funkcjonalności powodującej, że w przypadku gdy wystąpi pętla w części sieci nie objętej protokołami drzewa rozpinającego, część ta zostanie odłączona od reszty sieci aby zapobiec rozprzestrzenianiu się burzy broadcastowej.

Urządzenie musi umożliwiać tworzenie połączeń Link Aggregation - nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 26 grup na urządzenie oraz obsługiwać protokół LACP.

Przełącznik musi mieć wbudowaną funkcjonalność LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED.

Urządzenie musi posiadać obsługę funkcjonalności DHCP Relay.

Przełącznik powinien posiadać funkcjonalność kopiowania ruchu z jednego lub wielu portów na port monitorujący w celu umożliwienia jego analizy.

Obsługa sieci VLAN

Przełącznik powinien umożliwiać konfigurację sieci VLAN w standardzie 802.1Q, co najmniej 256 jednocześnie skonfigurowanych takich sieci.

Przełącznik powinien umożliwiać automatyczne przypisywanie urządzeń monitoringu wizyjnego do specjalnie wydzielonej w tym celu sieci VLAN.

Urządzenie powinno także umożliwiać tworzenie asymetrycznych sieci VLAN.

Funkcjonalności warstwy 3

Urządzenie powinno wspierać funkcję IPv6 Neighbor Discovery.

Quality of Service

Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywać się na bazie co najmniej: wejściowego portu fizycznego przełącznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, pola DSCP, typu protokołu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6.

Urządzenie powinno umożliwiać mapowanie wartości pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obsługi ruchu.

Sprzętowe kolejki priorytetów powinny być obsługiwane co najmniej algorytmem Strict, WRR.

Przełącznik powinien umożliwiać ograniczenie pasma dla ruchu wychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s.

Urządzenie powinno także umożliwiać limitowanie pasma dla ruchu przychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s.

Filtrowanie ruchu

Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, sieć VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, adres IPv6, zawartość pola DSCP, typ protokołu, port TCP/UDP, klasę ruchu IPv6.

Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania reguł ACL na poziomie sieci VLAN.

Funkcje bezpieczeństwa

Przełącznik powinien być wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą ograniczenie liczby adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym przełącznika oraz "zatrzaśnięcie" na nim określonych adresów MAC i powinien obsługiwać co najmniej 63 takich adresów MAC na pojedynczym porcie fizycznym.

Urządzenie powinno umożliwiać uwierzytelnianie przyłączonych użytkowników za pomocą protokołu 802.1X.

Przełącznik musi realizować funkcjonalność filtrowania ruchu od klientów, którzy posiadają nieodpowiednią parę adresów IP-MAC (co najmniej 120 powiązań IP-MAC na urządzenie), jak również z możliwością dynamicznego tworzenia powiązań IP-MAC na bazie informacji pobranych z serwera DHCP i możliwością inspekcji zawartości pakietów ARP. Funkcja IP-MAC binding musi współpracować z protokołem IPv6.

Przełącznik powinien również posiadać funkcjonalność umożliwiającą realizację komunikacji z jednym lub więcej portów wspólnych (np. portów do których podłączony jest router, serwery wydruku itp.).

Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność niedopuszczania do sieci nieautoryzowanych przez administratora serwerów DHCP.

Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegającą atakom ARP Spoofing przez użytkowników sieci.

Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność zapobiegania atakom Denial of Serivce.

Przełącznik powinien posiadać możliwość limitowania Unknown Unicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 64 Kbps), Multicast (z krokiem minimalnym co najwyżej 64 Kbps), Broadcast (z krokiem minimalnym co najwyżej 64 Kbps), a także umożliwiać automatyczne wyłączenie portu w przypadku długotrwałej burzy.

Przełącznik powinien posiadać mechanizm ochrony procesora przed jego przeciążeniem dużą liczbą pakietów Broadcast/Multicast/Unicast.

Zarządzanie

Powinna istnieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu do urządzenia na zewnętrznym serwerze RADIUS.

Zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się przez: przeglądarkę internetową - również poprzez adres IPv6, Telnet (co najmniej 4 sesji jednoczesnych) - również poprzez adres IPv6, SSH - również poprzez adres IPv6.

W przypadku zarządzania przez interfejs WWW musi być możliwość szyfrowania połączenia protokołem SSLv3.

Urządzenie musi obsługiwać protokół zarządzania SNMPv2, v3 - również poprzez adres IPv6.

Przełącznik musi umożliwiać monitorowanie zdalne protokołem RMON.

Urządzenie musi posiadać wbudowanego klienta DHCP i DHCPv6 oraz umożliwiać automatyczne pobieranie konfiguracji z zewnętrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urządzenia.

Przełącznik musi posiadać możliwość synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnętrznym źródłem czasu.

Zapisywanie logów generowanych przez urządzenie musi być możliwe na zewnętrznym serwerze logów - również poprzez adres IPv6.

Urządzenie powinno posiadać możliwość wysyłania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci.

Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarządzającego - również poprzez adres IPv6, a także umożliwiać przeglądanie tablicy adresów MAC.

Powinna istnieć możliwość uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarządzającego urządzenia. Test powinien dokonywać co najmniej pomiaru długości kabla oraz ciągłości połączenia.

Interfejs zarządzający musi umożliwiać wprowadzenie tekstowego opisu dla każdego z portów fizycznych urządzenia.

Urządzenie powinno wspierać standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Przełącznik powinien umożliwić zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach, a także administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach, wyłączenie wskaźników LED na portach w zdefiniowanych interwałach czasowych, wyłączenie portów przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych.

Pozostałe

Do urządzenia powinny być dostępne bezpłatne aktualizacje oprogramowania.

Sprzęt powinien być objęty dożywotnią gwarancją oraz dodatkowo przez minimum 5 lat po zakończeniu jego produkcji.

### Zapora ogniowa 2 sztuki

| Lp. | Funkcja | Funkcjonalności i parametry wymagane | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent oraz model: |
| 2. | Przepustowość Firewall + IPS | 850 Mbps |  |
| 3. | Przepustowość IPSec VPN AES | 190 Mbps |  |
| 4. | Liczba portów 10/100/1000 | 6 |  |
| 5. | Równoległe sesje | 400.000 |  |
| 6. | Nowe sesje/ sekundę | 8.500 |  |
| 7. | Obsługa VLAN | 128 |  |
| 8. | Liczba tuneli IPSec VPN | 75 |  |
| 9. | Liczba tuneli SSL VPN | 75 |  |
| 10. | Liczba tuneli PPTP | 96 |  |
| 11. | Maksymalna liczba reguł filtrowania | 8.000 |  |
| 18. | Inne | Audyt Podatności (pasywny skaner wnętrza sieci) Next Business Day (wymiana urządzenia) Rozszerzony filtr URL (65 kategorii) Gwarancja 36 miesięcy |  |

### Zasilacze awaryjne UPS dla punktów dystrybucyjnych 15 sztuk

|  | Wymagania minimalne | Deklaracja Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt: |
| Dodatkowe komponenty | Montaż w szafie RACK 19'' Rozmiar maksymalnie 2U Offline Moc min 800VA/550W Czas podtrzymania [pełne obciążenie/ połowa obciążenia]: 3,5min. /9 min. Złącza 4x IEC13 Gwarancja 3 lata |  |

### Oprogramowanie do zarzadzania siecią wraz z instalacją, konfiguracją, wdrożeniem- 1licencja otwarta

Oferowany produkt:

| Lp. | Funkcjonalności i parametry wymagane | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aplikacja musi pracować w architekturze klient serwer, czyli główna cześć oprogramowania pracuje na serwerze, a klienci mogą dołączyć się do serwera z dowolnego komputera pracującego w sieci i mającego dostęp do serwera: a. Serwer aplikacji zarządzającej musi mieć możliwość́ pracy w środowisku Linux, Windows oraz jako aplikacja dedykowana dla systemu wirtualizacyjnego co najmniej VMWare i Hyper-V b. Aplikacja musi wspierać klientów pracujących z wykorzystaniem systemu Linux, Windows oraz MAC OS. Aplikacja musi zapewnić możliwość kontrolowania urządzeń za pomocą np. licencji dostępowych do serwera |  |
| 2. | Aplikacja musi zarządzać siecią przewodowa i bezprzewodowa. |  |
| 3. | Aplikacja zarządzająca musi obsługiwać minimum 350 urządzeń (adresów IP) |  |
| 4. | Aplikacja zarządzająca musi pozwalać na zarządzanie siecią dla minimum 25 jednoczesnych użytkowników. |  |
| 5. | Aplikacja zarządzająca musi mieć możliwość definiowania wielopoziomowych dostępów do aplikacji zarządzającej wraz z definicją praw dla poszczególnych użytkowników |  |
| 6. | Wszystkie dane aplikacji zarządzającej muszą być przechowywane w bazie danych SQL zintegrowanej z aplikacją działającą na serwerze. |  |
| 7. | Aplikacja zarządzająca musi pracować w oparciu o protokół SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SNMPv3 AES |  |
| 8. | Aplikacja musi pozwalać na tworzenie profili SNMP dla grup urządzeń tak, aby za każdym razem przy konfiguracji nowego urządzenia nie było konieczności konfiguracji wszystkich parametrów, a konieczny był tylko wybór profilu. |  |
| 9. | Aplikacja musi mieć możliwość przyjmowania trapów SNMP oraz przekierowywania ich do innych systemów |  |
| 10. | Aplikacja musi posiadać wbudowaną przeglądarkę SNMP MIB |  |
| 11. | Aplikacja musi posiadać możliwość kompilowania SNMP MIB innych producentów |  |
| 12. | Aplikacja musi zapewniać możliwość zarządzania urządzeń poprzez SNMP MIB-I oraz SNMP MIB-II. |  |
| 13. | Aplikacja musi posiadać możliwość automatycznej reakcji na przychodzące trapy SNMP lub informacje z Syslog poprzez wysłanie e-maila, wysłanie trapu SNMP, wpisu do Syslog’a lub uruchomienie skryptu. |  |
| 14. | Aplikacja musi posiadać wbudowany Syslog serwer |  |
| 15. | Aplikacja musi wspierać protokół IPv4 oraz IPv6 |  |
| 16. | Aplikacja musi umożliwiać automatyczną realizację backupów konfiguracji urządzeń sieciowych (co najmniej Cisco IOS, Juniper JonOS, Mikrotik RouterOS) |  |
| 17. | Aplikacja musi zapewniać wykrywanie i rozpoznawanie urządzeń sieciowych, wraz zautomatycznym ich grupowaniem według typu i lokalizacji |  |
| 18. | Aplikacja musi pozwalać na tworzenie przez administratora grup urządzeń |  |
| 19. | Aplikacja musi zapewniać możliwość wizualizacji sieci z uwzględnieniem: a. połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami z zaznaczeniem ich przepustowości, b. stanu protokołu Spanning Tree oraz Multiple Spanning Tree wraz z opisem węzłów oraz roli portów c. konfiguracji sieci VLAN |  |
| 20. | Aplikacja musi zapewniać możliwość bezpośredniego połączenia do wskazanego na mapie urządzenia za pomocą minimum telnet, ssh oraz http/https |  |
| 21. | Aplikacja musi zapewniać możliwość inwentaryzacji urządzeń w sieci zawierającej następujące dane: a. adres IP urządzenia b. adresu MAC urządzenia c. nazwy urządzenia d. wersji oprogramowania e. lokalizacji urządzenia f. danych kontaktowych administratora g. numeru seryjnego |  |
| 22. | Aplikacja musi zapewniać centralne zarządzanie konfiguracjami urządzeń sieciowych. Wymagane jest: a. możliwość automatycznej periodycznej realizacji backup’u konfiguracji urządzeń o wskazanym czasie b. możliwość odtworzenia wskazanej konfiguracji urządzenia c. możliwość obsługi urządzeń sieciowych różnych producentów |  |
| 23. | Aplikacja musi zapewniać możliwość stworzenia raportu wykorzystywanych portów urządzeń sieciowych |  |
| 24. | Aplikacja zarządzająca musi mieć możliwość rozbudowy o portal www dostępny dla administratora oraz działu wsparcia użytkowników. Portal musi umożliwiać: a. szybką lokalizację użytkownika w sieci na podstawie adresu MAC, adresu IP, nazwy użytkownika lub komputera w sieci przewodowej i bezprzewodowej bez konieczności korzystania z różnych aplikacji zarządzających. Aplikacja po zlokalizowaniu użytkownika musi wskazać gdzie użytkownika jest dołączony w sieci z podaniem minimum urządzenia sieciowego (przełącznik lub bezprzewodowy punkt dostępowy). b. wyświetlenie listy obsługiwanych urządzeń sieciowych zawierającej adres MAC, adres IP, nazwę urządzenia, typu urządzenia, lokalizację, kontakt administracyjny, numer seryjny, wersję firmware oraz bootrom oraz status urządzenia (dostępne/niedostępne). c. wyświetlenie alarmów, trapów SNMP, wpisów syslog itp. d. generowanie raportów |  |
| 25. | System zarządzania musi mieć możliwość rozbudowy o interfejs API pozwalający na komunikację z systemami zewnętrznymi innych producentów. |  |
| 26. | Dostawa monitoringu i zarządzania obejmuje instalację, konfigurację, wprowadzenie zespołu IT. |  |

### Infrastruktura Serwerowa

### Opis środowiska serwerów

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, skonfiguruje, wdroży i uruchomi do pełnej funkcjonalności środowisko serwerowe składające się z:

- Trzech identycznych serwerów przeznaczonych do uruchomienia na maszynach wirtualnych systemów HIS,ERP, LIS, działających w środowisku HA

- Serwer backupowy wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopi bezpieczeństwa z wybranych komputerów, serwerów, wskazanych zasobów

- Serwer danych obrazowych PACS, oraz aplikacji RIS

- Macierz dyskowa – macierz dyskowa jest przeznaczona do przechowywania kopii bezpieczeństwa, obrazów maszyn wirtualnych.

Dostarczone środowisko serwerowe musi zostać skonfigurowane w następujący sposób

- Trzy identyczne serwery przeznaczone dla systemów maszyn wirtualnych hostujących aplikacje i bazy danych HIS,ERP,LIS

- Każdy z serwerów fizycznych  musi być połączone z dwoma przełącznikami z każdym minimum 2 interfejsami z wykorzystaniem protokołu agregacji zapewniającym większą wydajność i odporność na awarię

- Każdy serwer musi być podłączony i skonfigurowany tak aby mógł  używać zasobów dyskowych z dostarczonej macierzy

- Macierz musi być połączona z dwoma przełącznikami, z każdym minimum 2 interfejsami z wykorzystaniem protokołu agregacji zapewniającym większą wydajność i odporność na awarię.

Serwer – klaster serwerowy  aplikacji HIS+ERP

Trzy fizyczne serwery będą tworzyły środowisko zwirtualizowane pracujące w trybie HA (wysokiej dostępności), na którym zainstalowane zostaną wirtualne maszyny hostujące inne serwisy funkcjonujące w systemie ( między innymi aplikacje HIS i ERP). W przypadku awarii jednego fizycznego serwera musi być zachowana ciągłość pracy aplikacji zainstalowanych na tych serwerach.

Wykonawca dostarczy niezbędną ilość systemów operacyjnych, oraz licencji do baz danych do poprawnej pracy wskazanej liczby użytkowników i aplikacji dostarczanego systemu HIS, ERP obejmujące wszystkie dostarczane procesory w fizycznych maszynach.

Dostarczone licencje na systemy operacyjne i bazy danych powinny być bezterminowe. Wraz z Systemem musi być dostarczona współczesna, wydajna  platforma bazodanowa. Platforma ta musi zagwarantować poprawne działanie systemu sieciach lokalnych i rozległych opartych o protokół TCPIP. Warunki użytkowania „motora bazy danych” muszą dać możliwość rozbudowy Systemu bez konieczności dokupowania licencji dostępowych dla stacji roboczych np. licencja bez ograniczenia na ilość połączeń czy licencja na ilość procesorów serwera. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje środowisko bazodanowe przeszkoli administratora systemu w zakresie podstawowego serwisowania i utrzymania
W ramach dostawy Dostawca zainstaluje i skonfiguruje środowisko wirtualizacyjne, dostarczy narzędzia umożliwiające centralne zarządzanie całym środowiskiem oraz aktualizację środowiska.

Oferowane rozwiązanie musi być odporne na pojedynczy punkt awarii, a w szczególności awarię zasilacza, poszczególnych kart sieciowych w serwerach, wentylatorów.

### Serwer   dla części medycznej – klaster HA

Serwery fizyczne 3 sztuki

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt: |
| Obudowa | Maksymalnie 4U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio- lub ośmiordzeniowych. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 441 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.orgwww.spec.org |  |
| RAM | 128GB pamięci Ram 2133MHz, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 768GB pamięci DDR3. |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW SATA |  |
| Gniazda PCI | - minimum jeden slot x16 generacji 3 pełnej wysokości, - minimum jeden slot x16 generacji 3 połowy wysokości |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane minimum 5 dysków 200GB SSD |  |
| Kontroler RAID | Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |  |
| Porty | 4 x USB 2.0 VGA, 1 port szeregowy |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze, wentylatory |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Inne | Możliwość instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD o pojemności min. 2GB każda. Możliwa konfiguracja mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lat gwarancji. Czas reakcji serwisu do 8 godzin od zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

### Serwer danych obrazowych PACS -1 szt.

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności ( Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt: |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowanych do pracy w układach dwuprocesorowych, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 441 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.orgwww.spec.org |  |
| RAM | 128 GB pamięci RAM 2133MHz, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 768GB pamięci DDR3. |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW SATA |  |
| Gniazda PCI | Minimum 2 x PCI-Express x16 trzeciej generacji |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 5 dysków 300GB SAS 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 |  |
| Kontroler RAID | Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |  |
| Porty | 4 x USB 2.0, VGA, 1 port szeregowy |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze, wentylatory |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Inne | Możliwość instalacji wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD o pojemności min. 2GB każda. Możliwa konfiguracja mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lat gwarancji. Możliwość zgłaszania awarii 24x7. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

### Serwer backupowy - 1 szt.

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności ( Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt oraz oprogramowanie beckupu: |  |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli |  |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów cztero, sześcio- lub ośmiordzeniowych. |  |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |  |
| Procesor | Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 199 punktów w teście SPECint_rate_2006 dostępnym na stronie www.spec.org |  |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |  |
| Pamięć RAM | 128 GB pamięci RAM o częstotliwości pracy 2133MHz Płyta powinna obsługiwać do min. 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep |  |  |
| Sloty PCI Express | Jeden slot PCIe Gen3 x16 dla kart pełnej wysokości |  |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |  |
| Wbudowane porty | 4 porty USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA, min. 1 port RS232 |  |  |
| Interfejsy sieciowe | Wbudowana czteroportowa karta Gigabit Ethernet |  |  |
| Wewnetrzny moduł SD | Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD. |  |  |
| Kontroler dysków | Możliwość instalacji sprzętowego kontrolera dyskowego, posiadającego min. 512MB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Dodatkowa karta SAS 6 HBA do podłączenia urządzeń zewnętrznych. |  |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowanych minimum 5 dysków twardych o pojemności min. 300GB SAS 7.2k RPM |  |  |
| Napęd optyczny | Zainstalowany wbudowany napęd DVD +/- RW |  |  |
| System diagnostyczny | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |  |
| Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze hot plug o mocy maks. 550W każdy |  |  |
| Wentylatory | Minimum 4 redundantne wentylatory |  |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |  |
| Karta zarządzająca | Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, zainstalowana karta dedykowana SD min 8GB wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |  |
| Gwarancja | Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. |  |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012. |  |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |  |

### Macierz dyskowa wraz z dyskami 20 TB- 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent oraz model: |
| 2. | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 2U, możliwość instalacji min. 12 dysków 3.5” Hot Plug. |  |
| 3. | Kontrolery | Dwa kontrolery posiadające min 4 porty iSCSI 10Gb BaseT każdy, 2 porty do zarządzania z interfejsem RJ45 na kontroler. Wymagane obsługiwane poziomy RAID 0,1,5,6,10, DDP, kontrolery pracujące w trybie active-active. |  |
| 4. | Pamięć cache | 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. Możliwość rozszerzenia pamięci cache poprzez instalację dysków SSD. |  |
| 5. | Dyski | Zainstalowane dyski o łącznej przestrzeni 20TB. Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 100 dysków, wydajnych dysków SAS, ekonomicznych dysków typu NearLine SAS, samoszyfrujących dysków SED oraz SSD, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy. |  |
| 6. | Oprogramowanie | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie e-mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozszerzenia oprogramowania o funkcjonalność kopii migawkowych oraz funkcjonalność wykonywania pełnych kopii dysków logicznych. Możliwość rozbudowy o licencję pozwalającą na utworzenie minimum 512 LUN’ów/128 kopii migawkowych. Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 64 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Możliwość rozbudowy o funkcjonalność asynchronicznej replikacji pomiędzy druga identyczną macierzą. Możliwość pobrania ze strony producenta 90-dniowych licencji testowych rozszerzających funkcjonalności macierzy. Oprogramowanie od producenta macierzy umożliwiające zarządzanie macierzą oraz oferowanymi w ramach postępowania serwerami. |  |
| 7. | Wsparcie dla systemów operacyjnych | MS Windows 2003/ 2008,2012 RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux, VMware. |  |
| 8. | Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |  |
| 9. | Warunki gwarancji dla macierzy | Wymagane piec lat gwarancji z czterogodzinnym czasem reakcji od zgłoszenia awarii. Naprawa w miejscu instalacji. Możliwość sprawdzenia poziomu gwarancji poprzez stronę internetową producenta. |  |
| 10. | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| 11. | Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001. |  |

### Zasilacze awaryjne UPS do serwerów 3 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent oraz model: |
| 2. | Produkt | UPS |  |
| 3. | Moc pozorna | 3000 VA |  |
| 4. | Moc skuteczna | 2100 W |  |
| 5. | Topologia | online |  |
| 6. | Certyfikaty | CE |  |
| 7. | Napięcie wejściowe | 200-240 V |  |
| 8. | Maks. zniekształcenia harmoniczne THDi (mniej niż) | 3 % |  |
| 9. | Obsługiwane zakresy częstotliwości | 50-60 Hz |  |
| 10. | Napięcie wyjściowe | 220-240 V |  |
| 11. | Kształt przebiegu wyjściowego | sinusoida |  |
| 12. | Regulacja napięcia | 2 % |  |
| 13. | Specyfikacja prądowa Współczynnik mocy | 0,97 |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. | Czas podtrzymania przy 50%obciążeniu | 15 min |  |
| 16. | Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 5 min |  |
| 17. | Zabezpieczenia | ochrona linii telefonicznej |  |
| 18. | Interfejsy IEC C13 IEC C19 USB RS-232 | 6 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. |  |

### Przełącznik KVM

|  | Wymagane parametry minimalne | Deklaracja Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| Producent oraz model: |
| KVM | Obudowa Rack o wysokości maks. 1U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. W ramach tego samego rozwiązania montażowego musi znajdować się monitor min 18.5” wraz z klawiatura i płytką dodatkową. Całość rozwiązania nie może przekraczać 1U. KVM powinien posiadać porty: min. 8 portów ARI min. 4 porty USB 2.0 min 1 porty GbE Do KVM powinno móc zdalnie podłączyć się jeden użytkownik lokalnie oraz możliwość połączenia jednego zdalnego użytkownika Analogowo VGA, SVGA XGA 16:10 rozdzielczość do minimum 1680x1050 4:3 rozdzielczość do minimum 1600x1200 Zarządzanie poprzez Interfejs sieciowy Dostarczone kable RCM do podłączenia KVM w ilości min 10 sztuk Minimum dwa zasilacze Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. |  |

### Oprogramowanie do Wirtualizacji -2 sztuki

Podać producenta oraz wersje:………………….

| Lp. | Wymagania minimalne | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. |  |
| 2. | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. |  |
| 3. | Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone dowolną liczbę rdzeni oraz do 2TB pamięci fizycznej RAM. |  |
| 4. | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych |  |
| 5. | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. |  |
| 6. | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. |  |
| 7. | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB. |  |
| 8. | Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. |  |
| 9. | Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. |  |
| 10. | Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). |  |
| 11. | Polityka licencjonowania oprogramowania nie może wiązać licencji w żaden sposób ze środowiskiem na które zostało zakupione. |  |
| 12. | Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11 ,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 12.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. |  |
| 13. | Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. |  |
| 14. | Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. |  |
| 15. | Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. |  |
| 16. | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. |  |
| 17. | Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. |  |
| 18. | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. |  |
| 19. | Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. |  |
| 20. | Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. |  |
| 21. | System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. |  |
| 22. | Pojedynczy ww. przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. |  |
| 23. | Pojedynczy ww. wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. |  |
| 24. | Ww. wirtualne przełączniki muszą obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). |  |

### Oprogramowanie do Beckupu 1 sztuka

Podać producenta oraz wersje:………………….

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności ( Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt oprogramowanie beckupu: |  |
| System backupowy | Tworzenie kopii bezpieczeństwa plików baz danych Backup na taśmę, na dysk Archiwizacje wybranych plików lub folderów Program wykonuje kopie tych części plików które uległy zmianie od czasu tworzenia poprzedniej kopii bezpieczeństwa Program wykonać backup wybranych plików, katalogów i dysków W programie można ustalić stały harmonogram wykonywania kopii bezpieczeństwa Centralne sterowanie oprogramowaniem umożliwiające sterowanie procesami wykonywania kopii bezpieczeństwa na innych maszynach Licencja na oprogramowanie bezterminowa Wykonawca skonfiguruje wraz z administratorem system backupowy na min 12 maszynach |  |  |
| Gwarancja | trzy lata gwarancji wraz ze wsparciem wdrożeniowym |  |  |

### Infrastruktura Kliencka

Każdy z komputerów musi być wyposażony w oprogramowanie antywirusowe aktualne przez cały okres deklarowanej gwarancji na ZSI o parametrach:

| Lp. | Wymagania minimalne | Potwierdzenie tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt : |
| 1 | Oprogramowanie antywirusowe umożliwiające ochronę stacji roboczych i serwerów, bez podziału i ograniczeń na licencje serwerowe i stacje robocze, dodatkowo spełniające poniższe wymagania: 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z 2 niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej. Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym (dowolnym) skanerem antywirusowym lub dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie. Dodatkowy i niezależny od skanerów plików trzeci skaner poczty oparty o technologię cloud security. Skanowanie w trybie bezczynności – pełne skanowanie komputera przynajmniej raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest używany komputer. Możliwość zdalnego zarządzania z poziomu Konsoli centralnej Wysoka skuteczność na podstawie AV-Comparatives w wykrywaniu zagrożeń na poziomie min. 99,5% potwierdzona dwoma testami tej organizacji z marca 2015 i września 2015 |  |

### Stanowiska Komputerowe 95 sztuk.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Producent oraz model: |
| Ekran | Przekątna: min 21,5 cala Rozdzielczość: min. FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, kąty Horizontal/Vertical: 160 / 160,kontrast 1000:1, niedotykowy |  |
| Obudowa | - zintegrowana z monitorem (AIO) musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością demontażu stopy. Obudowa oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem SN, podstawa w kolorze AIO musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie –4° do przodu oraz 20° do tyłu |  |
| Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |  |
| Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3505 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 10/09/2016r) |  |
| Pamięć operacyjna | min.4 GB SODIMM Ilość banków pamięci: min. 2 szt. |  |
| Dysk twardy | Min. 1TB 5400obr/min, dysk hybrydowy SSHD posiadający min 8GB SSD , zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania – dopuszcza się urządzenie zewnętrzne |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4 |  |
| Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min. 2 x 1W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p z mechaniczną przesłoną umożliwiającą fizyczne zasłonięcie kamery |  |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 – złącze RJ45 |  |
| Porty/złącza | wbudowane (minimum): HDMI-out, 4 x USB z czego min 2 x USB3.0 z boku obudowy, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki/wejście na mikrofon (combo) , czytnik kart pamięci min 4 w 1. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US, mysz USB |  |
| Karta sieciowa/ komunikacja | karty sieciowe min. LAN 10/100/1000 Mbit/s oraz zainstalowana wewnątrz obudowy bezprzewodowa karta sieciowa |  |
| Zasilacz | Zasilacz o mocy nie większej niż 120W oraz charakteryzujący się sprawnością na poziomie min 80% - Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza zewnętrznego o parametrach nie gorszych niż opisane powyżej. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D; zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; wbudowany system pomocy w języku polskim; możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu; oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych; system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. Zamawiający wymaga dostarczenia najnowszej dostępnej na rynku wersji systemu operacyjnego w wersji 64-bit. |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja BIOS - data BIOS - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego) - informacja o licencji na system operacyjny Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia/wyłączania selektywnego (pojedynczo) portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy oraz z boku obudowy. - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia karty sieciowej ( wifi i LAN), karty audio, mikrofonu, kamery, czytnika kart multimedialnych - możliwość wyłączenia głośniczka wewnątrz obudowy - możliwość wyłączania wirtualizacji CPU w BIOS - możliwość zaprogramowania automatycznego włączenia komputera o określonej porze - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - możliwość ustawienia następujących haseł: hasła administratora, hasła Power-On, hasła na dysk twardy - dostęp do systemu logowania zdarzeń w BIOS. System musi zapewniać logowanie co najmniej takich zdarzeń jak: update BIOS, zmiany w konfiguracji, wyczyszczenie logów - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy |  |
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: wykonanie testu pamięci RAM test dysku twardego Test CPU test monitora test magistrali PCI-e test portów USB test płyty głównej Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu w języku polskim (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |  |
| Waga/rozmiary urządzenia | Waga urządzenia wraz ze stopą max.12 kg |  |
| Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | Złącze typu Kensington Lock |  |
| Gwarancja | 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer telefonu oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Czytnik kart microprocesorowych: stykowy, USB 2.0, z obsługą kart procesorowych ISO 7816 Class A i AB, wsparcie dla protokołów T=0, T=1, wsparcie dla PC/SC, prędkość komunikacji do 344,105 bps (PPS,parametr Fl), częstotliwość do 12 MHz (PPS, parametr Dl) dopuszcza się zamontowany w klawiaturze lub zewnętrzny. Oprogramowanie biurowe : Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) umożliwia wykorzystanie schematów XML wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. Edytor tekstów musi umożliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty Wstawianie oraz formatowanie tabel Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków Automatyczne tworzenie spisów treści Formatowanie nagłówków i stopek stron Sprawdzanie pisowni w języku polskim Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Określenie układu strony (pionowa/pozioma) Wydruk dokumentów Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych Wyszukiwanie i zamianę danych Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |

### Stanowiska Komputerowe  20 sztuk.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Producent oraz model: |
| Ekran | Przekątna: min 21,5 cala Rozdzielczość: min. FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, kąty Horizontal/Vertical: 160 / 160,kontrast 1000:1, niedotykowy |  |
| Obudowa | - zintegrowana z monitorem (AIO) musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością demontażu stopy. Obudowa oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem SN, podstawa w kolorze AIO musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie –4° do przodu oraz 20° do tyłu |  |
| Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |  |
| Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3900 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień składania ofert) |  |
| Pamięć operacyjna | min.16 GB SODIMM Ilość banków pamięci: min. 2 szt. |  |
| Dysk twardy | Min. 1TB typu SSD zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania – dopuszcza się urządzenie zewnętrzne |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4 |  |
| Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min. 2 x 1W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p z mechaniczną przesłoną umożliwiającą fizyczne zasłonięcie kamery |  |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 – złącze RJ45 |  |
| Porty/złącza | Wbudowane (minimum): HDMI-out, 4 x USB z czego min 2 x USB3.0 z boku obudowy, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki/wejście na mikrofon (combo) , czytnik kart pamięci min 4 w 1. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US, mysz USB |  |
| Karta sieciowa/ komunikacja | karty sieciowe min. LAN 10/100/1000 Mbit/s oraz zainstalowana wewnątrz obudowy bezprzewodowa karta sieciowa |  |
| Zasilacz | Zasilacz o mocy nie większej niż 140W oraz charakteryzujący się sprawnością na poziomie min 80% - Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza zewnętrznego o parametrach nie gorszych niż opisane powyżej. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D; zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; wbudowany system pomocy w języku polskim; możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu; oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych; system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. Zamawiający wymaga dostarczenia najnowszej dostępnej na rynku wersji systemu operacyjnego w wersji 64-bit. |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja BIOS - data BIOS - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego) - informacja o licencji na system operacyjny Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia/wyłączania selektywnego (pojedynczo) portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy oraz z boku obudowy. - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia karty sieciowej ( wifi i LAN), karty audio, mikrofonu, kamery, czytnika kart multimedialnych - możliwość wyłączenia głośniczka wewnątrz obudowy - możliwość wyłączania wirtualizacji CPU w BIOS - możliwość zaprogramowania automatycznego włączenia komputera o określonej porze - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - możliwość ustawienia następujących haseł: hasła administratora, hasła Power-On, hasła na dysk twardy - dostęp do systemu logowania zdarzeń w BIOS. System musi zapewniać logowanie co najmniej takich zdarzeń jak: update BIOS, zmiany w konfiguracji, wyczyszczenie logów - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy |  |
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: wykonanie testu pamięci RAM test dysku twardego Test CPU test monitora test magistrali PCI-e test portów USB test płyty głównej Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu w języku polskim (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |  |
| Waga/rozmiary urządzenia | Waga urządzenia wraz ze stopą max.12 kg |  |
| Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | Złącze typu Kensington Lock |  |
| Gwarancja | 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Czytnik kart microprocesorowych: stykowy, USB 2.0, z obsługą kart procesorowych ISO 7816 Class A i AB, wsparcie dla protokołów T=0, T=1, wsparcie dla PC/SC, prędkość komunikacji do 344,105 bps (PPS,parametr Fl), częstotliwość do 12 MHz (PPS, parametr Dl) dopuszcza się zamontowany w klawiaturze lub zewnętrzny. Oprogramowanie biurowe: Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) umożliwia wykorzystanie schematów XML wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. Edytor tekstów musi umożliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty Wstawianie oraz formatowanie tabel Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków Automatyczne tworzenie spisów treści Formatowanie nagłówków i stopek stron Sprawdzanie pisowni w języku polskim Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Określenie układu strony (pionowa/pozioma) Wydruk dokumentów Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych Wyszukiwanie i zamianę danych Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |

### Stanowiska Komputerowe  -5 sztuk.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Producent oraz model: |
| Ogólne | Komputer z procesorem zgodny z architekturą x86, o wydajności ocenianej na minimum: - test 1 - 4800 punktów w teście Passmark Benchmark CPU Mark (dla komputera z pojedynczym procesorem) wg kolumny Passmark CPU Mark, na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Pamięć | RAM: 8GB. |  |
| Dysk | Dysk twardy: min. 400 GB SSD |  |
| Nagrywarka | Nagrywarka DVD – dopuszcza się zewnętrzną |  |
| Karta sieciowa: | Zintegrowana 10/100/1000 – wyjście RJ45. |  |
| Zabezpieczenie | Komputer musi zawierać zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające ochronę haseł i danych użytkowników zintegrowane z płytą główną, którego wyjęcie uniemożliwia uruchomienie Komputera. |  |
| Karta graficzna | Pamięć 4 Gb niezależna |  |
| Obudowa | Obudowa typu: laptop |  |
| Ekran | Przekątna ekranu min. 15’’. |  |
| Komunikacja | Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n. |  |
| Audio/Video | Wyjście HDMI, Wyjście D-Sub, Wejście mikrofonowe, Wyjście słuchawkowe. |  |
| Porty | Minimum 3 porty USB 2.0 |  |
| Kamera | Kamera internetowa min. 0,8 MPix zintegrowana. |  |
| Multimedia | Multimedia: mikrofon i głośniki wbudowane. |  |
| Wymagania | Energy Star 5.0 (http://www.eu-energystar.org). |  |
| Deklaracja | Deklaracja zgodności CE |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D; zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; wbudowany system pomocy w języku polskim; możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu; oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych; system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami. Zamawiający wymaga dostarczenia najnowszej dostępnej na rynku wersji systemu operacyjnego w wersji 64-bit. |  |
| Serwis | W przypadku konieczności zabrania komputera do serwisu, dysk pozostaje u Zamawiającego, |  |
| Wymaganie | Dostarczony sprzęt musi być nowy i nie używany, kompletny, posiadać wszystkie wymagane przewody, dokumentację – instrukcję użytkownika w języku polskim. |  |
| Wymagania dodatkowe | Oprogramowanie biurowe: Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) umożliwia wykorzystanie schematów XML wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. Edytor tekstów musi umożliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty Wstawianie oraz formatowanie tabel Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków Automatyczne tworzenie spisów treści Formatowanie nagłówków i stopek stron Sprawdzanie pisowni w języku polskim Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Określenie układu strony (pionowa/pozioma) Wydruk dokumentów Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych Wyszukiwanie i zamianę danych Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta min. 36 miesięcy. |  |

### Urządzenia wielofunkcyjne - 80 sztuk.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent oraz model: |
| 2. | Interfejs USB | 2.0 |  |
| 3. | Interfejs Parallel | Brak |  |
| 4. | Interfejs Ethernet | Tak |  |
| 5. | Interfejs Inny | Brak |  |
| 6. | Praca w sieci | Tak |  |
| 7. | Druk dwustronny (Duplex) | Tak |  |
| 8. | Technologia druku | Laserowa |  |
| 9. | Rozdzielczość wydruku mono | 600 x 600 dpi |  |
| 10. | Maks. prędkość wydruku mono | 20 str/min |  |
| 11. | Normatywny cykl pracy | 10000 str/mies |  |
| 12. | Zainstalowana pamięć | 256 MB |  |
| 13. | Typ skanera | Stolikowy |  |
| 14. | Rozdzielczość skanera | 600 x 600 dpi |  |
| 15. | Maks. format skanowania | A4 |  |
| 16. | Maks. obszar skanowania | 297 x 216 mm |  |
| 17. | Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |  |
| 18. | Zmniejszanie / powiększanie | 25-400 % |  |
| 19. | Maks. gramatura nośnika | 120 g/m2 |  |
| 20. | Gwarancja | lata producenta |  |

### Urządzenia drukujące A3 - 5 sztuk.

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt: |  |
| Funkcje standardowe | Drukowanie, skanowanie, kopiowanie |  |  |
| Sposób wydruku | Laserowy mono |  |  |
| Format | A3, A4 |  |  |
| Prędkość wydruku | Min. 20 stron A4/min |  |  |
| Czas pierwszej kopii | max 9 sek |  |  |
| Zainstalowana Pamięć | min. 256 MB |  |  |
| Podajniki | min. 250 arkuszy, dodatkowy min. 10 arkuszy |  |  |
| Druk dwustronny | Automatyczny |  |  |
| Podłączenie: | USB 2.0, Ethernet, |  |  |
| Wydajność miesięczna | min. 10 000 wydruków |  |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |  |

### Tablet – 15 sztuk.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent oraz model: |
| 2. | Ekran | Dotykowy Rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 1280x800 pikseli Przekątna ekranu od 9 do 11 cali Jasność co najmniej 600 nitów |  |
| 3. | Procesor | Co najmniej 2 rdzenie, 1,5 Ghz |  |
| 4. | Obudowa | Posiadająca normę szczelności co najmniej IP67 Powłoka dezynfekowana roztworem z zawartością alkoholu Wytrzymująca upadek z min. 1,2 m |  |
| 5. | Układ graficzny | Zintegrowany |  |
| 6. | Pamięć RAM | Co najmniej 1GB |  |
| 7. | Pamięć wewnętrzna | Co najmniej 16GB Możliwość rozszerzenia pamięci kartą typu MicroSD SDHC |  |
| 8. | Bateria | Bateria typu „hot-swap” umożliwiająca wymianę baterii bez przerywania pracy urządzenia |  |
| 9. | Czas pracy na baterii | Co najmniej 8h |  |
| 10. | Temperatura pracy | Co najmniej -10 do nie więcej niż +50°C |  |
| 11. | Komunikacja | Wireless 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.0 GPS 3G Wbudowany czytnik kart HF RFID/NFC |  |
| 12. | Czytnik kodów kreskowych | Wbudowany w urządzenie czytnik kodów kreskowych 1D i 2D |  |
| 13. | Złącza | Port ładowania i/lub multimedialny USB i microUSB Mini Jack 3.5mm |  |
| 14. | System operacyjny | Android w wersji co najmniej 4.2 |  |
| 15. | Kamera | Przednia co najmniej 1.2Mp Tylna co najmniej 5.0Mp z auto-fokusem |  |
| 16. | Inne | Gwarancja co najmniej 24-mc Mikrofon, głośniki Waga nie większa niż 990g |  |

### Drukarka kodów Paskowych - 10 sztuk.

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt: |
| Rodzaj druku | Termotransfer |  |
| Rozdzielczość druku [dpi]: | 300dpi (12 pkt) |  |
| Prędkość druku [mm/s]: | 51 mm/sek |  |
| Szerokość druku [mm]: | 19,05 mm, 25,4 mm, 30,16 mm |  |
| Ilość pamięci FLASH: | 4 MB |  |
| Ilość pamięci RAM: | 8 MB |  |
| Dostępne interfejsy: | USB |  |
| Gwarancja producenta: | 36 miesiące |  |
| Wydruk kodów kreskowych | 1D, 2D, GS1 Databar, PDF |  |

### Skaner Dowodów osobistych - 5 sztuk.

| Komponent | Minimalne wymagania | Deklaracja zgodności (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
| Oferowany produkt: |
| Technologia odczytu | Umożliwiająca odczyt danych z dowodów osobistych i/lub paszportów (pola MRZ), |  |
| Odczyty | Odczyt danych (zapisanie danych w formie tekstowej) w czasie nie dłuższym niż 2. sekund, |  |
| Interfejs | Interfejs USB min. 2.0, |  |
| Obszar skanowania | Rozmiar okna skanera min. 120 x 90 mm, |  |
| Budowa | brak części ruchomych |  |
| Dodatkowo | Dostępność bibliotek narzędziowych (Software Development Kit - SDK) umożliwiających integrację z oprogramowaniem systemowym i aplikacyjnym: Windows, Linux, C/C++ C#, Delphi, Java, |  |

### Skaner Kodów kreskowych – 45 sztuk.

Parametry Minimalne:

Typ skanera dwukierunkowy,

Źródło światła dioda z widocznym laserem 650nm

Częstotliwość elementu skanującego 50Hz,

Prędkość skanowania 100 odczytów na sekundę,

Zakres odczytu od 0 do 43 cm w przypadku 100% symboli UPC/EAN,

Dostępny interfejs USB,

Źródła zasilania: zasilanie od hosta lub zasilanie zewnętrzne,

Możliwość dekodowania UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOpitic, Code 128, Code  Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany RSS Chinese 2 z 5,

Temperatura pracy od 0 do 50 stopni C,

Temperatura przechowywania od -40 do 70 stopni C, Wilgotność  względna od 5% do 95%, bez kondensacji,

Odporność na upadki: urządzenie działa normalnie po wielokrotnych upadkach na beton z wysokości 1,5m,

Waga max 150 g,

Dodatkowe wyposażenie: Kabel komunikacyjny, podstawka

### Oprogramowanie umożliwiające informatyzację jednostki, w tym tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę partnerską – opis ogólny

W ramach dostawy oczekiwane jest dostarczenie licencji na oprogramowanie  na system medyczny na minimum 250 jednocześnie pracujących użytkowników.

Zamawiający oczekuje dostawy systemu informatycznego który posiada w dniu składania ofert funkcjonalności określone w punktach:

4.1 funkcjonalności części białej

4.2 funkcjonalności części administracyjnej

W celu potwierdzenia że oferowany przez Wykonawcę system posiada w dniu złożenia oferty wymagane funkcjonalności Wykonawca w tabelkach potwierdza lub zaprzecza przy każdej z funkcjonalności jej dostępność. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia próbki systemu na komputerze przenośnym wraz z pełnym środowiskiem bazodanowym oraz systemowym. Próbka ma umożliwiać uruchomienie systemu na komputerze podłączonym do próbki i podczas prezentacji pokazanie wymaganych funkcjonalności. Szczegółowy scenariusz prezentacji został Wykonawcom  przedstawiony w załączniku do SIWZ . Komputer dostarczony przez Zamawiającego do testowania próbki będzie o identycznych parametrach jak stacja komputerowa z pkt. 3.1 opisana załączniku nr 1. Zostanie wyposażony w system Windows 7 oraz przeglądarki WWW. Żadna z testowanych funkcjonalności nie może uruchamiać się na stacji komputerowej dłużej niż 5 sekund. W przypadku gdy funkcjonalności otwiera się dłużej Wykonawca może dokonać trzech prób, jeżeli żadna z nich nie spowoduje szybszego uruchomienia to próbka zostaje uznana za nie spełniająca wymogi SIWZ, a oferta będzie podlegać odrzuceniu.

1. Celem zamówienia jest dostarczenie do SPZZOZ w Lipsku i wdrożenie przez Wykonawcę systemów informatycznych pełniących funkcję:

Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo, pozwalającymi na jednoczesną pracę minimum 250 użytkownikom,  spełniającego wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne określone w dalszej części opracowania.

Zintegrowanego systemu ERP, wraz z bezterminowymi licencjami, płatnymi jednorazowo pozwalającymi na jednoczesną pracę minimum 25 użytkownikom, spełniającego wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne określone w dalszej części opracowania.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostawy silnika bazy danych, w oparciu o które ma działać system HIS,  ERP, oraz niezbędnej liczby licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach, dostarczanych w ramach postępowania przez Wykonawcę. Licencja systemu Bazy danych nie może posiadać ograniczenia co do wielkości przechowywanych danych ani powodować dodatkowych opłat w przypadku przyrostu danych;

- dostawy licencji systemowego oprogramowania serwerowego (w tym sieciowych systemów operacyjnych) niezbędnego do uruchomienia oprogramowania aplikacyjnego;

- instalacji, wdrożenia, konfiguracji i uruchomienia w/w oprogramowania na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego;

- zaimportowanie  danych z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania Firmy Asseco Hipokrates oraz programu Kadrowo Płacowego firmy HEX.

Uwaga

Zamawiający udostępni istniejącą bazę w celu przeniesienia danych. Obecna baza danych medycznych Oracle jest wielkości około  13 Gb. W przypadku danych kadrowo płacowych baza danych jest FireBirde około 300Mb.

System musi spełniać wymogi do prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz normy PN EN 13606 to jest powinien umożliwić:

Zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą

System musi działać w infrastrukturze serwerów wirtualnych oraz w oparciu o zewnętrzne macierze dyskowe dostarczane przez Wykonawcę. System musi umożliwiać tworzenie kopii bez konieczności przerywania pracy użytkowników. Baza danych musi działać w trybie zapisywania logów transakcji.

Zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji

System medyczny w części HIS musi spełniać wymogi związane z prowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Żaden wpis do dokumentacji medycznej nie może być fizycznie usunięty. Usunięcie wpisu oznacza jedynie jego dezaktywację. Usunięcie lub modyfikacji wpisu może dokonać osoba dokonująca wpisu lub osoba posiadająca specjalne wyodrębnione uprawnienie do tych operacji. Fakt ten musi zostać odnotowany w systemie wraz zachowaniem historii zmiany to jest: oznaczenia osoby dokonującej zmiany, czasu dokonania zmiany oraz zachowania wersji z przed dokonania zamiany. Jako spełnienie wymogu nie będzie uważane jedynie zapisywanie logu transakcji i wyszukiwanie zmian na poziomie administratora bazy danych.

Stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych

System powinien mieć rozbudowany system uprawnień uwzględniający różne poziomy dostępu do dokumentacji medycznej i umożliwiający tworzenie ról w systemie np. :

Lekarz – pełny dostęp do dokumentacji medycznej

Pielęgniarka, położna – dostęp do części dokumentacji tworzonej przez te osoby oraz do zleceń

Statystyk medyczny (wprowadzający) – dostęp do dokumentacji medycznej, wprowadza dane, brak możliwości modyfikacji dokumentacji medycznej poza danymi rozliczeniowymi

Identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian, w szczególności dla odpowiednich rodzajów dokumentacji przyporządkowanie cech informacyjnych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a—d

System powinien przechowywać historię zmian cech służących do oznakowania dokumentacji to jest:

nazwisko i imię,

tytuł zawodowy,

uzyskane specjalizacje,

numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej tak, aby możliwe było uzyskanie wersji tych informacji na moment czasu w którym oznakowywana  była dokumentacja medyczna. Alternatywnym rozwiązanie dopuszczalnym jest trwałe zapisywanie tych cech przy każdym wpisie do dokumentacji medycznej.

Powinien odzwierciedlać chronologię przypadków klinicznych i dostępności informacji w systemie

System powinien mieć dwa oznaczenia:

- czasu i daty zaistnienia zdarzenia (kiedy ono miało fizycznie miejsce)

- daty i czasu wprowadzenia informacji do systemu

Powinien zapewniać jednoznaczną identyfikację podmiotów i ich jednostek organizacyjnych, w których tworzona jest dokumentacja medyczna

System powinien mieć możliwość zarejestrowania struktury zgodnej z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) oraz wprowadzenia elementów identyfikacji pozwalających na komunikację z NFZ w ramach rozliczeń umów na świadczenia zdrowotne w szczególności identyfikatorów technicznych miejsc wykonywania świadczeń. System powinien przechowywać historię zmian w zakresie zmiany struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej w szczególności tych elementów, które uczestniczą w procesie tworzenia dokumentacji medycznej to jest: REGON zakładu, Część V kodu resortowego i oznaczenie jednostki organizacyjnej tworzącej dokumentację, Część VII kodu resortowego i oznaczenie komórki organizacyjnej w której tworzona jest dokumentacja. Dla wszystkich elementów znajdujących się w dokumentacji medycznej powinna być przechowywana historia zmian tak, by możliwe było odtworzenie stanu dokumentacji w momencie jej powstania. Dopuszczalne jest trwałe zapisywanie tych cech na poziomie dokumentacji medycznej.

Słowniki powinny umożliwiać wersjonowanie

W system powinny być wbudowane słowniki niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Z tytułu ich użytkowania Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych opłat. Wszystkie słowniki prowadzone w systemie powinny być wersjonowane tak, aby możliwa była jednoznaczna interpretacja, jaka wersja kodu obowiązywała w danym czasie. Dotyczy to w szczególności:

Międzynarodowej klasyfikacji procedur medycznych ICD9

Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD10

Trybów przyjęcia i wypisów

Słowników świadczeń używanych do rozliczeń NFZ

Własnego słownika świadczeń komercyjnych

System powinien być wyposażony w mechanizm tworzenia pakietów rozliczeniowych pod umowy komercyjne. W tym zakresie powinien umożliwić:

Nazwanie pakietu.

Określenie czasu ważności, w tym również od zadanego momentu czasu do odwołania

Określenie świadczeń wchodzących w skład pakietu oraz ich ceny (jedno świadczenie tak samo nazwane z tym samym kodem może mieć różne ceny w różnych pakietach

Określenie sposobu rozliczania świadczeń w ramach pakietu (ryczałt miesięczny, płatność za każdą usługę)

Określenie płatnika (podmiotu z którym zawarto odrębną umowę na świadczenie usług zdrowotnych)

Powinien umożliwić stworzenie cennika i pakietu świadczeń dla odbiorców indywidualnych.

System powinien obsługiwać kolejki na świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. System powinien obsługiwać planowanie pobytów pacjentów, których leczenie będzie finansowane z dowolnych środków. W przypadku pobytów planowych, powinien w trakcie wprowadzania na listę planowanych pobytów umożliwiać wprowadzenie informacji o planowanym świadczeniu, wstępną rezerwację zasobów oraz zweryfikowanie ich dostępności np. czy będzie wolna  sala w terminie planowanego zabiegu.

Powinien umożliwić połączenie zlecenia z wynikami badań uzyskanymi w jego wyniku

System powinien w szczególności integrować się z innymi medycznymi systemami informatycznymi, do których są przekazywane elektroniczne zlecenia i z których odbierane są wyniki za pomocą otwartych i powszechnie stosowanych protokołów komunikacji w systemach medycznych jak: HL7, DICOM.

Dla pozwolenia na wgląd w dane powinien umożliwiać rejestrowanie jego ram czasowych

Pozwolenie na wgląd w dane powinno być możliwe zarówno dla całości dokumentacji, jak i pojedynczych zdarzeń medycznych epizodów. Powinna być możliwość określenia osoby, której udostępniana jest dokumentacja, celu udostępnienia, daty początku i końca udostępnienia. Każde udostępnienie musi być rejestrowane w systemie.

Powinien być niezależny technologicznie (możliwy do uruchomienia na różnych systemach operacyjnych)

Dostarczany system informatyczny powinien móc być zainstalowany/uruchamiany minimum na następujących platformach:

Dla stacji roboczej dla wymogu uruchomienia jako aplikacji www poprzez przeglądarki internetowe, Mozilla, Opera, Chrome.

Dla urządzeń mobilnych (minimum 2 platformy): Android, Windows Phone i Windows Tablet Edition, Apple iOS

Powinien umożliwiać udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML lub PDF

Wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu

Oferowany system informatyczny będzie umożliwiał wydrukowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Oprogramowanie HIS, ERP powinno być objęte minimum 3 letnią gwarancją i opieką autorską. W okresie opieki autorskiej Wykonawca zobowiązuje się:

dostosować system do zmian przepisów prawa bezpłatnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie zakłócającym jego pracy jednak nie dłuższym niż 10 dni od momentu uprawomocnienia się decyzji o wprowadzeniu zmian. W szczególności zobowiązuje się do dostosowania systemu do wymiany informacji z systemami centralnymi projektowanymi w ramach Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia. Aktualizacje mogą być instalowane przez dostawcę oprogramowania lub udostępniane bezpłatnie na zewnętrznym serwerze dostawcy oprogramowania i instalowane samodzielnie przez Zamawiającego.

### Oprogramowanie do obsługi części medycznej

| Lp. | Wymagania | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Dostęp do funkcji systemu jest realizowany ze stanowiska roboczego bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji lub modułów oprogramowania obsługującego komunikację pośrednią między interfejsem użytkownika na stanowiska roboczym, a systemem na serwerze. |  |
|  | System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów. |  |
|  | System działa w architekturze trójwarstwowej. |  |
|  | System działa z wykorzystaniem silnika bazy danych obsługującego język SQL |  |
|  | Oferowany silnik bazy danych musi być dostępny przynajmniej na platformy Linux i Windows (w kolumnie obok, proszę podać nazwę producenta, nazwę i wersję oferowanego silnika bazy danych) |  |  |
|  | System posiada graficzny interfejs i pracuje w graficznym środowisku systemu operacyjnego na stanowiskach użytkowników. |  |
|  | System działa w oparciu o jeden motor danych przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych i te same tabele, co najmniej w zakresie: Ruch chorych, Rehabilitacja, Oddział, Izba przyjęć, Rejestracja, Gabinet, Blok operacyjny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zlecenia, Zakażenia, Przychodnia , rejestracja, apteczki oddziałowe, Apteki, rozliczenia z NFZ |  |
|  | System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych – dopuszcza się częściową komunikację w języku angielskim |  |
|  | W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych). |  |
|  | Możliwość definiowania szablonów dokumentów skojarzonych z wprowadzanym zleceniem. |  |
|  | Możliwość ustawienia pola tekstowego jako pole formatowane. |  |
|  | System posiada wbudowane mechanizmy zapewniające odporność struktur danych (baza danych) na uszkodzenia oraz umożliwiające przyspieszone odtworzenie ich wartości i stanu oraz integralności. |  |
|  | System posiada wbudowane mechanizmy umożliwiające przyspieszone wykonywanie bieżących kopii danych oraz ich odtwarzanie z wykonanych kopii. |  |
|  | System posiada architekturę klient-serwer. |  |
|  | Dane systemu są gromadzone, przechowywane i udostępniane w relacyjnej bazie danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. |  |
|  | Dla wszystkich modułów obsługi pacjenta (tj. Ruch chorych, Rehabilitacja, Oddział, Izba przyjęć, Rejestracja, Gabinet, Blok operacyjny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zlecenia, Zakażenia, Przychodnia , rejestracja, apteczki oddziałowe oraz Apteki) system musi umożliwić pracę z poziomu przeglądarek WWW. |  |
|  | System w części medycznej musi umożliwić korzystanie z jego funkcji w ograniczonym zakresie za pomocą interfejsu dotykowego na tabletach i w pełnym zakresie na komputerach wyposażonych w monitory dotykowe. |  |
|  | System musi umożliwiać nadawanie użytkownikom uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych (np. tylko oddział wewnętrzny, gabinet POZ, izba przyjęć, itp.). |  |
|  | System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej, na której pracuje użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu. |  |
|  | System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla wszystkich modułów HIS oraz ERP |  |
|  | System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), |  |
|  | System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu |  |
|  | System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. |  |
|  | System musi gromadzić dane opisujące jego funkcjonowanie (zdarzenia) w postaci systemowego dziennika pracy, dotyczące wszystkich użytkowników systemu i wykonanych przez nich modyfikacjach danych osobowych oraz medycznych z możliwością wykonania analizy historii zmian wartości tych danych. |  |
|  | Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła oraz wymuszenia zmiany hasła przez użytkownika podczas pierwszego logowania do systemu. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: minimalna długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem. Hasła muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu MSWiA z 29.04.2004. |  |
|  | Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników aplikacji oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas. |  |
|  | W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). |  |
|  | Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom. |  |
|  | Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup. |  |
|  | System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do jednostek organizacyjnych, w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i oddziale wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i tego jednego oddziału. |  |
|  | System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu. |  |
|  | Wyróżnienie pól: |  |
|  | - których wypełnienie jest wymagane, |  |
|  | - przeznaczonych do edycji, |  |
|  | - wypełnionych niepoprawnie. |  |
|  | System musi umożliwić zautomatyzowane identyfikowanie pacjentów na podstawie danych z dowodu osobistego (skanowanie) z zachowaniem pisowni uwzględniającej narodowe znaki diakrytyczne. |  |
|  | System musi umożliwiać obsługę kodów kreskowych 1D i 2D (znakowanie, wczytywanie, wybór danych do zakodowania) do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki zdrowotnej oraz w dystrybucji leków na oddziały. |  |
|  | System umożliwia drukowanie opasek identyfikacyjnych pacjentów oraz współpracę z czytnikami kodów kreskowych oraz bezprzewodowymi kolektorami danych, umożliwiających identyfikację pacjenta na podstawie anonimowego kodu 1D i 2D wydrukowanego na opasce. |  |
|  | Błędy procedury wprowadzania danych polegające na niewypełnieniu lub wprowadzeniu błędnych danych w obligatoryjnych polach formularzy powinny być prezentowane użytkownikowi |  |
|  | System powinien automatycznie wylogowywać użytkownika po zadanym czasie braku jego aktywności i wymusić zakończenie sesji. |  |
|  | W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych. |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować integrację z systemem administracyjnym (moduł: finanse-księgowość, rejestr sprzedaży, kasa, koszty, środki trwałe, wyposażenie, kadry, płace, obsługa ewidencji czasu pracy) działającym u Zamawiającego. Przekazywanie danych musi odbywać się na żądanie użytkownika z podaniem okresu obowiązywania danych |  |
|  | W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja (wprowadzanie, modyfikacja, usuwanie) danych, system musi udostępniać funkcje , wycofania wszystkich czynności z powrotem do poprzedniego okna (ANULUJ) bez zapisu wprowadzonych już danych. |  |
|  | Musi istnieć możliwość obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności używania myszki. |  |
|  | W polu opisowym formularzy wprowadzania danych (np. treść wywiadu) system musi zapewniać możliwość wyboru treści predefiniowanych |  |
|  | W polu opisowym formularzy wprowadzania danych (np. treść wywiadu) system musi zapewniać możliwość skorzystania z funkcji ułatwiających wprowadzanie treści np. kopiuj/wklej |  |
|  | System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu. |  |
|  | System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do Apteki. |  |
|  | System pozwala na sprawdzenie statusu uprawnienia pacjenta w systemie eWUŚ z poziomu oferowanej aplikacji [bezpośrednio z poziomu listy pacjentów] wraz z zapisaniem identyfikatora operacji uzyskanego z systemu eWUŚ. |  |
|  | Oferowany system umożliwia zbiorczą weryfikację uprawnień pacjentów mających zaplanowana wizytę za pomocą usługi/systemu eWUŚ w trybach: doraźnym i harmonogramowanym. W trybie harmonogramowanym system umożliwia parametryzację weryfikacji (min.godziny weryfikacji). |  |

Administracja systemem

|  | Konfiguracja systemu: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zarządzanie słownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiającego na poziomie całego systemu: |  |
|  | - tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (, gabinety, pracownie, oddziały, izby przyjęć, bloki operacyjne itp.), |  |
|  | - powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą kosztów. |  |
|  | Zarządzanie słownikami standardowymi (ogólnopolskimi): |  |
|  | - Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM – druga polska edycja, |  |
|  | - Klasyfikacja chorób wg ICD – rewizja 10, |  |
|  | - Słownik Kodów Terytorialnych GUS, |  |
|  | - Słownik grup zawodowych. |  |
|  | Tworzenie, przegląd, edycja słowników własnych Zamawiającego: |  |
|  | - personelu, |  |
|  | - leków. |  |
|  | Zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami: |  |
|  | - definiowanie listy użytkowników systemu, |  |
|  | - określenie uprawnień użytkowników, |  |
|  | Definiowanie terminarzy zasobów pomieszczeń i personelu, |  |
|  | Zarządzanie parametrami na poziomie systemu, użytkownika, klasy użytkowników |  |
|  | Definiowanie struktury dokumentów medycznych |  |
|  | Możliwość prowadzenia systemowych statystyk dotyczących wykorzystania systemu przez użytkowników |  |
|  | Definiowanie elementów leczenia i złożonych szablonów zleceń wykorzystywanych przez jednostki zlecające. |  |
|  | Pozostałe funkcje administratorskie: |  |
|  | - usuwanie konta użytkownika |  |
|  | - przegląd dziennika operacji (logi), |  |
|  | - możliwość wyszukiwania i łączenia podwójnie wprowadzonych danych pacjentów, lekarzy, instytucji. |  |
|  | elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiającego: |  |
|  | - definiowanie niestandardowych wykazów pozwalających na tabelaryczne przedstawianie danych dostępnych w poszczególnych modułach, zapis stworzonych wzorców wykazów w celu wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego wykazu, |  |
|  | - wykonanie zdefiniowanych wykazów i ich przedstawienie poprzez arkusz kalkulacyjny (min. MS Excel, OpenCalc.). |  |

Ruch Chorych Izba przyjęć

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Obsługa Izby Przyjęć: |  |
|  | obsługa skorowidza pacjentów, wspólnego dla innych modułów medycznych tj.: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna: |  |
|  | - wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, |  |
|  | - rejestracja i modyfikacja danych pacjentów, |  |
|  | - rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej, |  |
|  | - rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzją wójta/burmistrza. |  |
|  | System przechowuje historię zmian danych osobowych pacjenta. |  |
|  | Przegląd danych archiwalnych pacjenta: |  |
|  | - w zakresie danych osobowych, |  |
|  | - w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych. |  |
|  | Rejestracja przyjęcia pacjenta w Izbie Przyjęć: |  |
|  | - wprowadzenie danych o rozpoznaniu, z wykorzystaniem słownika ICD10, |  |
|  | - wprowadzenie danych ze skierowania, |  |
|  | - wprowadzenie danych płatnika. |  |
|  | Wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniających do uzyskania świadczeń. |  |
|  | Ewidencja zdarzeń podczas pobytu w Izbie Przyjęć: |  |
|  | - możliwość dopisania depozytu pacjenta, |  |
|  | - wywiad wstępny z możliwością użycia słownika tekstów standardowych i konfigurowalnego formularza, |  |
|  | - wykonane pacjentowi elementy leczenia: |  |
|  | - procedury, |  |
|  | - leki, |  |
|  | - konsultacje. |  |
|  | Rejestracja informacji o wymaganym transporcie medycznym pacjenta |  |
|  | Rejestracja opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta w jednym z trybów: |  |
|  | - skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu przyjęcia, form płatności, wydruk pierwszej strony historii choroby, itp.), |  |
|  | - odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala – wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych, |  |
|  | - zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących, |  |
|  | - zgon pacjenta na Izbie Przyjęć. |  |
|  | Autoryzacja danych Izby Przyjęć. |  |
|  | Ewidencja danych do rozliczenia produktów kontraktowanych z NFZ. |  |
|  | Wypełnianie i wydruk dokumentów Izby Przyjęć: |  |
|  | - Karta Wypisowa, |  |
|  | - Historia choroby – pierwsza strona, |  |
|  | - Karta Odmowy. |  |
|  | Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów medycznych |  |
|  | Obsługa Ksiąg: |  |
|  | - Księga Główna, |  |
|  | - Księga Oczekujących, |  |
|  | - Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych, |  |
|  | - Księga Zgonów. |  |
|  | Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie: |  |
|  | - ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych (Apteczka oddziałowa), |  |
|  | - wzajemnego udostępniania danych zleceń i danych o ich wykonaniu, |  |
|  | Wbudowane raporty standardowe, np.: |  |
|  | - Ruch chorych Izby Przyjęć – osobowy, |  |
|  | - Ruch chorych Izby Przyjęć – sumaryczny. |  |
|  | Definiowanie własnych wykazów. |  |
|  | Wydruk opasek z kodem paskowym identyfikującym pacjenta |  |
|  | Możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie. |  |

Ruch Chorych - Oddział

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Obsługa Oddziału: |  |
|  | Obsługa listy pacjentów Oddziału: |  |
|  | - wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, |  |
|  | - wyszukanie pacjenta na podstawie kodu kreskowego z opaski, |  |
|  | - modyfikacja danych pacjentów z listy oddziałowej, |  |
|  | Przegląd danych archiwalnych pacjenta: |  |
|  | - w zakresie danych osobowych, |  |
|  | - w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, |  |
|  | Zmiana przyjęcia pacjenta na oddział – wybór innego oddziału |  |
|  | Rejestracja przyjęcia pacjenta na Oddziale: |  |
|  | - nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub przez użytkownika, |  |
|  | - wprowadzenie danych lekarza prowadzącego, |  |
|  | - wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka oddziałowego, sali, łóżka, |  |
|  | - wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji dla celów statystycznych, np. hospitalizacja całodobowa z zabiegiem operacyjnym, hospitalizacja dzienna bez zabiegów i badań laboratoryjnych |  |
|  | - automatyczne przedłużanie pełnej diety pacjentom na kolejne dni (np. jeśli lekarz zleci pacjentowi dietę bez któregoś posiłku ponieważ minęła godzina zlecenia tego posiłku to system zaproponuję pełną dietę od dnia następnego) |  |
|  | - wprowadzenie zlecenia diety dla pacjenta (z możliwością wyboru posiłków, np. obiad, podwieczorek, kolacja). |  |
|  | - automatyczna kontrola zlecanych posiłków (np. jeśli obiad można zlecić do godz. 10 a jest godz. 11 to zlecając pacjentowi dietę posiłki do obiadu włącznie nie będą zlecone). |  |
|  | Możliwość zmiany diety z zachowaniem pełnej historii zleconych diet. |  |
|  | Ewidencja elementów pobytu pacjenta na Oddziale: |  |
|  | - wywiad wstępny z możliwością użycia katalogu predefiniowanych pojęć, określeń, sformułowań, treści, |  |
|  | - możliwość wykorzystania szablonów i zdefiniowanych formularzy do wprowadzania danych (np. z wywiadu), |  |
|  | - rozpoznania: wstępne, końcowe, przyczyna zgonu, |  |
|  | Wykonane pacjentowi elementy leczenia (zlecenia): |  |
|  | - procedury, w tym zabiegi, w tym możliwość ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup |  |
|  | - badania diagnostyczne, |  |
|  | - leki, |  |
|  | - konsultacje, |  |
|  | Możliwość wydruku raportu z dyżuru lekarskiego na podstawie wprowadzonych obserwacji. |  |
|  | Ewidencja przepustek. |  |
|  | Rejestracja opuszczenia Oddziału przez pacjenta w jednym z trybów: |  |
|  | - przeniesienie pacjenta na inny Oddział. |  |
|  | - wypis pacjenta ze Szpitala, |  |
|  | - zgon pacjenta na Oddziale, |  |
|  | Odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp. |  |
|  | Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z płatnikiem, w tym rozliczanie kart TISS28 (automatyczne kodowanie świadczeń OAiT na podstawie wprowadzonych kart TISS). Po wypisaniu pacjenta system powinien proponować, które świadczenia zapisać na podstawie kart TISS i większej sumarycznej punktacji. |  |
|  | Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na: |  |
|  | - dane przyjęciowe, |  |
|  | - wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), |  |
|  | - przebieg choroby, |  |
|  | - epikryza (możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych). |  |
|  | wydruki dokumentów wewnętrznych Oddziału, w tym: |  |
|  | - wywiad wstępny |  |
|  | - przebieg choroby |  |
|  | - epikryza |  |
|  | Wydruki dokumentów zewnętrznych Oddziału, w tym: |  |
|  | - Karta Informacyjna (z automatycznym połączeniem danych z kart: przebieg choroby i epikryza) |  |
|  | - Karta Statystyczna, |  |
|  | - Karta Leczenia Psychiatrycznego, |  |
|  | - Indywidualna karta terapii zajęciowych |  |
|  | - Obserwacje Instruktora |  |
|  | - Karta Uczestnictwa pacjent w terapii zajęciowej |  |
|  | - Obserwacje i interwencje psychoterapeutyczne |  |
|  | - Karta Zakażenia Szpitalnego, |  |
|  | - Karta Nowotworowa, |  |
|  | - Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, |  |
|  | - Karta Zgonu, |  |
|  | - Karta TISS28. |  |
|  | Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów |  |
|  | Obsługa Ksiąg: |  |
|  | - Księga Główna, |  |
|  | - Oddziałowa, |  |
|  | - Oczekujących, |  |
|  | - Zgonów, |  |
|  | - Zabiegów. |  |
|  | Wbudowane raporty standardowe: |  |
|  | - zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres) |  |
|  | - ilość osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie |  |
|  | - obłożenie łóżek na dany moment |  |
|  | - możliwość wyszukiwania pacjentów według różnych parametrów, przynajmniej imię, nazwisko, PESEL, imię ojca, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, kod choroby głównej, kod choroby współistniejącej, miejsca zamieszkania |  |
|  | Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie: |  |
|  | - ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych (Apteczka oddziałowa), |  |
|  | - wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna). |  |
|  | Tworzenia zamówień na krew i preparaty krwiopochodne |  |
|  | odnotowanie podań krwi i preparatów krwiopochodnych z wpisem do księgi transfuzyjnej, odnotowanie powikłań po przetoczeniu |  |
|  | Możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie |  |
|  | Tworzenie zbiorczego zapotrzebowania żywnościowego dla pacjentów oddziału z możliwością przeliczania ilości zamawianych posiłków wg przypisanych pacjentom diet |  |
|  | System umożliwia prowadzenie długoterminowej opieki specjalistycznej. |  |
|  | W systemie istnieje mechanizm automatycznych alertów generowanych na podstawie algorytmów zdefiniowanych przez administratora, które informują o nowych zleceniach pilnych konsultacji, powrocie wyników badan np. alert patogen, itp. |  |
|  | Dla oddziału SOR, system powinien po wypisaniu pacjenta umożliwić szybkie i automatyczne powiązanie procedur ICD-9 z produktami usługowymi wraz z wyliczeniem kategorii SOR |  |
|  | Dla oddziału SOR system powinien umożliwiać segregację (TRIAGE) pacjentów poprzez wskazanie do jakiej kategorii przypisany jest pacjent. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany segregacji z zachowaniem pełnej historii tych zmian (dokładna godzina i poprzedni stan). |  |

Zlecenia

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Aplikacja umożliwia planowanie i zlecanie leków przez lekarza z uwzględnieniem Apteczki Oddziałowej |  |
|  | Planowanie i zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji przekazywanych z jednostek Zamawiającego, w tym: |  |
|  | - z Oddziału do Pracowni Patomorfologicznej, Pracowni Diagnostycznej, Przychodni, Bloku operacyjnego, innego Oddziału, Gabinetu lekarskiego, Laboratorium |  |
|  | Aplikacja zawiera indywidualną karta zleceń podań leków |  |
|  | Aplikacja wspiera planowanie i zlecanie badań (diagnostyki obrazowej, laboratoryjnych, USG, EKG i innych) oraz leków i konsultacji w ramach zleceń wewnętrznych, a także umożliwia przesyłanie zewnętrznych zleceń badań (diagnostyki obrazowej i laboratoryjnych) do innych podmiotów, z którymi Klient posiada integrację za pomocą protokołu HL7. |  |
|  | Aplikacja pozwala na: |  |
|  | - zlecenie badań na różnych płatników i umowy, |  |
|  | - wpisanie skierowania na badania do zewnętrznych podmiotów, |  |
|  | - wpisanie planowanego terminu wykonania badania, |  |
|  | - zlecenie serii tych samych badań, |  |
|  | - zlecanie zestawów badań, |  |
|  | - wybór lekarza zlecającego, |  |
|  | - określenie badania jako CITO, |  |
|  | - wpisanie dodatkowych uwag do zlecenia. |  |
|  | Aplikacja zapewnia podgląd wprowadzonych zleceń wg różnych kryteriów, w tym: |  |
|  | - data zlecenia, |  |
|  | - statusu zlecenia (zlecone, zatwierdzone, wykonane, pobrane, w trakcie pobierania, wysłane poprawnie, anulowane, odebrane wyniki, wykonane/zamknięte), |  |
|  | - typu zlecenia (np. laboratoryjne, RTG, EKG, USG, TK), |  |
|  | - komórki organizacyjnej, w której zarejestrowano zlecenie, |  |
|  | - komórki organizacyjnej do której zarejestrowano zlecenie. |  |
|  | Aplikacja pozwala na wprowadzanie wyników badań pacjenta wykonanych poza szpitalem. |  |
|  | Aplikacja pozwala na prowadzenie ewidencji informacji na temat osoby, która pobierała materiał do badań |  |
|  | Aplikacja zapewnia możliwość wydruku wszystkich wyników pacjenta z bieżącej hospitalizacji/wizyty lub ze wszystkich pobytów/wizyt. |  |
|  | Aplikacja umożliwia przegląd wyników liczbowych w postaci graficznej dla wyników badań laboratoryjnych. |  |

Blok operacyjny i bank krwi

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Dostęp do listy pacjentów skierowanych do Bloku operacyjnego przez oddział: |  |
|  | - wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, |  |
|  | Przegląd danych archiwalnych pacjenta: |  |
|  | - w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, a systemie zintegrowanym także w zakresie wizyt w Zakładzie diagnostycznym i wyników badań i wizyt w przychodni. |  |
|  | Planowanie zabiegów chirurgicznych obejmujące: |  |
|  | - rezerwacja sali operacyjnej, |  |
|  | - określenie personelu uczestniczącego w zabiegu (chirurgicznego i anestezjologicznego) z wykorzystaniem słownika personelu, |  |
|  | - planowanie wykonania procedur (przewidywane wykorzystanie materiałów, narzędzi i leków w czasie zabiegu |  |
|  | - przegląd listy zabiegów zaplanowanych w zadanym dniu, |  |
|  | - Podpowiadanie przez system, po wybraniu zabiegu do wykonania, niezbędnych: materiałów, zestawów narzędzi |  |
|  | Planowanie zabiegu w oparciu o terminarze sal operacyjnych |  |
|  | Ewidencja elementów zabiegu operacyjnego: |  |
|  | - Wykonane procedury, |  |
|  | - podane leki, |  |
|  | - zużyte materiały, |  |
|  | - Personel wykonujący |  |
|  | - Automatyczne tworzenie opisów zabiegu na podstawie zarejestrowanych danych |  |
|  | Prowadzenie Księgi Bloku Operacyjnego, |  |
|  | Prowadzenie księgi operacyjnej |  |
|  | Opis wykonanych czynności anestezjologicznych: |  |
|  | - zastosowane znieczulenie w tym sedacja |  |
|  | - czas anestezjologiczny, czas znieczulenia |  |
|  | - stan pooperacyjny |  |
|  | - podane leki |  |
|  | - wykonane procedury |  |
|  | Prowadzenie dokumentacji zabiegu operacyjnego, w tym: |  |
|  | Systemu czynnej rejestracji zakażeń |  |
|  | Okołooperacyjna karta kontrolna |  |
|  | Karta monitorowania pacjenta z cewnikiem w pęcherzu moczowym |  |
|  | - karty zabiegowej pacjenta, |  |
|  | - protokołów pielęgniarskich, |  |
|  | - Protokołów anestezjologicznych, |  |
|  | Skierowanie na badania mikrobiologiczne |  |
|  | - karty bilansu płynów. |  |
|  | - Możliwość uzupełniania dokumentacji o materiały elektroniczne. Zapisywanie w systemie plików zawierających zapisy z urządzeń, skanów dokumentów, zdjęć cyfrowych itp. |  |
|  | Integracja z innymi modułami systemu medycznego: |  |
|  | - współpraca z modułem apteczka oddziałowa w zakresie ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych, |  |
|  | - współpraca z pozostałymi podsystemami medycznymi w zakresie wzajemnego udostępniania danych zlecenia o jego wykonaniu, |  |
|  | Wykorzystanie formularzy zaprojektowanych przez administratora. |  |
|  | - eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego z możliwością wykorzystania przez moduły Rachunku Kosztów Leczenia. |  |
|  | - Współpraca z modułem Bank Krwi w zakresie zamówień preparatów krwi |  |
|  | - Współpraca z modułem Zakażenia Szpitalne w zakresie rejestracji dokumentów np. zgłoszenia choroby zakaźnej |  |
|  | Możliwość wykorzystania własnych szablonów wydruków, |  |
|  | Możliwość wykorzystania standardowych raportów: |  |
|  | - rozchody materiałowe wg rodzaju kosztów, |  |
|  | - czas personelu uczestniczącego w operacji z podziałem na operacje, |  |
|  | - czas operacji wg jednostek zlecających. |  |
|  | Możliwość definiowania własnych wykazów. |  |
|  | Tworzenia zamówień na krew i preparaty krwiopochodne |  |
|  | Odnotowanie podań krwi i preparatów krwiopochodnych z wpisem do księgi transfuzyjnej, odnotowanie powikłań po przetoczeniu |  |

Epidemiologia

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Moduł realizuje wspomaganie Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli występowania zakażeń zakładowych i zapobiegania tym zakażeniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W szczególności: |  |
|  | - prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego, Wraz z możliwością wyboru czynników wywołujących zakażenie( bakterie, grzyby, wirusy odporne wrażliwe oraz antybiotyków zastosowanych do terapii. |  |
|  | Informacja o ilości zabiegów operacyjnych w poszczególnych miesiącach: rodzaj zabiegu nr. Ks. Gł. Czas trwania zabiegu podział: czysty, brudny, czysto-skażony, skażony, |  |
|  | - wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego, |  |
|  | - prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego, |  |
|  | - wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego, |  |
|  | Rejestr kart rejestracji zakażenia szpitalnego i czynnika alarmowego /numer karty, symbol oddziału/ |  |
|  | Wydruki na podstawie danych rejestru kart rejestracji zakażenia szpitalnego i czynnika alarmowego |  |
|  | Prowadzenie rejestru obserwacji źródeł zakażenia: wkłucia obwodowe, centralne, dotętnicze i inne: cewniki moczowe, miejsca operowanego, odleżyn |  |
|  | Informacja o objawach wskazujących na zakażenie ( ból, zaczerwienienie itp.) |  |
|  | Formularze zgłoszeń podejrzeń lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej /rejestry tych zgłoszeń |  |
|  | - wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową, |  |
|  | - prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę, |  |
|  | - wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę, |  |
|  | - prowadzenie Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej, |  |
|  | Wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej, |  |
|  | - prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia (wkłucia obwodowe, wkłucia centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje odleżyny, noworodki z rozgraniczeniem wagi urodzeniowej 1<2500 2 > 2500), |  |
|  | - prowadzenie Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych, |  |
|  | - wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych, |  |
|  | - prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych, |  |
|  | - wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych, |  |
|  | - raporty zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, |  |
|  | Analizy ilościowe zakażeń zakładowych |  |
|  | Analiza ilościowa zużycia środków dezynfekujących |  |
|  | Monitorowanie o wystąpieniu patogenu w badaniu mikrobiologicznym (komunikat dla użytkownika/grupy użytkowników) |  |
|  | Monitorowanie o wystąpieniu: temperatury > lub= 38 stopni, antybiotykoterapii > 48 godz, zastosowanie izolacji, reoperacji, przedłużeniu się pobytu > 7 dób, ponowne przyjęcie na oddział zachowawcze do 72h , oddział zabiegowe do 30 dni , ortopedii do 1 roku |  |
|  | Monitorowanie o wystawieniu karty zakażenia (komunikat dla użytkownika/ grupy użytkowników) |  |
|  | Możliwość wyszukiwania pobytów, dla których nie zostały wystawione wymagane dokumenty po wystąpieniu czynnika wymienionego w słowniku wskazanym powyżej lub wymagane dokumenty nie zostały przekazane do jednostki zajmującej się zakażeniami szpitalnymi. |  |
|  | Po określeniu czynnika chorobotwórczego system powinien wyświetlać listę dokumentów do wypełnienia z możliwością szybkiego przejścia na dany dokument (konfigurowane przez administratora) |  |

Apteka

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Obsługa magazynu leków apteki: |  |
|  | Konfiguracja magazynu apteki: |  |
|  | - możliwość wykorzystania słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, |  |
|  | Możliwość aktualizacji baz leków z Bloza , Bazyla, Farmindexu |  |
|  | - możliwość definiowania własnych grup leków (globalnych i lokalnych) jako słowników/rejestrów systemowych, |  |
|  | - możliwość tworzenia lokalnych słowników leków dla magazynów jako słowników/rejestrów systemowych, |  |
|  | Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zamówienia mogą być przygotowywane automatycznie, na podstawie aktualnych stanów magazynowych, stanów minimalnych, podgląd do stanów magazynowych hurtowni /dostępności jeżeli hurtownia umożliwi taka funkcje |  |
|  | Dostawa środków farmaceutycznych i materiałów medycznych do apteki: |  |
|  | - dostawa od dostawców, z możliwością wprowadzana ich drogą elektroniczną |  |
|  | - sporządzanie preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych, leków recepturowych oraz płynów infuzyjnych, |  |
|  | - sporządzanie roztworów spirytusowych, |  |
|  | - import docelowy zakładowy i indywidualny, |  |
|  | - zwrot z oddziałów z automatyczną aktualizacją stanów apteczki oddziałowej, |  |
|  | - dary, |  |
|  | - korekta dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych np. poprzez zmianę nr serii i daty ważności |  |
|  | Wydawanie środków farmaceutycznych z apteki: |  |
|  | - wydawanie na oddziały za pomocą dokumentów MM na podstawie zamówień elektronicznych, papierowych tylko w wyjątkowych sytuacjach (współpraca z apteczką oddziałową), |  |
|  | Możliwość blokowania wydania danej serii /wstrzymanie, wycofanie/ |  |
|  | - możliwość elektronicznego potwierdzenia realizacji zamówienia z oddziału |  |
|  | - wydawanie na zewnątrz, |  |
|  | - zwrot do dostawców, |  |
|  | - ubytki i straty nadzwyczajne, |  |
|  | - korekta wydań środków farmaceutycznych, |  |
|  | Korekta stanów magazynowych: |  |
|  | - korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury z dokładnością do dostawy lub asortymentu, |  |
|  | - generowanie arkusza do spisu z natury, |  |
|  | - bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego, |  |
|  | - odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu, |  |
|  | - kontrola dat ważności |  |
|  | Przegląd stanów magazynowych bieżących oraz na wybrany dzień. |  |
|  | Wspieranie obsługi i kontroli zamówień (w tym publicznych): |  |
|  | - przekazywanie listy asortymentowo - wartościowej leków do modułu realizującego funkcjonalność Obsługi zamówień i przetargów (co najmniej format XLS do wymiany danych), |  |
|  | - pobieranie zwycięskiej oferty/umowy (co najmniej format XLS do wymiany danych), |  |
|  | - kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycięskiej oferty (umowy). |  |
|  | Raporty i zestawienia: |  |
|  | - rozchód z podziałem na jednostki org. oraz dokumenty rozchodowe |  |
|  | - na podstawie rozchodów, |  |
|  | - na podstawie przychodów, |  |
|  | - na podstawie obrotów. |  |
|  | - możliwość wydruku do XLS |  |
|  | Generator raportów (możliwość definiowania własnych zestawień). |  |
|  | Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych: |  |
|  | - przechowywanie informacji o leku, |  |
|  | - mechanizm „stop-order”, |  |
|  | - odnotowywanie działań niepożądanych. |  |
|  | - możliwość definiowania receptariusza szpitalnego |  |
|  | Integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie: |  |
|  | Finanse – Księgowość: |  |
|  | - możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu apteki, z możliwością wydruku |  |
|  | - możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu apteczki oddziałowej, , z możliwością wydruku |  |
|  | - możliwość wykorzystania słowników: kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków powstawania kosztów, z możliwością wydruku |  |
|  | Rachunek kosztów leczenia: |  |
|  | Z podziałem na grupy leków |  |
|  | - w zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia normatywów materiałowych świadczeń (w zakresie leków). |  |
|  | Ruch Chorych, Przychodnia: |  |
|  | - w zakresie skorowidza pacjentów. |  |
|  | Kontrola interakcji pomiędzy składnikami wybranych leków. |  |
|  | Powiadomienie o nowym zamówieniu z Apteczek Oddziałowych |  |
|  | Magazyn materiałów powierzonych (ewidencja endoprotez) na zasadzie komisu. |  |

Apteczka oddziałowa

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Tworzenie zamówień do apteki głównej z uwzględnieniem stanów obecnych apteczki (tworzenie zamówienia do apteki głównej na podstawie aktualnego stanu apteczki oddziałowej, który w szczególności może być stanem minimalnym). |  |
|  | Obsługa magazynu apteczki oddziałowej: |  |
|  | Wydawanie środków farmaceutycznych z apteczki oddziałowej: |  |
|  | - wydawanie na pacjenta, |  |
|  | - zwrot do apteki, |  |
|  | - ubytki i straty nadzwyczajne, |  |
|  | - korekta wydań środków farmaceutycznych. |  |
|  | Korekta stanów magazynowych: |  |
|  | - korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury, |  |
|  | - generowanie arkusza do spisu z natury, |  |
|  | - bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego. |  |
|  | Możliwość definiowania receptariusza oddziałowego |  |
|  | Możliwość obsługi apteczek pacjentów |  |
|  | Ewidencja zwrotów leków do apteki. |  |
|  | Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych. |  |
|  | Ewidencja przesunięć między magazynami apteczek oddziałowych. |  |
|  | Korekta stanów magazynowych (ilościowa, jakościowa) na podstawie arkusza z natury |  |

Statystyka i Rozliczenia

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Aplikacja pozwala na: |  |
|  | - przegląd danych archiwalnych pacjenta: w zakresie danych osobowych, w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych |  |
|  | - posiada wbudowane wydruki zewnętrzne: |  |
|  | - Karta Statystyczna, |  |
|  | - Karta Leczenia Psychiatrycznego, |  |
|  | - Karta Zgonu. |  |
|  | Aplikacja pozwala na obsługę statystyki rozliczeniowej i medycznej dla lecznictwa otwartego. |  |
|  | Aplikacja umożliwia generowanie zewnętrznych raportów dotyczących poszczególnych pacjentów w formie narzuconej wymogami sprawozdawczymi, a w szczególności generowanie: |  |
|  | - Karty Statystycznej Szpitala Ogólnej Mz/Szp-11, |  |
|  | -Karty Statystycznej Psychiatrycznej Mz/Szp-11b |  |
|  | - Karty Nowotworowej, |  |
|  | - Karta zgłoszenia choroby zakaźnej, |  |
|  | - Karta zgłoszenia choroby psychicznej. |  |
|  | Aplikacja wspomaga zarządzanie umowami NFZ, w tym: |  |
|  | - import pliku umowy w postaci komunikatu UMX, |  |
|  | - przegląd i modyfikację szczegółów umowy (np.: okres obowiązywania umowy, miejsca realizacji świadczeń). |  |
|  | - definiowanie dodatkowych walidacji, np. liczba realizacji świadczeń w okresie. |  |
|  | Możliwość ewidencji i rozliczenia realizowanych świadczeń |  |
|  | - Ubezpieczonym, |  |
|  | - Nieubezpieczonym |  |
|  | - Nieubezpieczonym a uprawnionym do świadczeń, |  |
|  | - Uprawnionym na podstawie decyzji wójta/burmistrza, |  |
|  | - Uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji, |  |
|  | - Uprawnionym na podstawie Karty Polaka |  |
|  | - Kobietom w ciąży, w okresie połogu oraz młodzieży do 18 roku życia |  |
|  | Aplikacja udostępnia możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczących: |  |
|  | - Numeru umowy, |  |
|  | - Zakresu świadczeń, |  |
|  | - Wyróżnika |  |
|  | - Świadczenia jednostkowego, |  |
|  | W przypadku otrzymania stosownej informacji z NFZ, aplikacja pozwala na modyfikację danych rozliczeniowych przez uprawnionego do tego użytkownika. |  |
|  | Aplikacja zapewnia kompresowanie i/lub szyfrowanie danych w komunikatach, zgodnie z wymogami NFZ. |  |
|  | Aplikacja pozwala na weryfikację świadczeń pod kątem poprawności i kompletności wprowadzonych danych wymaganych przez NFZ, a także wyszukiwanie np. zestawów z niekompletnymi danymi, bez pozycji rozliczeniowych, skorygowanych świadczeń nie przesłanych do NFZ po korekcie. |  |
|  | Aplikacja pozwala na definicję kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika oraz rejestrację kolejek oczekujących do: |  |
|  | - komórek organizacyjnych; |  |
|  | - procedur medycznych lub świadczeń wysokospecjalistycznych zdefiniowanych przez płatnika; |  |
|  | - w systemie AP - KOLCE bezpośrednio z aplikacji (aplikacja jest zintegrowana z systemem AP-KOLCE). |  |
|  | Aplikacja zapewnia możliwość wydruku karty oczekiwania dla pacjenta zawierającej podstawowe dane dot. oczekiwania wraz z planowanym terminem przyjęcia oraz wygenerowanie wykazu osób oczekujących w kolejce z zestawem danych jak np.: |  |
|  | - Rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury medycznej/świadczenia wysokospecjalistycznego) |  |
|  | - Kod kolejki |  |
|  | - Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją) |  |
|  | - Kategoria medyczna (pilny, stabilny) |  |
|  | - Data wpisu (od .. do ..) |  |
|  | - Data planowanej realizacji (od .. do ..) |  |
|  | - Data skreślenia z kolejki (od .. do ..) |  |
|  | Aplikacja pozwala na przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki stabilne) |  |
|  | Aplikacja pozwala na rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia wraz z przyczyną zmiany |  |
|  | Aplikacja pozwala na skreślenie pacjenta z listy oczekujących wraz z podaniem daty i powodu skreślenia oraz osoby dokonującej skreślenia. |  |
|  | Aplikacja pozwala na prowadzenie i rozszerzanie słownika powodów skreślenia pacjenta z list oczekujących wraz z zapamiętaniem aktualnego kodu niezbędnego do sprawozdawania danych do NFZ i MZ. |  |
|  | Aplikacja ma możliwość zamknięcia wpisu do kolejki istniejącym pobytem, wizytą lub świadczeniem diagnostycznym. |  |
|  | Aplikacja pozwala na generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne Liczba oczekujących Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w rozporządzeniu) |  |
|  | Aplikacja pozwala na: - Generowanie i eksport komunikatu fazy I (komunikat SWIAD) w aktualnie obowiązującej wersji publikowanej przez płatnika; |  |
|  | - Import potwierdzeń do danych przekazanych w komunikacie I fazy (komunikat P_SWI); |  |
|  | - Import danych z pliku z szablonami rachunków (komunikat R_UMX); |  |
|  | - Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących; |  |
|  | - Eksport komunikatu LIOCZ – informacje o statystykach kolejek oczekujących; |  |
|  | - Eksport komunikatu KOL – informacje o oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne; |  |
|  | - Import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących |  |
|  | - Import komunikatu P_LIO – potwierdzenie statystyk przekazanych w komunikacie LIOCZ; |  |
|  | - Generowanie i wydruk rachunków na podstawie szablonów oraz bez szablonów. Generowanie i eksport faktur elektronicznych. |  |
|  | Aplikacja posiada wbudowane raporty i wykazy statystyczne dla lecznictwa otwartego, zgodnie z zapisami z sekcji Poradnia - gabinet. |  |
|  | Aplikacja pozwala na wyznaczanie JGP za pomocą wbudowanego grupera JGP, zasilonego w aktualne charakterystyki JGP, wynikające z publikowanych zarządzeń prezesa NFZ, w zakresie umów: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna. |  |
|  | Aplikacja wyznacza możliwe grupy do jakich może zostać zakwalifikowana porada/hospitalizacja zgodnie z zawartą umową z NFZ. |  |
|  | Aplikacja dla każdej wyznaczonej grupy: |  |
|  | - wylicza wartości punktowe niezbędne do sprawozdawczości (taryfa podstawowa, dodatkowa, całkowita); |  |
|  | - weryfikuje i jawnie prezentuje, czy grupa jest zakontraktowana z danym płatnikiem, w danej jednostce organizacyjnej, w okresie wypisu pacjenta ze szpitala oraz dla odpowiedniego trybu hospitalizacji; |  |
|  | - wyznacza także inne potencjalne grupy w przypadku alternatywnej kwalifikacji / okodowania świadczenia z jawnym oznaczeniem grupy najbardziej intratnej. |  |

Kolejka oczekujących

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Definicja kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika |  |
|  | Kolejki oczekujących do komórek organizacyjnych |  |
|  | Kolejki oczekujących do procedur medycznych lub świadczeń wysokospecjalistycznych zdefiniowanych przez płatnika |  |
|  | Prowadzenie kolejek oczekujących |  |
|  | Wykaz osób oczekujących w kolejce |  |
|  | Przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki stabilne) |  |
|  | Rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia wraz z przyczyną zmiany |  |
|  | Generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne |  |
|  | - Liczba oczekujących |  |
|  | - Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce |  |
|  | - Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w rozporządzeniu) |  |
|  | Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujących |  |
|  | Komunikat LIOCZ – komunikat szczegółowy o kolejkach oczekujących |  |
|  | Komunikat KOL – komunikat o kolejkach oczekujących do świadczeń wysokospecjalistycznych |  |
|  | Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych o kolejkach oczekujących |  |
|  | Wydruk listy oczekujących z uwzględnieniem poniższych kryteriów |  |
|  | - Rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury medycznej/świadczenia wysokospecjalistycznego) |  |
|  | - Kod kolejki |  |
|  | - Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją) |  |
|  | - Kategoria medyczna (pilny, stabilny) |  |
|  | - Data wpisu (od .. do ..) |  |
|  | - Data planowanej realizacji (od .. do ..) |  |
|  | - Data skreślenia z kolejki (od .. do ..) |  |

Rehabilitacja

| Lp | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Aplikacja pozwala na rejestrowanie pacjentów do zabiegów podczas rehabilitacji w trybach: dziennym, stacjonarnym, ambulatoryjnym. |  |
|  | Aplikacja pozwala na zarządzanie grafikami i terminarzami stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych. |  |
|  | Aplikacja wspomaga określanie warunków dostępności elementu leczenia poprzez przypisanie odpowiednich kategorii zasobów typu pomieszczenie, stanowisko rehabilitacyjne. |  |
|  | Aplikacja pozwala na określenie standardowego czasu zabiegu/wizyty/porady oraz wprowadzenie nowego programu rehabilitacji dla pacjenta i rozplanowanie zabiegów. |  |
|  | Aplikacja pozwala na ewidencjonowanie procedur rozliczeniowych. |  |
|  | Aplikacja pozwala na kompleksową obsługę pacjenta od ewidencji skierowania, przez rozplanowanie zabiegów, po zakończenie cyklu terapii. |  |
|  | Aplikacja pozwala na planowanie świadczeń z wyznaczeniem konkretnej daty i godziny zabiegu oraz możliwość wyboru najbardziej dogodnego terminu, z uwzględnieniem grafiku pracy stanowisk rehabilitacyjnych i rodzaju zabiegów na nich wykonywanych. |  |
|  | Aplikacja zapewnia możliwość określenia ilości procedur dla serii zabiegów i szybkiego rozplanowania całego cyklu zabiegów oraz anulowanie zabiegów w przypadku nieobecności pacjenta. |  |
|  | Aplikacja zapewnia planowanie zabiegów w oparciu o strony ciała (lewa/prawa/obustronnie/dowolna), z uwzględnieniem trybu pilnego i planowego. |  |
|  | Aplikacja pozwala na wydruk karty zaplanowanych zabiegów z określeniem daty i godziny, a także wydruk rozplanowanych na dany dzień zabiegów dla określonego stanowiska rehabilitacyjnego. |  |
|  | Aplikacja pozwala na wgląd w procedury zaplanowane do wykonania, wykonywane, anulowane. |  |

Dokumentacja medyczna

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie |  |
|  | Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie |  |
|  | Generowanie wydruków kart obserwacji pacjenta |  |
|  | Generowanie wydruków kart zakażenia, kart drobnoustroju |  |
|  | Generowanie raportów z dyżuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych obserwacji pacjenta |  |
|  | Możliwość używania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie. |  |
|  | Możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami |  |
|  | Rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dźwięki, itp.). |  |
|  | Dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych. |  |
|  | System przechowuje wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej dokumentacji medycznej. |  |
|  | Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej. |  |
|  | Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie |  |
|  | Możliwość wydruku dokumentu |  |
|  | Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich wersji. |  |

Archiwum

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Moduł umożliwia obsługę związaną z archiwizacją dokumentacji medycznej pacjentów leczonych ambulatoryjnie i stacjonarnie (wg rodzaju: dokumentacja indywidualna-historia choroby, zbiorcza księgi). |  |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie historii choroby przynajmniej wg kryteriów: nazwisko, imię, nr księgi głównej, PESEL |  |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie dokumentacji z wykorzystaniem kodów kreskowych. |  |
|  | Możliwość ewidencji zwrotu dokumentacji do archiwum wraz z ewidencją osoby zwracającej, osoby przyjmującej i datą zwrotu. |  |
|  | Moduł umożliwia ewidencję zwrotów dokumentacji z wykorzystaniem kodów kreskowych. |  |
|  | Możliwość ewidencji wypożyczenia dokumentacji z archiwum wraz z ewidencją: typu wypożyczenia, osoby wypożyczającej, datą wypożyczenia oraz planowaną datą zwrotu. |  |
|  | Możliwość sporządzenia raportu zwróconej dokumentacji w zadanym okresie czasu i braku zwrotów. |  |
|  | Możliwość sporządzenia raportu wypożyczonych dokumentacji w zadanym okresie czasu. |  |
|  | Raport pokazujący w zadanym okresie ile dokumentacji medycznej zostało zarchiwizowane w stosunku do całkowitej liczby zaewidencjonowanych hospitalizacji w zdefiniowanym okresie). |  |

Rejestracja do poradni

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Aplikacja umożliwia definiowanie dostępności usług placówki medycznej i określanie dostępności zasobów (grafiki) dla pomieszczeń i personelu. |  |
|  | Definiowanie planu pracy gabinetu i personelu: |  |
|  | - możliwość określenia planu dla każdego z dni tygodni, gabinetu/lekarza, |  |
|  | - mechanizm powielania/kopiowania grafików na określoną liczbę tygodni do przodu, |  |
|  | - określenie szablonu dla każdego z dni tygodni, |  |
|  | - przyjmowanie pacjentów niezależnie od planu pracy poradni, |  |
|  | - zapisywanie pacjentów do kolejki oczekujących, |  |
|  | - planowanie grafiku dla lekarzy na dowolny okres w przód z ustaleniem średniego czasu trwania wizyty i powtarzalnością kalendarza wizyt, |  |
|  | - mechanizm zastępstw (przepięcie planowanych wizyt do innego lekarza), |  |
|  | - blokada grafików (urlopy, remonty). |  |
|  | Aplikacja umożliwia obsługę skorowidza pacjentów, planowanie i rezerwację wizyty pacjenta. |  |
|  | Aplikacja umożliwia rejestrację pacjentów przez Internet. |  |
|  | Aplikacja zapewnia wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów: |  |
|  | - automatyczny wybór terminu jako „pierwszy wolny” z zapisem do kolejki w poradniach, które tego wymagają, |  |
|  | - oznaczenie skierowania jako wymagane do potwierdzenia/dostarczenia |  |
|  | -raport skreślający pacjentów, którzy nie dostarczyli skierowania w ustawowym terminie |  |
|  | - możliwość wybrania dowolnego odległego terminu bez zapisu do kolejki oczekujących |  |
|  | - przegląd rezerwacji do szczególnych gabinetów i dla danego pacjenta. |  |
|  | Usługa rezerwacji terminów wizyt, badań, pobytów i zabiegów finansowanych ze środków publicznych jest ściśle powiązana z uwarunkowaniami dotyczącymi zasad prowadzenia i raportowania kolejek oczekujących, określonymi w obowiązujących przepisach oraz wymogami NFZ i powiązana z mechanizmami wspierająco - kontrolnymi jak np.: |  |
|  | - rejestracja wizyty pierwszorazowej automatycznie tworzy zapis do kolejki oczekujących, |  |
|  | - blokowanie możliwości powielania pozycji w kolejce oczekujących do poradni o określonym typie, |  |
|  | - integracja z aplikacją AP-KOLCE. |  |
|  | Aplikacja umożliwia sporządzenie sprawozdania z „kolejki oczekujących” pacjentów, zgodnie z wymogami prawnymi. |  |
|  | Aplikacja umożliwia wysyłanie informacji o terminie lub zmianie terminu wizyty przez email oraz sms do pacjenta. |  |
|  | Aplikacja umożliwia dołączenie w postaci skanu wyników i dokumentów zewnętrznych pacjenta. |  |
|  | Aplikacja posiada możliwość wygenerowania wydruku dla pacjenta będącego potwierdzeniem umówionej wizyty, zawierającego min. informacje o terminie wizyty, dane lekarza, dane poradni i gabinetu. |  |
|  | Aplikacja pozwala na rejestrację pacjenta z niepełnymi danymi oraz pacjenta o nieustalonej tożsamości (NN). |  |
|  | Aplikacja zawiera ergonomiczny mechanizm dodawania i edycji danych osobowych pacjenta, dostępny na każdym etapie obsługi i pozwala na zarejestrowanie takich danych jak: |  |
|  | - unikalny identyfikator, |  |
|  | - numer historii choroby, |  |
|  | - nazwisko, nazwisko rodowe, |  |
|  | - imię pierwsze i drugie, |  |
|  | - PESEL, |  |
|  | - typ i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, |  |
|  | - data urodzenia (uzupełniana automatycznie gdy obecny PESEL), |  |
|  | - miejsce urodzenia, |  |
|  | - płeć (uzupełniana automatycznie gdy obecny PESEL), |  |
|  | - stan cywilny, |  |
|  | - imiona i nazwiska rodowe rodziców, |  |
|  | - obywatelstwo, |  |
|  | - język komunikacji, |  |
|  | - pełny adres zamieszkania (przy wsparciu słownika kodów terytorialnych), |  |
|  | - adres do korespondencji |  |
|  | - telefon domowy, do pracy, komórkowy |  |
|  | - adres email |  |
|  | - informacje o rodzinie, |  |
|  | - informacje o zatrudnieniu, |  |
|  | - źródło danych (jeśli nie pochodzą od pacjenta), |  |
|  | - informację o tym, że karta pacjenta jest w archiwum, |  |
|  | - powiązanie z danymi członków rodziny ze wskazaniem na płatnika w przypadku dzieci. |  |
|  | Aplikacja zapewnia pełną obsługę i rejestrowanie wszystkich rodzajów ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie wymogami NFZ, także pacjentów z terenu UE i spoza. |  |
|  | Aplikacja umożliwia rejestrację i wydruk oświadczenia pacjenta o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym bezpośrednio z aplikacji. |  |
|  | Aplikacja pozwala na sprawdzenie statusu uprawnienia pacjenta w systemie eWUŚ bezpośrednio z poziomu listy pacjentów wraz z zapisaniem identyfikatora operacji uzyskanego z systemu eWUŚ, a także zbiorczą weryfikację uprawnień pacjentów mających zaplanowana wizytę za pomocą systemu eWUŚ w trybach: doraźnym i harmonogramowanym. |  |
|  | Aplikacja umożliwia wyszukiwanie pacjentów według: |  |
|  | - unikalnego identyfikatora pacjenta, |  |
|  | - PESEL-u lub jego części, |  |
|  | - daty urodzenia, |  |
|  | - imienia i nazwiska, |  |
|  | - adresu, |  |
|  | -numeru telefonu, |  |
|  | - PESEL-u opiekuna, |  |
|  | - daty przyjęcia/wypisu ze szpitala, |  |
|  | - numeru NIP, |  |
|  | - wieku, |  |
|  | - numeru księgi głównej, oddziałowej, zgonu, historii choroby, karty w poradni, |  |
|  | - identyfikatora świadczenia oraz zestawu świadczeń nadanego w celu komunikacji z NFZ, |  |
|  | - odczytu danych z opaski identyfikacyjnej. |  |
|  | Aplikacja zapewnia weryfikację poprawności (walidację) wprowadzanych danych w szczególności: |  |
|  | - poprawności numeru PESEL, |  |
|  | - daty urodzenia (na podstawie numeru PESEL), |  |
|  | - płci na podstawie numeru PESEL, |  |
|  | - wymagalności skierowania na podstawie trybu przyjęcia i rodzaju jednostki, do której następuje przyjęcie, |  |
|  | - próby modyfikacji pozycji kolejki oczekujących lub rozliczeniowej, która posiada status komunikacji w NFZ. |  |

Poradnia - gabinet

| Lp. | Wymagania | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Aplikacja pozwala na podgląd listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu/lekarza w danym terminie. |  |
|  | Aplikacja pozwala na pełną obsługę pacjentów od momentu ich zarejestrowania, do momentu zakończenia procesu leczenia: - przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach: |  |
|  | wywiad, |  |
|  | opis badania, |  |
|  | informacje ze skierowania, |  |
|  | skierowania, zlecenia, |  |
|  | planowanie i rezerwacja zleceń z wizyty, |  |
|  | usługi, świadczenia w ramach wizyty, |  |
|  | rozpoznanie (główne, dodatkowe), |  |
|  | zalecenia z wizyty |  |
|  | leki przepisane wg słownika leków, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach recept), |  |
|  | wystawione skierowania, |  |
|  | leki podane podczas wizyty, |  |
|  | wykonane podczas wizyty drobne procedury, niemające wpływu na rozliczenie pacjenta inne dokumenty (zaświadczenia, druki). |  |
|  | - Obsługa zakończenia wizyty: |  |
|  | utworzenie karty wizyty, |  |
|  | wydruk dokumentów. |  |
|  | Na podstawie wprowadzonych w aplikacji danych generowana jest historia choroby pacjenta. |  |
|  | Na podstawie wprowadzonych w aplikacji danych następuje automatyczna aktualizacja księgi porad ambulatoryjnych. Aplikacja zapewnia przegląd i możliwość wydruku księgi. |  |
|  | Aplikacja zawiera szereg predefiniowanych wydruków, zapewniając zgodność z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, sekcja dokumentacja indywidualna, w szczególności: - historia zdrowia i choroby, - historia choroby, - karta noworodka, - karta obserwacji przebiegu porodu, - karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, - karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, - karta wizyty patronażowej, - karta wywiadu środowiskowo – rodzinnego, - zaświadczenia, - karta obserwacji, - karta gorączkowa, - karta zleceń lekarskich, - zgoda na leczenie, - zgoda na wykonanie procedury inwazyjnej, - zgoda na pobranie materiałów do badań w postepowaniu poekspozycyjnym, - upoważnienie pacjenta do dokumentacji i informacji, - zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badania kwalifikacyjnym do sanepidu, - karty uodpornienia |  |
|  | Wszystkie dokumenty medyczne w oferowanej aplikacji mogą być wystawiane również w wersji elektronicznej. |  |
|  | Aplikacja posiada możliwość przypisania do danego użytkownika wartości typu tekst wklejanych w pola do edycji podczas tworzenia dokumentacji przy pomocy opisanych skrótów. Stanowią one szablony treści do edycji dla lekarza. |  |
|  | Aplikacja umożliwia przegląd danych opisowych, epikryz, przebiegów leczenia, wywiadów w wybranym okresie czasu danego pacjenta. |  |
|  | Aplikacja oferuje możliwość generacji Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, Karty Zgłoszenia Choroby Zakaźnej i innych wymaganych przepisami zgłoszeń w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej wg ustalonego formatu oraz ich zachowanie i wydrukowanie elektronicznej wersji karty/zgłoszenia według obowiązującego wzoru dokumentu. |  |
|  | Aplikacja na każdym etapie leczenia udostępnia lekarzowi narzędzia do wystawiania zleceń oraz skierowań wewnętrznych i zewnętrznych według obowiązujących zasad ustalonych przez płatnika - NFZ. |  |
|  | Aplikacja udostępnia lekarzowi możliwość wystawienia recepty (w przyszłości także e-recepty, z chwilą uruchomienia centralnych usług tego typu) przy wsparciu aktualnego słownika leków i środków ochrony zdrowia oraz przydzielonej mu indywidualnie i zaimportowanej do aplikacji puli numerów recept. |  |
|  | Aplikacja umożliwia wspomaganie prawidłowego wystawiania recept poprzez podpowiadanie o poziomie refundacji oraz wskazanie interakcji przepisywanych leków. |  |
|  | Aplikacja pozwala na kopiowanie recepty dla danego pacjenta na podstawie pozycji zawartych w poprzednich dokumentach z aktualną data i możliwością korekty (co znacznie poprawia ergonomię w przypadku pacjentów przewlekle chorych). |  |
|  | Aplikacja wspiera lekarza poręcznym i indywidualnym dla każdego lekarza indeksem najczęściej używanych pozycji lekowych. |  |
|  | Aplikacja pozwala na wystawienie wszystkich typów recept lekarskich (Rpz, Rpw, transgraniczna, a także recept pro auctore i pro familiae), a także recept pielęgniarskich oraz zapewnia rejestr recept pro familia i pro auctore. |  |
|  | Aplikacja umożliwia dodanie i edycję karty stomatologicznej, zarówno dla wizyt NFZ jak i wizyt komercyjnych. |  |
|  | Aplikacja posiada wbudowane diagramy uzębienia z możliwością podziału na zęby stałe i mleczne oraz szczegółowego opisania powierzchni i stanu uzębienia. |  |
|  | aplikacja zapewnia kwalifikację rozliczeniową, w tym, jeśli wymagane, także określenie grupy JGP, usług i świadczeń. |  |
|  | Aplikacja ewidencjonuje wszystkie dane niezbędne do rozliczenia produktów kontraktowanych z NFZ podczas udzielania świadczenia medycznego. Aplikacja zawiera funkcje kontrolujące poprawność i kompletność gromadzonych danych. |  |
|  | Raportowanie i rozliczanie świadczeń medycznych z NFZ następuje zgodnie z formatem wymiany danych opisanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (otwarte komunikaty XML: raporty do NFZ i raporty zwrotne z NFZ, w tym kolejki oczekujących). |  |
|  | Aplikacja pozwala na wystawienie paragonu/faktury dla pacjenta leczonego komercyjnie. |  |
|  | Aplikacja pozwala na rejestrowanie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych, wraz z badaniami laboratoryjnymi i diagnostycznymi oraz możliwość generowania wydruków typu zaświadczenia, orzeczenia, skierowania i historię choroby związane z realizacją świadczeń medycyny pracy, umożliwiając prowadzenie ich w wersji elektronicznej. |  |
|  | Aplikacja pozwala na rejestrację umów z podmiotami zewnętrznymi, rejestrowanie ubezpieczeń komercyjnych pacjentów oraz ich rozliczenie (wystawienie faktury podmiotowi zewnętrznemu, paragony i faktury dla pacjentów). |  |
|  | Aplikacja udostępnia obszerny zestaw raportów, m.in.: - dokumentacja zbiorcza wewnętrzna, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania: |  |
|  | księga pracowni diagnostycznej, |  |
|  | księga głównej przyjęć i wypisów, |  |
|  | Księga przyjęć, |  |
|  | kartoteka środowisk epidemiologicznych, |  |
|  | księga zabiegów, |  |
|  | księga bloku operacyjnego albo sali operacyjnej, |  |
|  | księga bloku operacyjnego/sali operacyjnej |  |
|  | księga raportów lekarskich/pielęgniarskich, |  |
|  | księga chorych oddziału, |  |
|  | księga zabiegów, |  |
|  | księga porad ambulatoryjnych dla poradni specjalistycznych oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej |  |
|  | lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, |  |
|  | księga pracowni diagnostycznej. |  |
|  | - raporty i zestawienia, w tym np.: |  |
|  | Lista pacjentów z kartą DILO - raport pokazujący listę pacjentów z kartą DiLO; |  |
|  | E-rejestracja - zestawienie pacjentów - Raport prezentuje pacjentów przyjętych na wizyty zarejestrowane za pomocą systemu E-rejestracji. Możliwe jest stworzenie zestawienia dla wybranego okresu czasu oraz wybranego gabinetu bądź lekarza; |  |
|  | Raport zapisów do kolejki oczekujących; |  |
|  | Deklaracje POZ w grupach wiekowych - Generuje zestawienie szkolnych deklaracji POZ dodanych w systemie; |  |
|  | Rejestr recept pro familia i pro auctore |  |
|  | Zestawienie pacjentów z daną jednostką chorobową; |  |
|  | Zestawienie skierowań zewnętrznych z danego okresu; |  |
|  | Zestawienie wykonanych usług w podanym okresie. Zestawienie powinno generować się dla wybranej umowy, dodatkowo zestawienie powinno umożliwiać wybór wskazanej jednostki i/lub personelu realizującego (lekarz prowadzący/przyjmujący). Raport powinien wyświetlać status komunikacji z NFZ oraz posiadać różne opcje grupowania oraz sortowania wyników działania |  |
|  | Raport, który umożliwia zmianę lekarza przyjmującego w gabinecie. |  |
|  | Raport prezentujący zlecone procedury przy wyborze różnych kryteriów, przynajmniej zakres dat, komórka/instytucja zlecająca, osoba zlecająca/wykonująca, typ zlecenia/procedury, zakres rozpoznań |  |
|  | Raport umożliwiający wyszukiwanie pacjentów według różnych kryteriów, przynajmniej kod icd-9, kod icd-10, wiek, procedury, płeć, miasto, ulica, imię ojca, kod administracyjny, nazwisko rodowe matki/ojca, ubezpieczyciel, Kod ICD współistniejącego rozpoznania |  |
|  | Zestawienie pacjentów przyjętych w określonej poradni/gabinecie w wybranym okresie. Możliwe wygenerowanie zestawienia dla umowy lub produktu jednostkowego/kontraktowego; |  |
|  | Raport umożliwiający wyświetlenie (z możliwością wydruku) dziennej listy wizyt w gabinecie |  |
|  | Raport wyświetlający (z możliwością wydruku) dzienną listę wizyt dla konkretnego lekarza i/lub poradni na określony dzień. |  |
|  | Dzienna ewidencja pacjentów w poradni stomatologicznej – Raport wyświetlający ilość pacjentów przyjętych w poradni w rozbiciu na poszczególne dni wybranego miesiąca, w podziale na typ wizyty (np. profilaktyka, leczenie). |  |
|  | Raport wyświetlający zestawienie ilości pacjentów w wybranym okresie z podziałem na typ wizyty; |  |
|  | Raport generujący listę pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia dla zadanych kryteriów (przynajmniej data, komórka organizacyjna, przypadki pilne/stabilne, data oceny); |  |
|  | Aplikacja daje możliwość wykorzystania szablonów dokumentów stworzonych przez klienta |  |

Pracownia diagnostyczna

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Moduł posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych (TK, RTG, USG, Endoskopii) |  |
|  | Limitowanie dostępu do danych wyłącznie osobom uprawnionym, poprzez konfigurowanie schematów uprawnień. |  |
|  | Wspólna i jednorodna kartoteka pacjentów z modułem Ruch Chorych |  |
|  | Wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru zlecenia, kodu kreskowego zlecenia. |  |
|  | Integracja z modułem Ruch Chorych / Moduł zleceń. Możliwość przeglądania obrazów bezpośrednio z tych modułów, dla wybranego pacjenta. |  |
|  | Wyszukiwarka inkrementalna z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. |  |
|  | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 10 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni ZDO, jednostek zlecających, wg statusu zlecenia, |  |
|  | Rejestracja Pacjenta -możliwość nanoszenia minimalnego zakresu danych pacjenta : |  |
|  | - dane osobowe, |  |
|  | - dane adresowe, |  |
|  | - dane antropometryczne, |  |
|  | - dane o zatrudnieniu, |  |
|  | Rejestracja Pacjenta - ręczne zlecenie badań do wykonania. |  |
|  | Automatyczne wczytywanie zleceń wystawionych w module zlecenia medyczne. |  |
|  | Planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres w przód. |  |
|  | Przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem: |  |
|  | - zlecenie wewnętrzne, |  |
|  | - zlecenie zewnętrzne - umowa, |  |
|  | - pacjent opłaca samodzielnie, |  |
|  | Możliwość wpisania skierowania z POZ, lekarza rodzinnego, i innych jednostek kierujących |  |
|  | Możliwość prowadzenia podręcznego magazynu materiałów np. klisz oraz odnotowania ich zużycia |  |
|  | Definiowanie szablonów badań wraz z ich składnikami |  |
|  | Wpisywanie wyników badań: |  |
|  | - wynik opisowy badania (możliwość używania szablonów i wzorców), |  |
|  | - możliwość załączenia zdjęć, |  |
|  | - możliwość wprowadzenia wyniku liczbowego. |  |
|  | Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez administratora w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. |  |
|  | Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. |  |
|  | Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. Moduł musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. |  |
|  | Moduł musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. |  |
|  | Możliwość realizacji wizyty przez lekarza i technika z podziałem na osobę wykonującą badanie i opisującą badanie. |  |
|  | Przegląd zleceń wg: |  |
|  | - statusu, |  |
|  | - pacjenta, |  |
|  | - zlecającego, |  |
|  | - daty, daty wykonania |  |
|  | - typu badania |  |
|  | - priorytetu (cito/na ratunek/rutyna/wszystkie) |  |
|  | Wydruki: |  |
|  | - skierowania na badania, |  |
|  | - wyników badania, |  |
|  | - listy badań do wykonania, |  |
|  | - księgi pracowni. |  |
|  | Możliwość bieżącej analizy danych: |  |
|  | - rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych jednostek zlecających wewnętrznych i zewnętrznych, |  |
|  | - rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych lekarzy zlecających, |  |
|  | Możliwość bieżącej analizy danych ilości i kosztów wystawionych zleceń: |  |
|  | - w okresie czasu, |  |
|  | - z wybranej grupy badań, |  |
|  | - z wybranej grupy jednostek kierujących, |  |
|  | - z wybranych jednostek kierujących, |  |
|  | - wybranych badań. |  |
|  | Możliwość bieżącej analizy wyników pacjenta: |  |
|  | - za wybrany okres czasu, |  |
|  | - z wybranej pracowni. |  |
|  | Możliwość bieżącej analizy danych |  |
|  | - zużycia materiałów w poszczególnych pracowniach, |  |
|  | - listy pacjentów oczekujących na badania w poszczególnych pracowniach, |  |
|  | - wykazu pacjentów dla poszczególnych badań. |  |
|  | Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej |  |

Sterylizatornia

| Nazwa sprzętu: | Komputerowy system dokumentacji, zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w dziale centralnej sterylizacji wraz z modułami |
| --- | --- |
| Numer parametru | Rodzaj parametru | Wymagana wartość parametru | Oferowana wartość parametru |
| WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU |
| 1 | System zostanie dostarczony w wersji pozwalającej na identyfikację pojedynczych narzędzi oznaczonych unikalnym kodem 2D DataMatrix, naniesionym w technologii DPM. | TAK |  |
| 2 | System zostanie zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólnoszpitalnym, z wykorzystaniem standardu HL7 lub dowolnego innego wskazanego przez Zamawiającego, co najmniej w następującym zakresie: przekazywanie informacji o wysterylizowanym materiale użytym do zabiegów do dokumentacji medycznej pacjenta, przegląd dokumentacji archiwalnej opisującej przebieg ścieżki dekontaminacji konkretnego materiału w powiązaniu z dokumentacją medyczną pacjenta, funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów, podgląd bieżącego statusu zestawu lub narzędzia (gdzie jest i co się z nim dzieje) dowolnego użytkownika materiału sterylnego. | TAK |  |
| 3 | System zapewni rejestrację obiegu materiału sterylnego obejmującą centralną sterylizatornię, zapewniającą ewidencjonowanie zgłaszanego i wydawanego materiału. | TAK |  |
| 4 | System zapewni współpracę z urządzeniami technologicznymi Centralnej Sterylizatorni – rejestrację parametrów pracy posiadanych przez Zamawiającego myjni-dezynfektora oraz sterylizatorów, poprzez bezpośrednie podłączenie do sterowników urządzeń. | TAK |  |
| 5 | Gwarancja pełnej informacji o obiegu materiału sterylnego w formie elektronicznej w powiązaniu z dokumentacją medyczną szpitala. | TAK |  |
| 6 | Wprowadzenie danych początkowych niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji systemu: definicji narzędzi, zestawów i ich składów, struktur organizacyjnych, personelu, rodzajów opakowań i pojemników, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 7 | Dostarczenie pełnej dokumentacji systemu (dokumentacja administratora, użytkownika, szkoleniowa). | TAK |  |
| 8 | Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia dostarczane na bieżąco z instrukcją ich instalacji. W okresie gwarancji bezpłatnie. | TAK |  |
| 9 | Instalacja systemu na serwerze Zamawiającego. | TAK |  |
| 10 | System działający w oparciu o silnik bazy danych SQL Server. | TAK |  |
| 11 | Stały nadzór serwisowy online w okresie gwarancji (bezpłatny) możliwości jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym. | TAK |  |
| 12 | Przeprowadzenie cyklu szkoleń personelu centralnej sterylizatorni i pozostałych użytkowników, z obsługi systemu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. | TAK |  |
| OGÓLNA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU |
| 13 | Administracja systemem poprzez logowanie osób uprawnionych | TAK |  |
| 14 | Wprowadzanie, definiowanie i konfiguracja danych, nadawanie uprawnień użytkownikom, nadzór nad prowadzeniem modyfikacji danych i historia tych modyfikacji. | TAK |  |
| 15 | Tworzenie bibliotek narzędzi i zestawów, z możliwością modyfikacji, oraz z możliwością zamieszczania dokumentacji fotograficznej, z bankiem danych o narzędziach i zestawach. Pełna kontrola historii modyfikacji każdego zdefiniowanego zestawu, obejmujących wszystkie jego charakterystyczne cechy. | TAK |  |
| 16 | Zarządzanie personelem CS w części wymaganej w procesie obiegu materiału sterylnego, nadawanie personelowi uprawnień, wyposażenie w spersonalizowane identyfikatory z kodami | TAK |  |
| 17 | System zapewni pełną archiwizację wszystkich danych z poszczególnych modułów i udokumentowanie pracy systemu w formie elektronicznej i papierowej (drukowanie raportów, statystyk, zestawień). Zakres dokumentacji określa użytkownik. | TAK |  |
| 18 | Automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obróbki narzędzi w każdej jego fazie w obrębie CS bez ingerencji użytkownika, zapewniające przypisanie wykonywanych czynności do personelu fizycznie je wykonującego- wszystkie czynności technologiczne objęte nadzorem systemu zawsze dokumentowane są ze wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego członka personelu. | TAK |  |
| 19 | Informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status), dostępna na wszystkich stanowiskach. | TAK |  |
| 20 | Możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego zestawu. Możliwość wprowadzenia uwag które bezwzględnie muszą zostać potwierdzone przez personel funkcyjny. | TAK |  |
| 21 | Możliwość interaktywnego pakowania zestawu. Przekazywanie informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w trakcie pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami. | TAK |  |
| 22 | Drukowanie dwudzielnych, dwukrotnie przylepnych, etykiet jednorazowego obiegu z testem chemicznym, umożliwiających identyfikację zestawów po sterylizacji i umieszczenie ich w dokumentacji medycznej pacjenta. | TAK |  |
| 23 | Zapewnienie eliminacji wydania nie wysterylizowanych, lub przeterminowanych wyrobów do odbiorcy. | TAK |  |
| 24 | Zapewnienie eliminacji wydania materiału dla którego nie została utworzona kompletna dokumentacja potwierdzająca prawidłowy przebieg ścieżki dekontaminacji tego materiału. | TAK |  |
| 25 | Swobodne definiowanie procedur wynikowego wyznaczania kosztów i nakładów na sterylizację. | TAK |  |
| 26 | Automatyczne naliczanie kosztów sterylizacji w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 27 | Dynamiczne tworzenie statystyk dla wskazanych przez zamawiającego kryteriów. | TAK |  |
| 28 | Identyfikacja pojemników transportowych oznaczonych kodem kreskowym wraz z ich aktualną zawartością. | TAK |  |
| 29 | Identyfikacja zestawu przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika tacy narzędziowej. | TAK |  |
| 30 | Identyfikacja materiału rozłożonego na siatce narzędziowej przez odczyt kodu kreskowego jej oznacznika | TAK |  |
| 31 | Identyfikacja materiału rozłożonego w koszu sterylizacyjnym przez odczyt jego oznacznika | TAK |  |
| 32 | Identyfikacja zestawu przez wybór z listy ekranowej lub odczyt kodu kreskowego z listy zestawów w skoroszycie lub odczyt etykiety obiegowej | TAK |  |
| WYMAGANE LICENCJE STANOWISKOWE I ICH OPIS |
| Stanowisko zarządzania x1 licencja |
| 33 | Zadanie administratora systemu: |
|  | Definiowanie użytkowników materiału sterylnego- wewnętrznych i zewnętrznych Definiowanie personelu, wraz z nadawaniem uprawnień Definiowanie cennika usług sterylizacyjnych Definiowanie pojemników transportowych używanych w CS, predefiniowany bank pojemników Definiowanie rodzajów opakowań używanych w CS, predefiniowany bank opakowań Definiowanie testów mycia i dezynfekcji, sterylizacji, predefiniowany bank testów Definiowanie struktur obrazujących sposób pakowania zestawów i narzędzi (definicji pakowania) wraz z przypisywaniem do definicji okresu ważności oraz szacunkowej objętości pakietu. Definiowanie składników (narzędzi) wraz z procedurami postępowania, dostęp do predefiniowanych bibliotek składników Wprowadzanie danych podstawowych zestawów: nazwa, opis, symbol, użytkownik Definiowanie składu zestawu, zestawienie ilościowe składników w zestawie. Przydzielanie wyceny do zestawu Przydzielanie definicji pakowania do zestawu Określanie i przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji, pakowania, sterylizacji do zestawu Przydzielanie fotografii i innych plików multimedialnych do zestawu Dostęp do historii modyfikacji zestawu Podgląd i zarządzanie zestawami i narzędziami dowolnie wybranego użytkownika Dodawanie, zmiana ilości identycznych zestawów i narzędzi wybranego użytkownika, wyrejestrowanie zestawów po kasacji Zestawienie ilościowe składników (narzędzi) dowolnie wybranego użytkownika Podgląd bieżącego stanu urządzeń- sterylizatorów, myjni Podgląd wsadów aktualnie kompletowanych, skompletowanych lub znajdujących się w myjniach bądź sterylizatorach Monitoring materiału znajdującego się w każdej ze stref CS, ze szczegółami (gdzie jest i co się z nim dzieje) Dostęp do zestawienia kosztów sterylizacji dla wybranego okresu obrachunkowego Przegląd obiegów wszystkich dostępnych zestawów i narzędzi Szczegóły dowolnego wybranego obiegu zestawu lub narzędzia Wyszukanie dowolnego obiegu na podstawie kodu z etykiety obiegowej Raport sumaryczny dla dowolnego obiegu zestawu lub narzędzia Statystyka obiegów w dowolnie wybranym dniu, w zestawieniu dziennym oraz miesięcznym Statystyka zużycia testów i opakowań Statystyka aktywności personelu. | TAK |  |
| Stanowisko strefy brudnej x1 licencja |
| 34 | Zadanie przyjęcia materiału do CS: |
|  | Przyjęcie zlecenia na sterylizację wprowadzonego przez użytkownika materiału sterylnego lub wystawianie zlecenia w zastępstwie użytkownika Identyfikacja wypożyczeń wewnętrznych materiału sterylnego, obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej która zużyła dany materiał Kompletacja narzędzi i zestawów nieidentyfikowalnych na siatkach narzędziowych po przyjęciu materiału Oznaczanie przez użytkownika pojemników transportowych etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym Oznaczanie przez użytkownika tac narzędziowych (zestawów) etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym Przydzielanie do zestawu oznaczonych tac narzędziowych oraz kontenerów (jeśli są używane). | TAK |  |
| 35 | Zadanie mycia i dezynfekcji ręcznej: |
|  | Udokumentowanie (potwierdzenie) mycia w myjni ultradźwiękowej Udokumentowanie (potwierdzenie) procedur ręcznego mycia i dezynfekcji Możliwość wprowadzania uwag przez użytkowników Udokumentowanie (potwierdzenie) przekazania materiału przez okno podawcze na stronę czystą. | TAK |  |
| 36 | Zadanie mycia i dezynfekcji automatycznej: |
|  | Kompletacja zestawów i narzędzi do modułu wsadowego do myjni Przydzielanie testów mycia i dezynfekcji dla wsadu do myjni automatycznej Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do myjni Kontrola poprawności wybranego programu mycia i dezynfekcji Przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji Możliwość wycofania wsadu z myjni w przypadku nieprawidłowości | TAK |  |
| Stanowisko strefy czystej x1 licencja |
| 37 | Zadanie wyładunku z myjni-dezynfektora |
|  | Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu z myjni Weryfikacja testów mycia i dezynfekcji przydzielonych do wsadu, weryfikacja poprawności mycia i dezynfekcji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji jako czynności wymagane do zwolnienia wsadu po myciu Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną. | TAK |  |
| 38 | Zadanie pakietowania narzędzi: |
|  | Weryfikacja skuteczności mycia zestawu na stanowisku pakietowania Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną Kontrola pakietowania zestawów wielotacowych na różnych stanowiskach pakietowania Interaktywna kontrola składu zestawu, rozłożenia składników Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawności weryfikacji zestawu Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur konserwacyjnych lub przekazania narzędzi do konserwacji Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu lub narzędzia Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu, możliwość jednorazowej zmiany definicji pakowania oraz ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia, możliwość dodrukowania etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia. | TAK |  |
| 39 | Zadanie załadunku materiału do sterylizatora: |
|  | Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych Kompletacja materiału na wózku (module wsadowym) do sterylizatora Kontrola wzorca załadunku sterylizatora, szacowanie objętości wsadu na podstawie danych cząstkowych określonych w definicjach pakowania narzędzi i zestawów, wizualizacja rozłożenia materiału w obrębie wsadu Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji dla poszczególnych elementów wsadu na podstawie wcześniej zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiału list dopuszczalnych programów Przydzielenie wymaganych testów do wsadu, przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu sterylizacji Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do sterylizatora Możliwość wycofania wsadu ze sterylizatora w przypadku nieprawidłowości z potwierdzaniem konieczności przepakowania wsadu | TAK |  |
| Stanowisko strefy sterylnej x1 licencja |
| 40 | Zadanie zwalniania po sterylizacji: |
|  | Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu ze sterylizatora Weryfikacja testów sterylizacji przydzielonych do wsadu Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu sterylizacji. Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla poszczególnych zestawów i narzędzi, możliwość wycofania do przepakowania i ponownej sterylizacji. | TAK |  |
| 49 | Zadanie obsługi magazynu sterylnego: |
|  | Monitoring bieżącego stanu magazynowego wyrobów sterylnych | TAK |  |
| 41 | Zadanie wydania materiału z CS |
|  | Kompletowanie materiału do wydania dla konkretnego użytkownika Potwierdzenie wydania materiału dla konkretnego użytkownika Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. | TAK |  |

| Nazwa sprzętu: | Wyposażenie komputerowego systemu dokumentacji, zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w Centralnej Sterylizacji wraz z modułami |
| --- | --- |
| Numer parametru | Rodzaj parametru | Wymagana wartość parametru | Oferowana wartość parametru |
| AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
|  | Oznaczniki tac narzędziowych | 200 szt. |  |
|  | Wykonane ze sprężynującej stali kwasoodpornej. Wyposażone w uchwyty umożliwiające zamocowanie na krawędzi tacy narzędziowej. Wymiary minimalne pola roboczego to 80x30mm. | TAK |  |
|  | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną | 3 rolki |  |
|  | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Typu sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. | TAK |  |
|  | Etykiety oznacznikowe do oznaczania tac narzędziowych | 2 rolki |  |
|  | Etykiety oznacznikowe, poliestrowe, białe, błyszczące, z klejem akrylowym, o wymiarach pojedynczej etykiety nie mniejszych niż 30 x 80 mm, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz na środowisko panujące w myjniach- dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich pracy. | TAK |  |
|  | Taśma barwiąca żywiczna | 2 rolki |  |
|  | Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych, przeznaczona do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety + 6mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | TAK |  |
|  | Taśma barwiąca woskowa | 5 rolek |  |
|  | Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych, przeznaczona do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety + 4mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | TAK |  |
|  | Parametry minimalne: przystosowany do odczytu kodów 2D o dużej gęstości nanoszonych na narzędziach chirurgicznych i innych; przystosowany do obsługi technologii DPM (Direct Part Marking); odczytywane kody 2D: DataMatrix, QR Code, Micro QR Code; wyposażony w technologię wizyjną odczytywania kodów, gdzie czujnik to matryca o gęstości nie mniej niż 1280x960 pixeli; automatyczne doświetlanie kodu, możliwość doświetlania światłem kierunkowym oraz rozproszonym; zintegrowany celownik wskazujący środek pola odczytu; interfejs do komputera: RS232 oraz/lub USB; dostarczany w komplecie z wymaganym okablowaniem. | tak |  |

Dział żywienia – diety

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Moduł umożliwia definiowanie diet żywnościowych. |  |
|  | Możliwość określenia kilkunastu różnych diet w jednym dniu |  |
|  | Moduł umożliwia obliczenie dla każdej z diet informacji o wartościach odżywczych |  |
|  | Możliwość definiowania informacji o składnikach odżywczych dla każdego z produktów. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania co najmniej następujących posiłków dla każdej diety: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, posiłek nocny. |  |
|  | Tworzenie zbiorczego zestawienia z zamówieniem na posiłki dla pacjentów i pracowników z oddziałów. Liczba zamawianych posiłków w ramach diety może być różna. |  |
|  | Możliwość tworzenia zamówień na diety inne niż dla pacjentów w określonych komórkach organizacyjnych (same ilości bez wskazywania osób) z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu. |  |
|  | Zbiorcze zestawienie wykorzystuje dane z ruchu chorych |  |
|  | Możliwość drukowania jadłospisu dla każdego oddziału oddzielnie |  |
|  | Możliwość drukowania surowców (sumarycznie) potrzebnych do realizacji jadłospisu, diet |  |
|  | Tworzenie zamówienia do magazynu żywności na produkty niezbędne do realizacji jadłospisu, diet |  |
|  | Generowanie rozdzielnika kosztów żywienia w rozbiciu na jednostki zamawiające i typ (pacjenci, pracownicy, bufet) |  |
|  | System umożliwia kopiowanie posiłków (wraz ze składem) z wcześniej zdefiniowanych diet |  |
|  | Możliwość tworzenia katalogów i zarządzania nimi czyli wykorzystywania do tworzenia posiłków diet itp. produktów, diet, posiłków, dań, |  |
|  | Moduł umożliwia pogląd listy produktów potrzebnych do przygotowania danej diety. |  |
|  | Możliwość ewidencji produktów pozostałych z dnia poprzedniego w celu wykorzystania ich w dniu bieżącym, a tym samym zmniejszenia ilości produktów zapotrzebowanych z magazynu w dniu bieżącym. |  |
|  | Współpraca z systemem księgowym w zakresie obsługi magazynu żywnościowego oraz dokumentów właściwych dla księgowości materiałowej |  |

Ratownictwo medyczne

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Zarządzanie katalogiem środków transportu medycznego z uwzględnieniem następujących informacji: |  |
|  | - nazwa karetki |  |
|  | - typ środka transportu, |  |
|  | - kod zespołu, |  |
|  | - jednostka organizacyjna, do której przypisany jest środek transportu. |  |
|  | Możliwość definiowania zespołów wyjazdowych wraz z podaniem składu osób pełniących poszczególne role w zespole. |  |
|  | Ewidencja zespołów wyjazdowych pracujących na danym dyżurze wraz z określeniem ich składu osobowego. |  |
|  | Oznaczenie osoby będącej kierownikiem zespołu. |  |
|  | Podgląd listy zgłoszeń z uwzględnieniem informacji o dacie przyjęcia zgłoszenia, numerze wezwania |  |
|  | Ewidencja szczegółów zgłoszenia wezwania z uwzględnieniem następujących informacji: |  |
|  | - identyfikacja zgłoszenia (jednostka organizacyjna, dyspozytor, symbol księgi numeracji wezwań, data przyjęcia zgłoszenia, numer wezwania), |  |
|  | - miejsce wezwania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, piętro, rodzaj miejsca, do którego nastąpiło zgłoszenie - w granicach rejonu, poza rejonem, współrzędne - szerokość i długość geograficzna, opis), |  |
|  | - powód wezwania (powód, kod pilności zgłoszenia, opis wezwania), |  |
|  | - dane chorego (nazwisko, imię, wiek chorego, przybliżone określenie wieku, płeć, opis chorego), |  |
|  | - dane wzywającego (kategoria wzywającego, sposób wezwania, nazwisko, imię, telefon), |  |
|  | - decyzja (decyzja, data decyzji, pracownik wydający decyzję). |  |
|  | Ewidencja szczegółów zlecenia wyjazdu z uwzględnieniem następujących informacji: |  |
|  | - identyfikacja zgłoszenia (numer wezwania, data przyjęcia zgłoszenia, jednostka przyjmująca zgłoszenie), |  |
|  | - identyfikacja zlecenia (symbol księgi numeracji wezwań, numer zlecenia wyjazdu), |  |
|  | - szczegóły zlecenia (planowana data wyjazdu, kod zespołu wyjazdowego, środek transportu, typ wyjazdu, rodzaj wyjazdu, instytucje, które zostały poinformowane o zdarzeniu, sposób zlecenia, pracownik zlecający, kod miejsca wyczekiwania, płatnik), |  |
|  | - obsługa zlecenia (data i godzina przyjazdu na miejsce zdarzenia, data i godzina wyjazdu z miejsca zdarzenia, rodzaj miejsca, do którego przekazano pacjenta, rodzaj miejsca zdarzenia, dojazd i powrót na miejsce zdarzenia liczony w km, dane pacjenta, podstawa ubezpieczenia pacjenta). |  |
|  | Ewidencja informacji o wezwaniu fałszywym. |  |
|  | Możliwość wydruku: |  |
|  | - karty zlecenia wyjazdu, |  |
|  | - zestawienia interwencji zespołów ratownictwa medycznego. |  |

JGP

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentów na podstawie danych hospitalizacji za pomocą wbudowanego grupera JGP |  |
|  | Import aktualnego słownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9), |  |
|  | Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji |  |
|  | Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP wynikające z publikowanych Zarządzeń Prezesa NFZ |  |
|  | Wyznaczanie JGP za pomocą wbudowanego (lokalnego) grupera JGP w zakresie umów: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna |  |
|  | Możliwość przypisania JGP do pobytu na oddziale, z którego pochodzi element kierunkowy wyznaczonej JGP |  |
|  | Różnice wynikające z modyfikacji danych statystycznych hospitalizacji, a mające wpływ na wyznaczoną JGP: |  |
|  | Wyszukiwanie hospitalizacji wg poniższych kryteriów |  |
|  | - Data zakończenia hospitalizacji, |  |
|  | - Rozpoznanie główne |  |
|  | - Kod procedury medycznej, |  |
|  | Wskazanie możliwości uzyskania JGP o większej taryfie w przypadku zmiany kombinacji rozpoznań wypisowych |  |
|  | weryfikacja z możliwością aktualizacji JGP pod kątem znalezienia bardziej optymalnej JGP |  |
|  | Możliwość wykonywania symulacji wyznaczania JGP (funkcjonalność Symulatora JGP) |  |
|  | Symulator dostępny w systemie |  |
|  | Symulator dostępny poprzez przeglądarkę WWW |  |
|  | Wstępne zasilenie symulatora danymi z wybranej hospitalizacji |  |
|  | Możliwość sprawnej modyfikacji danych w symulatorze i obserwacja wpływu zmian na wyznaczane JGP |  |
|  | Wskazywanie JGP z podziałem na: |  |
|  | - JGP, dla której hospitalizacja spełnia warunki wyboru, |  |
|  | - JGP, dla których hospitalizacja nie spełnia warunków, |  |
|  | Wyróżnienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia ważności wyznaczonych JGP z punktu widzenia świadczeniodawcy (np. istniejących w planie umowy a tym samym możliwych do rozliczenia) |  |
|  | W przypadku wskazania JGP, do których pacjent mógłby zostać zakwalifikowany jednak nie zostały spełnione wszystkie warunki - wskazanie tych warunków |  |
|  | Wartości taryf dla poszczególnych trybów hospitalizacji, |  |
|  | Parametry JGP (warunki, które musi spełniać hospitalizacja), |  |
|  | Wykorzystanie planu umowy dla JGP w przypadku, gdy JGP istnieje w umowie, |  |

Integracja z zewnętrznymi systemami

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Interfejs programistyczny WebServices |  |
|  | Uzupełniająca integracja za pomocą widoków bazodanowych |  |
|  | Integracja po HL-7 z systemami zewnętrznymi |  |
|  | Ogólnoszpitalny system identyfikacji zasobów - kody kreskowe |  |

Rachunek kosztów leczenia i Kalkulacja kosztów procedur

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Wspomaganie wyceny kosztów normatywnych procedur medycznych: |  |
|  | moduł wspomaga wycenę kosztów norm. dla procedur (PM) medycznych zdefiniowanych w poszczególnych ośrodkach powstawania kosztów (OPK), |  |
|  | moduł umożliwia dokonywanie zmian (dodawanie, usuwanie) w katalogach procedur poszczególnych OPK przez autoryzowane osoby, |  |
|  | moduł umożliwia wyliczanie kosztów normatywnych PM na poziomie poszczególnych OPK, |  |
|  | moduł umożliwia przypisanie do kosztów normatywnych nakładów materiałowych, wraz z ich cenami, potrzebnych do wykonania świadczenia, definiowanych w oparciu o katalogi materiałów zawarte w module Magazyn. |  |
|  | moduł umożliwia przypisanie do kosztów normatywnych nakładów materiałowych, wraz z ich cenami, potrzebnych do wykonania świadczenia, definiowanych w oparciu o katalogi materiałów medycznych zawarte w module Apteka. |  |
|  | moduł umożliwia przypisanie do kosztów normatywnych nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonaniu świadczenia, |  |
|  | moduł umożliwia definiowanie a następnie ich wykorzystania w dowolnych OPK szablonów opisów kosztów normatywnych PM, |  |
|  | moduł umożliwia przepisanie opisów wybranych PM wykonanych w jednych OPK do innych, |  |
|  | moduł umożliwia wydruk przygotowanych opisów PM, |  |
|  | moduł umożliwia uaktualnienie cen materiałów ręcznie lub poprzez import cen materiałów z modułów Magazyn lub Apteka, |  |
|  | Moduł umożliwia rozliczenie kosztów uzyskanych z modułów finansowych gromadzonych tam w układzie podmiotowym na procedury medyczne z uwzględnieniem współczynników podziałowych uzyskanych z wyceny kosztów normatywnych i ilości wykonań procedur w poprzednim okresie rozliczeniowym (układ przedmiotowy). |  |
|  | Moduł umożliwia przepisanie kosztów PM powiększonych o koszty innych OPK w szczególności koszty zarządu rozliczane kluczami oraz dowolną marżę do cennika procedur medycznych. |  |
|  | Moduł umożliwia symulacje kalkulacji kosztów przy dowolnie założonej ilości wykonań PM oraz zapisanie otrzymanych scenariuszy. |  |
|  | Moduł umożliwia dokonywanie wyceny kosztów PM w następujących okresach rozliczeniowych: |  |
|  | miesięczny, |  |
|  | kwartalny, |  |
|  | półroczny, |  |
|  | roczny. |  |
|  | Moduł umożliwia ręczne wpisanie kosztów danego OPK ujętych w układzie podmiotowym za przyjęty okres rozliczeniowy. |  |
|  | Moduł umożliwia ręczne wpisanie ilości wystąpień PM w przyjętym okresie rozliczeniowym. |  |
|  | Moduł umożliwia automatyczne pobieranie ilości wystąpień PM w przyjętym okresie rozliczeniowym z modułów ADT. |  |
|  | Moduł umożliwia dokonywanie wyceny kosztów hospitalizacji pacjenta z uwzględnieniem |  |
|  | opieki medycznej na oddziale, |  |
|  | hotelowych i administracyjnych w tym zarządu, |  |
|  | procedur medycznych wykonanych w jednostkach organizacyjnych, w których przedmiotem kosztów jest procedura medyczna, |  |
|  | leków (koszty rzeczywiste leków podanych pacjentowi). |  |
|  | Moduł umożliwia wygenerowanie Rachunku Kosztów Leczenia Pacjenta z uwzględnieniem informacji przewidzianych w wierszach od 25 do 28. |  |
|  | Moduł umożliwia porównanie kosztów hospitalizacji pacjenta z przychodami uzyskanymi od płatnika za jej realizację . Wykonawca jest zobligowany do załączenia do oferty opisu lub prezentacji medialnej zawierających zrzuty ekranowe lub raporty pokazujące porównanie tych dwóch wartości. |  |

Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy system, wykona montaż oraz przeprowadzi wdrożenie systemu uporządkowanej kolejki do rejestracji pacjenta wraz z niezbędnym szkoleniem personelu Zamawiającego.

| Parametr | Minimalne wymagania - System przywoławczy pacjenta do rejestracji w przychodni |
| --- | --- |
| Kiosk drukujący bilety | Kiosk drukujący bilety z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min 19”. Bilety drukowane będą do 3 kompletów stanowiskowych. |
| Komponenty stanowiskowe | 3 komplety stanowiskowe Zestaw stanowiskowy musi zawierać elementy niezbędne do przywołania pacjenta do okienka również musi stosować przywołanie głosowe. Okienka są w wyposażone zestawy komputerowe z siecią LAN i oprogramowaniem Ms Windows umożliwiającymi instalację oprogramowania przywoławczego. Przy stanowisku musi znaleźć się wyświetlacz LED podający numer przywołanego biletu. System stanowiskowy zawiera konieczność zalogowania się przez użytkownika. |
| Monitor konferencyjny | Monitor konferencyjny o przekątnej min. 46” podający zbiorczą informację: aktualnie przywołane numery biletów do poszczególnych okienek komunikatem głosowym wraz z możliwość zamieszczania dodatkowych informacji graficznych i tekstowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć narzędzie do łatwego definiowania treści zamieszczanych na ekranie informacyjnym (zdjęcia, filmy, przewijany teks tzw. neon). |
| Dostosowywanie systemu | System musi umożliwiać samodzielną edycję i modyfikowanie wyglądu biletów, aplikację umożliwiającą bieżącą kontrolę nad obsługą pacjenta przy poszczególnych okienkach, statystki realizacji zadań przy poszczególnych stanowiskach i użytkownikach obsługi |
| Materiały eksploatacyjne | Wraz z systemem muszą dostarczone być materiały eksploatacyjne umożliwiające wydruk 20000 biletów. |

### Oprogramowanie do obsługi części administracyjnej

  - Finanse i księgowość

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych w formacie JPK i elektroniczne przekazywanie do Urzędu Skarbowego |  |
|  | Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe): |  |
|  | Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych dla poszczególnych kont syntetycznych, |  |
|  | Alfanumeryczny symbol konta, |  |
|  | Długość konta min 40 znaków, |  |
|  | Możliwość symulacji wydruków wynikająca z dokumentów niezatwierdzonych (obroty na kontach, zestawienie obrotów i sald), |  |
|  | Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych, |  |
|  | Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku |  |
|  | Możliwość definiowania kont dla potrzeb sprawozdawczości, |  |
|  | Możliwość numeracji dokumentów wg typów dokumentów, wspólna dla wszystkich typów dokumentów, wg grup dokumentów |  |
|  | Możliwość numeracji miesięcznej dokumentów, |  |
|  | Możliwość wprowadzania planów kont, kont dla celów budżetowania, |  |
|  | Możliwość budżetowania kosztów i przychodów, |  |
|  | Zestawienie wykonania budżetowania w układzie miesięcznym i rocznym |  |
|  | Tabele wynikowe (przeksięgowanie kosztów i przychodów, tworzenie zestawień dla poszczególnych oddziałów za wybrany okres bez przeksięgowania) |  |
|  | Miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych dla wybranego typu dokumentu, |  |
|  | Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji, |  |
|  | Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów, |  |
|  | Kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, |  |
|  | Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych w formacie JPK i elektroniczne przekazywanie do Urzędu Skarbowego |  |
|  | Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe): |  |
|  | Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów: |  |
|  | tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej, |  |
|  | Słownik opisu dekretu podczas księgowania, |  |
|  | Możliwość automatycznego powtórzenia dekretu i storna dekretu |  |
|  | automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont, |  |
|  | automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału, |  |
|  | Rozliczenia faz kosztowych na podstawie sald, obrotów innych kont oraz na podstawie katalogu wielkości naturalnych, |  |
|  | Księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych) i zatwierdzonych. |  |
|  | Możliwość uproszonej obsługi kasowej, |  |
|  | Wyodrębnienie dziennika cząstkowego dla wybranego typu dokumentu, |  |
|  | Ewidencja operacji kasowych (dekretacja operacji kasowych), |  |
|  | Wydruk raportu kasowego. |  |
|  | Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa: |  |
|  | Identyfikacja transakcji (szczegółowej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem, z możliwością wyodrębnienia rozrachunków wymagalnych i niewymagalnych) , |  |
|  | Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (odrębne kartoteki kontrahentów), |  |
|  | Podział kontrahentów na grupy, |  |
|  | Możliwość przypisania wielu kont dla kontrahenta z podziałem na rodzaje, |  |
|  | Możliwość uzyskania analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem, z możliwością wyodrębnienia rozrachunków wymagalnych i niewymagalnych (tzw. zapisy szczegółowe kartoteki kontrahenta), |  |
|  | Możliwość rozliczania częściowego transakcji. |  |
|  | Możliwość utworzenia pozycji dokumentu na podstawie wcześniej wprowadzonej pozycji rozrachunków. |  |
|  | Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem, |  |
|  | Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta, |  |
|  | Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta , |  |
|  | Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty, z opcją drukuj odsetki na wezwaniu do zapłaty |  |
|  | Możliwość zmiany terminu płatności transakcji. |  |
|  | Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługa: |  |
|  | W rozrachunkach informacja o Płatności na dzień z podziałem: na kontrahenta, na faktury, zbiorczo. |  |
|  | Możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem |  |
|  | Możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem |  |
|  | Możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej, |  |
|  | Możliwość wprowadzania dokumentów wyciągu bankowego z rozliczeniem na pozycje (sięganie do wybrane transakcji). |  |
|  | Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym, |  |
|  | Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym, |  |
|  | Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK |  |
|  | Emisja zestawień i sprawozdań określonych w ustawie o rachunkowości oraz zestawień i sprawozdań dla potrzeb Zamawiającego: |  |
|  | Wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych, |  |
|  | Wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont), |  |
|  | Wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej, |  |
|  | Wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych, |  |
|  | Możliwość wydruku sprawozdań rocznych: |  |
|  | bilansu, |  |
|  | sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, |  |
|  | rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą), |  |
|  | Tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z możliwością zapisu w formacie .xls i .csv. |  |
|  | Obsługa rejestrów i deklaracji VAT: |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu w rejestrze VAT i w księdze głównej i rozrachunkach |  |
|  | Rozliczenia międzyokresowych kosztów z możliwością generowania dekretu z ratami międzyokresowych rozliczeń kosztów za miesiąc |  |
|  | Możliwość określenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów) dla dokumentów VAT zakupu i sprzedaży, |  |
|  | Możliwość określenia sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze VAT, |  |
|  | Możliwość eksportu do Excela z okna systemu, |  |
|  | Możliwość tworzenia próbnego bilansu, |  |
|  | Wydruk rejestru zakupów VAT, |  |
|  | Wydruk rejestru sprzedaży VAT, |  |
|  | Wydruk deklaracji VAT, |  |
|  | Możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie papierowej: |  |
|  | możliwość wyboru przed wydrukiem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont Zamawiającego |  |
|  | Możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej: |  |
|  | możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu, |  |
|  | możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu). |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika FK, |  |
|  | Integracja z innymi modułami systemu, realizującymi funkcjonalność następujących zakresów (na poziomie automatycznych dekretów do księgi głównej): |  |
|  | fakturowanie, |  |
|  | automatyczna dekretacja do systemu księgowego raportów kasowych, |  |
|  | obsługa magazynu materiałów, |  |
|  | obsługa środków trwałych odrębnie dla środków trwałych wysokowartościowych i odrębnie dla środków trwałych niskowartościowych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych |  |
|  | obsługa wynagrodzeń. |  |
|  | Współpraca z systemami zewnętrznymi na poziomie dekretów do Księgi Głównej, |  |
|  | Możliwość obsługi wielu rejestrów sprzedaży. |  |
|  | Rejestr sprzedaży |  |
|  | Dostęp do katalogu kontrahentów zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym, |  |
|  | Prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników: |  |
|  | materiałów przeznaczonych do odsprzedaży, |  |
|  | świadczonych usług. |  |
|  | Definicja rejestrów sprzedaży i ich powiązanie z rejestrami systemu FK, |  |
|  | Określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (roczna lub miesięczna), w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym |  |
|  | Możliwość wykorzystania dla dokumentów sprzedaży funkcji „Powtórz fakturę”, |  |
|  | Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT: |  |
|  | określenie formy płatności, |  |
|  | określenie nabywcy (płatnika), |  |
|  | określenie odbiorcy, |  |
|  | określenie zawartości faktury – wybór z cennika, |  |
|  | Wydruk dokumentu nota obciążeniowa |  |
|  | Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej, |  |
|  | Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży: |  |
|  | rejestru sprzedaży, |  |
|  | zestawienia dokumentów sprzedaży, |  |
|  | zestawienia w podziale na sprzedane usługi, lub towary |  |
|  | zestawienia przychodów wg grup towarów, |  |
|  | zestawienia według kontrahentów. |  |
|  | Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów bezpośrednich poszczególnych OPK na podstawie zapisów księgowych realizowanych przez Finanse – Księgowość, |  |
|  | Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów), na podstawie zapisów księgowych, |  |
|  | ręczną modyfikację wartości kluczy (w tym wielkości wykonanych zadań), |  |
|  | określenie planu rozdziału dla każdego ośrodka (określenie ośrodków, na które będą rozliczone koszty ośrodka). |  |
|  | Rozliczenie kosztów: |  |
|  | rozliczenie kosztów ośrodków działalności pomocniczej, |  |
|  | rozliczenie kosztów działalności ośrodków zarządu. |  |
|  | Wycena, sprawozdania i analizy kosztowe OPK i nośników: |  |
|  | analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, |  |
|  | analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe, |  |
|  | analiza źródeł pochodzenia kosztów pośrednich, |  |
|  | możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów dla ośrodka. |  |

  - Kasa

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych |  |
|  | Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym, |  |
|  | Automatyczne tworzenie raportu kasowego – praca w kontekście raportu kasowego, |  |
|  | „Ręczne” wprowadzanie dokumentów operacji kasowych, |  |
|  | Operacje otwarcia/zamknięcia raportu kasowego, |  |
|  | Obsługa operacji gotówkowych |  |
|  | Wprowadzanie dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji FK, |  |
|  | Wprowadzanie dokumentów poprzez schematy księgowań (automatyczne określenie sposobu dekretacji FK, poprzez kody księgowań), |  |
|  | Wydruk dokumentów kasowych. |  |
|  | Wydruk raportu kasowego, |  |
|  | Historia kasy. |  |
|  | Inwentaryzacja kasy. |  |
|  | Bieżące i wsteczne zestawienia stanu kasy na podstawie: |  |
|  | bieżących obrotów, |  |
|  | raportów kasowych. |  |
|  | Możliwość automatycznego uzupełniania treści (opisu) w raportach kasowych i dowodach KP/KW . |  |
|  | Możliwość korzystania z wzorów dowodów KP/KW. |  |
|  | Możliwość zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych. |  |

  - Gospodarka magazynowa

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość obsługi wielu magazynów, |  |
|  | Elastyczne tworzenie indeksu materiałowego: |  |
|  | dowolna budowa kodu indeksu materiałowego (ograniczenie jedynie na długość kodu), |  |
|  | możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych (PKWiU). |  |
|  | Obsługa kilku metod wyceny rozchodów materiałów: |  |
|  | ceny rzeczywiste – FIFO, LIFO |  |
|  | ceny rzeczywiste - szczegółowa identyfikacja (wybór z konkretnej dostawy), |  |
|  | Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dzienników wprowadzonych dokumentów): |  |
|  | rejestracja bilansu otwarcia dla magazynów – ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy, |  |
|  | korekty bilansu otwarcia – możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych z bilansu otwarcia, |  |
|  | ewidencja przychodów materiałów – różne typy przyjęcia (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności, |  |
|  | wydruk dokumentu przekazania towaru (Rw) na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego. |  |
|  | dokument korekty rozchodów, |  |
|  | ewidencja rozchodów zewnętrznych – możliwość ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów, |  |
|  | ewidencja zwrotów od odbiorcy, |  |
|  | ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów, |  |
|  | wydruki dokumentów związanych z obrotem materiałowym. |  |
|  | Wspieranie obsługi inwentaryzacji stanów magazynowych: |  |
|  | przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury, |  |
|  | możliwość prowadzenia rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi, |  |
|  | możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – dokument niedoborów i nadwyżek, |  |
|  | Inwentaryzacja –Protokół różnic PR. |  |
|  | Bieżąca informacja o stanach magazynowych: |  |
|  | podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów, |  |
|  | podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów, |  |
|  | Wykazy i zestawienia: |  |
|  | na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, |  |
|  | na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów. |  |
|  | na podstawie zestawienia obroty przychodów oraz rozchodów i stan materiałów możliwość podglądu pozycji dokumentu magazynowego np. PZ. |  |
|  | zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów, |  |
|  | karty materiałowej: i ilościowo-wartościowej. |  |
|  | Możliwość zgłaszania zapotrzebowań z komórek organizacyjnych do magazynu |  |
|  | monitorowanie zapotrzebowań |  |
|  | zatwierdzanie lub odrzucanie |  |
|  | szybki rozchód towaru z magazynu na podstawie złożonych zapotrzebowań |  |
|  | tworzenie zamówień zewnętrznych na podstawie zapotrzebowań |  |

  - Środki trwałe

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych) obejmujących następujące informacje: |  |
|  | klasyfikacja KŚT, |  |
|  | informacji dotyczących przyjęcia, |  |
|  | stawka i metoda amortyzacji, |  |
|  | wartość początkowa, |  |
|  | bieżący stopień zużycia (umorzenia), |  |
|  | miejsce użytkowania, |  |
|  | ośrodki powstawania kosztów (możliwość powiązania jednego środka z kilkoma ośrodkami kosztów), |  |
|  | osoby odpowiedzialne, |  |
|  | Bieżąca informacja o stanie składników majątku trwałego – wydruk informacji z kartotek składników majątku trwałego, |  |
|  | Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających: |  |
|  | informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji), |  |
|  | informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych |  |
|  | Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych bilansowych. |  |
|  | Możliwość zapisu zawartości tabel amortyzacji w formacie MS Excel, |  |
|  | Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy modułu, |  |
|  | Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów: |  |
|  | przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego), |  |
|  | możliwość zapisu dla składnika majątku trwałego - rodzajów zdarzeń np. naprawa, serwis gwarancja |  |
|  | ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego, |  |
|  | wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazania środka trwałego, sprzedaż środka trwałego, |  |
|  | zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego, |  |
|  | naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego w podziale na grupy KST, |  |
|  | naliczanie odpisów amortyzacyjnych składników majątku trwałego w bieżącym miesiącu co zakup, |  |
|  | rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych składników majątku trwałego, |  |
|  | zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, |  |
|  | Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym, |  |
|  | Miesięczny wydruk naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów, |  |
|  | Wspieranie obsługi inwentaryzacji składników majątku trwałego: |  |
|  | Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury, |  |
|  | Możliwość wprowadzenia rzeczywistych ilości składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi, |  |
|  | Możliwość wydruku arkusza spisu z natury z pozycjami lub bez pozycji inwentarzowych, |  |
|  | Możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych. |  |
|  | Na wydrukach: różnic inwentaryzacyjnych, arkuszy spisowych i stanów inwentarzowych możliwość wpisania dodatkowej uwagi |  |
|  | Integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie: |  |
|  | Finanse – Księgowość: |  |
|  | Możliwość wartościowego, syntetycznego zapisu zmian w majątku trwałym na kontach księgi głównej FK, |  |
|  | Tworzenie wykazów z uwzględnieniem i w podziale na każdą z informacji o środku trwałym wprowadzoną do systemu ST ( np. wg grup KST, wg miejsc użytkowania), |  |
|  | Środki trwałe niskowartościowe( wyposażenie) |  |
|  | Prowadzenie kartotek środków trwałych niskowartościowych ( wyposażenia) (ilościowo-wartościowych) obejmujących: |  |
|  | Numer inwentarzowy elementów wyposażenia określony w sposób odrębny niż środki trwałe wysokowartościowe, w którym zawiera się rodzaj środka i numer kolejny |  |
|  | Definicja typów dokumentów, |  |
|  | Możliwość likwidacji całkowitej zaznaczonych środków niskowartościowych |  |
|  | Możliwość zmiany miejsca użytkowania wszystkich zaznaczonych środków niskowartościowych |  |
|  | Wykazy na podstawie dokumentów (wpisów do kartotek inwentarzowych). |  |
|  | Wspieranie obsługi inwentaryzacji niskowartościowych składników majątku trwałego: |  |
|  | Możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury, |  |
|  | Możliwość wprowadzenia rzeczywistych ilości niskowartościowych składników majątku trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi, |  |
|  | Możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych. |  |
|  | Tworzenie wykazów z uwzględnieniem i w podziale na każdą z informacji o środku trwałym niskowartościowym(wyposażeniu) wprowadzoną do systemu ST ( np., wg typów dokumentów), |  |
|  | Inwentaryzacja elektroniczna |  |
|  | System musi umożliwiać obsługę inwentaryzacji środków trwałych wysokowartościowych oraz środków trwałych niskowartościowych ( wyposażenia ) z wykorzystaniem kodów kresowych. |  |
|  | Możliwość obsługi inwentaryzacji z wykorzystaniem przenośnych terminali (kolektorów danych) wyposażonych w czytnik kodów kreskowych, |  |
|  | Możliwość drukowania bezpośrednio z systemu etykiet zawierających kod kreskowy na termotransferowych drukarkach. |  |
|  | Oferowany system musi przekazywać do kolektora danych minimum następujące słowniki dotyczące środków trwałych: |  |
|  | kod środka |  |
|  | nazwa środka |  |
|  | ilość środka. |  |

  - Kadry

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Gromadzenie danych personalnych pracowników: |  |
|  | informacje identyfikacyjne z wykorzystaniem identyfikatorów określonych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, |  |
|  | informacje meldunkowe, adresy zameldowania, zamieszkania i do korespondencji |  |
|  | informacje o wykształceniu pracownika. |  |
|  | Gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika: |  |
|  | informacje specjalizacjach i tytułach zawodowych, |  |
|  | informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych, |  |
|  | informacje o przyznanych prawach do wykonywania zawodu, |  |
|  | informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukończonych kursach i studiach dokształcających |  |
|  | informacje o umiejętnościach językowych pracownika z uwzględnieniem stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym, |  |
|  | informacje o ukończonych kursach BHP, |  |
|  | Gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika: |  |
|  | informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego). |  |
|  | Mozliwość wygenerowania ewidencji pracowników na stanowiskach w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze – sporządzenie automatycznie miesięcznych meldunków, z uwzględnieniem zmian w każdym miesiącu i przesyłanie ich do płac |  |
|  | Gromadzenie informacji o wykonanych przez pracowników obowiązkowych badaniach lekarskich, badania okresowe i kontrolne po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni |  |
|  | Gromadzenie informacji na temat stosunku do służby wojskowej pracownika, |  |
|  | Gromadzenie informacji o członkach rodziny pracownika: |  |
|  | informacje identyfikacyjne członków rodziny pracownika, |  |
|  | informacje meldunkowe członków rodziny pracownika, |  |
|  | informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego członków rodziny pracownika). Mozliwość wygenerowania danych członków rodziny, którzy ukończyli 26 lat – celem wyrejestrowania ich zgodnie z data urodzenia |  |
|  | Obsługa historii zatrudnienia pracownika |  |
|  | Gromadzenie informacji o historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym zakładem pracy: |  |
|  | informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie, |  |
|  | informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu pracy |  |
|  | informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład. |  |
|  | Gromadzenie informacji o odznaczeniach nadanych pracownikowi, |  |
|  | Gromadzenie informacji o karach pracownika, |  |
|  | Gromadzenie informacji o przyznanej odzieży roboczej |  |
|  | Gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w aktualnym zakładzie: |  |
|  | możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakty na czynności medyczne), |  |
|  | przechowywanie informacji o historii stosunku pracy, |  |
|  | Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy: |  |
|  | możliwość ręcznego uzupełnienia stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy, |  |
|  | możliwość automatycznego wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy, |  |
|  | Możliwość wyliczenia stażu bieżącego lub stażu na określoną datę na podstawie stażu na dzień rozpoczęcia umowy i przebiegu stosunku pracy: |  |
|  | Możliwość wyliczenia stażu tylko z okresu pracy w bieżącym zakładzie. |  |
|  | Obsługa nieobecności pracownika: |  |
|  | Przechowywanie informacji o statystyce nieobecności (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika ) w układzie rocznym, |  |
|  | Możliwość godzinowego rozliczania urlopów, |  |
|  | Przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów , do innych placówek / oddziałów |  |
|  | Przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody jubileuszowej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania nagrody za staż pracy, |  |
|  | Dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, |  |
|  | Pozostałe funkcje związane z obsługa kadrową pracowników: |  |
|  | Mozliwość wygenerowania okresów nieobecności (zwolnień lekarskich, urlopów bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich) pracownikom wykonywującym prace w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze do rocznych zestawień -ZSWA |  |
|  | Sporządzenie zaświadczeń o zatrudnieniu i przesłaniu ich do kadr |  |
|  | Sporządzanie umów i ewidencji udzielanych pożyczek remontowo- budowlanych |  |
|  | Możliwość generowania dokumentów związanych z przejściem pracownika na emeryturę (ZUS – Rp7) |  |
|  | Możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika: |  |
|  | przechowywanie informacji ewidencyjnych o kolejnych umowach o pracę |  |
|  | przechowywanie informacji o przypisaniach organizacyjnych pracownika (grupa/podgrupa/stanowisko, komórka organizacyjna) |  |
|  | przechowywanie informacji o etacie i stawce zaszeregowania, |  |
|  | przechowywanie historii zmian |  |
|  | Możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień na podstawie danych o pracownikach |  |
|  | Wykaz pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni |  |
|  | Wykaz osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności- możliwość eksportowania do płac |  |
|  | Mozliwość wygenerowania okresów urlopów wypoczynkowych osób pracujących w systemie zmianowym, porze nocnej – eksport ich do płac |  |
|  | Mozliwość przygotowania rocznych zestawień danych o pracy osób pracujących w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze i eksport tych dokumentów do programu ZUS-Płatnik |  |
|  | Możliwość emisji dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach |  |
|  | Możliwość przygotowania i eksportu dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników do programu ZUS-Płatnik, |  |
|  | Ewidencja czasu pracy pracowników: |  |
|  | możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego tygodnia pracy, |  |
|  | możliwość definiowania nieobecności limitowanych i kontroli przez program podczas rejestracji nieobecności ewentualnego przekroczenia tych limitów |  |
|  | możliwość tworzenia planów urlopowych |  |
|  | możliwość przygotowania list obecności |  |
|  | Gromadzenie danych dot. osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych: |  |
|  | Dane osobowe |  |
|  | Dane o firmie |  |
|  | Dane dot. posiadanych polis ubezpieczeniowych |  |
|  | Dane o przyjętych zasadach wynagradzania |  |
|  | Dane o posiadanych kwalifikacjach |  |
|  | Dane o ważności szkoleń BHP i badań lekarskich |  |
|  | Informacje o przerwach w udzielaniu świadczeń |  |
|  | Generowanie sprawozdań GUS (Z-03,Z-05,Z-06,Z-10,Z-12, ZD-3,) |  |

  - Płace

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika: |  |
|  | Informacje o przynależności do urzędu skarbowego, |  |
|  | Informacje o stopie podatku, |  |
|  | Informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu, |  |
|  | Informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych. |  |
|  | Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach i procentach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym, |  |
|  | Możliwość wyodrębnienia list płac: |  |
|  | podstawowych – generacja wynagrodzenia zasadniczego raz w miesiącu, |  |
|  | dodatkowych – generacja wynagrodzeń dodatkowych w trakcie miesiąca, |  |
|  | zlecenia – generacja wypłat dla umów cywilno-prawnych, |  |
|  | kontrakty – generacja wypłat dla umów kontrakty na czynności medyczne (listy z cechami faktury- nr faktury, data wymagalności) z możliwością podziału kwoty faktury na ośrodki kosztów) |  |
|  | Generowanie zbiorówek z list płac na różnych poziomach agregacji danych |  |
|  | Przygotowanie danych do list płacowych: |  |
|  | możliwość elastycznego określania sposobu naliczania przez użytkownika składników wypłat (możliwość definiowania algorytmów składników płacowych), |  |
|  | możliwość ewidencji ilościowo-wartościowa dyżurów i nadgodzin wypracowanych w danym miesiącu na podstawie importu danych z grafików wypełnianych w „części białej” |  |
|  | określenie informacji o przyznanych pracownikowi premiach i nagrodach pieniężnych, |  |
|  | Przygotowanie nieobecności pracownika dla potrzeb rozliczenia na liście płac: |  |
|  | możliwość określenia sposobu rozliczenia dla poszczególnych typów nieobecności, |  |
|  | możliwość automatycznego wyliczenia kwot należnych z tytułu nieobecności na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisy prawa pracy i przepisy wewnątrz zakładowe, |  |
|  | Możliwość przygotowania kart obliczania zasiłku w ramach wypłaty |  |
|  | Przygotowanie informacji o spłacie pożyczek, |  |
|  | Przygotowanie informacji o innych potrąceniach. |  |
|  | Automatyczne naliczenie wynagrodzeń pracowników na podstawie danych podatkowych i danych przygotowanych dla list płacowych: |  |
|  | naliczenie przychodów, |  |
|  | naliczenie potrąceń, |  |
|  | naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, |  |
|  | kontrola przekroczenia przez pracowników progu limitu dla opłacania składki emerytalnej i rentowej |  |
|  | naliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, |  |
|  | naliczenie podatków, |  |
|  | kontrola przekroczenia przez pracowników progów podatkowych. |  |
|  | możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wyliczeń dokonanych automatycznie, |  |
|  | potwierdzenie poprawności dokonanych wyliczeń – zatwierdzenie listy płac. |  |
|  | Możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń oraz przelewów umożliwiających przekazanie potrąceń na konta wierzycieli |  |
|  | Możliwość wydruku przelewów w formie papierowej, |  |
|  | Możliwość wydruku przelewów zbiorczych, |  |
|  | Możliwość emisji przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej. |  |
|  | Możliwość wydruku podstawowych zestawień: |  |
|  | lista płac, |  |
|  | paski wynagrodzeń dla pracowników, w tym możliwość generowania pasków utajnionych |  |
|  | zbiorówki z list płac wg zdefiniowanego sposobu agregacji danych z list płac |  |
|  | karta wynagrodzeń pracownika, |  |
|  | karta zasiłkowa pracownika, |  |
|  | karta ubezpieczeniowa pracownika |  |
|  | informacja dla ubezpieczonego za wybrany okres |  |
|  | formularze rozliczeniowe PIT, |  |
|  | Możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień, dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach |  |
|  | Możliwość emisji dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach |  |
|  | Prowadzenie rejestru dochodów |  |
|  | Możliwość przeglądu danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym, |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generacji list płac. |  |
|  | Możliwość generowania deklaracji PIT (PIT 11,PIT 40, PIT8C, PIT4R,PIT8AR,PIT2,PIT12, PIT R, IFT1) w postaci papierowej oraz w postaci plików XML . Możliwość wysyłania deklaracji PIT drogą elektroniczną |  |
|  | Współpraca z systemem Finanse-Księgowość: |  |
|  | Możliwość zapisu informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu realizującego funkcjonalność zakresu Finanse-Księgowość |  |
|  | Możliwość elastycznego określenia sposobu zapisu wynagrodzeń w module realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse-Księgowość (definicja szablonów eksportu), |  |
|  | Możliwość przygotowania i eksportu dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników do programu ZUS-Płatnik. |  |
|  | Obsługa pożyczek: |  |
|  | Ewidencja zbieranych składek (kasy KZP), |  |
|  | Ewidencja udzielonych pożyczek: |  |
|  | możliwość wypłaty pożyczki na liście płac, |  |
|  | określenie sposobu spłaty (generacja planu spłaty rat pożyczki), |  |
|  | ewidencja bieżącego stanu zadłużenia, |  |
|  | możliwość przeglądu historii spłaty pożyczki. |  |
|  | Możliwość generowania dokumentów związanych z przejściem pracownika na emeryturę (RP7,wykaz okresów składkowych i nieskładkowych) |  |

  - Zaopatrzenie i Zamówienia

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość wprowadzania umów i zamówień |  |
|  | Rejestr umów : a) podział umów ze względu na wartość -> poniżej/powyżej 30 tys EUR b) możliwość przypisania dokumentów źródłowych (dokumentacji) do umowy c) możliwość automatycznego oraz ręcznego oznaczania stanu realizacji umowy na podstawie faktur zakupu d) oznaczenie umów zrealizowanych, zrealizowanych w 70%, które kończą się w ciągu 3 miesięcy e) możliwość powiązania umowy z dostawami towarów do magazynu wprowadzanych za pomocą Pz |  |
|  | Przygotowanie i kontrola zamówień: a) przygotowanie zamówienia na podstawie analizy zużycia za dany okres, B) dostęp do przeglądu zawartych umów dotyczących zakupu materiałów, |  |
|  | Przegląd stanu realizacji zamówienia, |  |
|  | Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania, charakteryzujący się : indywidualnymi prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników c) każdy etap zatwierdzania/odrzucania jest przypisany do działu/komórki/osoby d) możliwość wydruku wniosku e) możliwość przypisania dokumentów źródłowych (dokumentacji) do utworzonego wniosku |  |
|  | Rejestr postępowań : a) podział postępowań ze względu na wartość -> poniżej/powyżej 30 tys EUR b) tworzenie postępowania na podstawie zatwierdzonego wniosku lub wniosków o wszczęcie postępowania oraz bez wniosku c) podział postępowania na części d) możliwość przypisania różnych wykonawców do poszczególnych części e) możliwość przypisania dokumentów źródłowych (dokumentacji) do postępowania |  |

  - Ewidencja aparatury oraz zdarzeń

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Karta urządzenia / obiektu a. rozwinięcie na podzespoły b. rozwinięcie na elementy proste |  |
|  | Czynności eksploatacyjne na obiektach (remonty, przeglądy, konserwacje) |  |
|  | Raportowanie: a. w dowolnych przedziałach czasowych b. wg typów urządzeń / obiektów c. wg parametrów technicznych d. wg obiektów e. wg zdarzeń |  |
|  | Odzwierciedlenie powiązań pomiędzy elementami infrastruktury |  |
|  | Ewidencja danych katalogowych producentów i modeli urządzeń technicznych |  |
|  | Ewidencja budynków, budowli oraz urządzeń i wyposażenia znajdującego się w tych budynkach |  |
|  | Możliwość przechowywania w systemie dokumentów (np. zdjęcia, pliki word’a, schematy) i wiązania ich z obiektami, których dotyczą |  |
|  | Ewidencja danych katalogowych producentów i modeli urządzeń technicznych |  |
|  | Integracja z ewidencją majątku trwałego |  |
|  | Nadzór nad dokumentacją techniczną i eksploatacyjną |  |
|  | Przechowywanie w systemie historii urządzenia od momentu wprowadzenia do ewidencji do momentu likwidacji |  |
|  | Możliwość analizowania awaryjności urządzeń w różnych przekrojach wg producenta, typu, modelu, miejsca montażu itp. dane i lista oddziałów dostęp do szczegółowej ewidencji urządzeń opis struktury urządzeń złożonych |  |
|  | Możliwość opisania pełnej charakterystyki technicznej |  |
|  | Gromadzenie informacji o realnych kosztach eksploatacji urządzeń |  |
|  | Analiza wydatków |  |
|  | Informowanie o wszystkich dotychczas wykonanych pracach (przeglądach) zlecenia/zgłoszenia: a. lista zleceń czynności b. zlecenia wg urządzeń c. karta zlecenia czynności |  |
|  | Prowadzenie ewidencji technicznej środków trwałych (pozaksięgowej) |  |
|  | Gromadzenie dokumentacji technicznej urządzeń, instrukcji obsługi, rysunków, schematów itp.w formie elektronicznej |  |
|  | Powiązanie zadań z planu z elementami infrastruktury technicznej |  |

  - Elektroniczny Obieg Dokumentów

| Lp. | Opis | Potwierdzenie funkcji przez wykonawcę Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Przechowywanie plików dokumentów w bazie danych |  |
|  | Obsługa spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną |  |
|  | Zakładanie i znakowanie spraw w oparciu o klasyfikację RWA |  |
|  | Dekretacja spraw na wydziały i osoby |  |
|  | Rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z automatyczną numeracją |  |
|  | Wyszukiwarka korespondencji |  |
|  | Możliwość przypisywania uwag do korespondencji w trakcie dekretacji i niezależnie od niej |  |
|  | Możliwość zadekretowania wstępnego terminu załatwienia dla korespondencji |  |
|  | Historia dekretacji |  |
|  | Obsługa wielu miejsc rejestracji korespondencji |  |
|  | Obsługa wielu rejestrów korespondencji |  |
|  | Możliwość rejestracji korespondencji e-mail bezpośrednio z programu |  |
|  | Obsługa wersjonowania dokumentów |  |
|  | Możliwość tworzenia dokumentów powiązanych |  |
|  | Obsługa operacji zatwierdzania dokumentu własnego przez jednego lub wielu pracowników |  |
|  | Obsługa operacji potwierdzenia zapoznania się z dokumentem własnym przez pracownika |  |
|  | Automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku zatwierdzonego |  |
|  | Obsługa statusów dokumentów |  |
|  | Obsługa wielu rejestrów dokumentów |  |
|  | Możliwość przekazywania dokumentów własnych do wysyłki do pracownika rejestrującego korespondencję wychodzącą |  |
|  | Obsługa zastępstw |  |
|  | Obsługa raportowania |  |
|  | Wydruk kopert na podstawie informacji z dokumentów przeznaczonych do wysyłki |  |
|  | Wyszukiwarka korespondencji |  |
|  | Podgląd plików korespondencji |  |
|  | Dostęp do informacji o dekretacji i przypisanej sprawie |  |
|  | Dostęp do udostępnianej dla danego systemu dziedzinowego listy spraw w ramach posiadanych uprawnień użytkownika |  |
|  | Wyszukiwarka spraw |  |
|  | Dostęp do korespondencji i dokumentów w sprawie w ramach posiadanych uprawnień |  |
|  | Możliwość akceptowania (zatwierdzania) dokumentów |  |
|  | Możliwość przekazywania dokumentów do wysyłki do pracownika rejestrującego korespondencję wychodzącą |  |
|  | Automatyczne wersjonowanie przy edycji pliku do akceptacji |  |
|  | Filtrowanie i sortowanie spraw wg kryteriów obejmujących jej atrybuty |  |
|  | Praca systemu w środowisku sieciowym i wielodostęp pozwalający na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników |  |
|  | Praca dla użytkowników systemu w środowisku MS Windows |  |
|  | Jednoznaczna identyfikacja autora, czasu wprowadzania i modyfikacji danych |  |
|  | Mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem |  |
|  | Określenie minimalnej liczby znaków w haśle z uwzględnieniem poziomu bezpieczeństwa oraz wymogów przyjętej Polityki Bezpieczeństwa |  |
|  | Wymuszanie ustawiania hasła z uwzględnieniem wybranego przez administratora poziomu bezpieczeństwa |  |
|  | System w całości spolonizowany tzn. posiada polskie znaki. Instrukcje obsługi i dokumentacja w języku polskim |  |
|  | Generowanie urzędowego poświadczenia odbioru dla korespondencji przychodzącej złożonej na nośnikach elektronicznych |  |
|  | Rejestracja papierowej korespondencji przychodzącej wraz z załącznikami i skanowanie jej do postaci elektronicznej |  |
|  | Przetwarzanie spraw oraz korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną |  |
|  | Generowanie sygnatury sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną właściwą dla jednostki |  |
|  | Możliwość pobrania danych ze słownika adresów podczas rejestracji korespondencji |  |
|  | Określenie typu pisma wpływającego za pomocą pola słownikowego |  |
|  | Przekazanie korespondencji ze stanowiska kancelaryjnego do odpowiednich komórek organizacyjnych |  |
|  | Dekretacja korespondencji w komórkach organizacyjnych przez osoby do tego upoważnione |  |
|  | Cofnięcie dekretacji |  |
|  | Załatwianie spraw ad acta |  |
|  | Dołączanie i edycja odpowiedzi do pisma |  |
|  | Wszczynanie sprawy na podstawie pisma przychodzącego, wewnętrznego lub wychodzącego i nadawanie jej sygnatury zgodnej z JRWA |  |
|  | Tworzenie korespondencji wewnętrznej i udostępnianie jej dowolnym komórkom organizacyjnym |  |
|  | Współpraca z edytorem tekstu (dołączanie treści pism wewnętrznych) |  |
|  | Przekazanie treści dokumentu do akceptacji przez osobę do tego upoważnioną |  |
|  | Uzupełnianie spraw niekompletnych |  |
|  | Filtrowanie spraw ze względu na różne etapy załatwiania: niezałatwionych, załatwionych, przeterminowanych itp. |  |
|  | Dołączanie pism przychodzących, wewnętrznych, wychodzących do sprawy |  |
|  | Wydawanie decyzji w sprawie |  |
|  | Możliwość ponownego wszczynania załatwionej sprawy |  |
|  | Wgląd do historii załatwiania sprawy |  |
|  | Wydruk spisu spraw |  |
|  | Współpraca z edytorem tekstu MS Word, OpenOffice, LibreOffice |  |
|  | Automatyczne generowanie korespondencji seryjnej adresowanej do wielu adresatów |  |
|  | Wysyłanie e-maili z poziomu systemu |  |
|  | System umożliwia tworzenie raportów i statystyk korespondencji dla dowolnej komórki organizacyjnej |  |
|  | Specyfikacja przyjęcia korespondencji dla dowolnej komórki organizacyjnej |  |
|  | Generowanie w szczególności dziennik korespondencji przychodzącej, wychodzącej i skarg |  |
|  | Przeglądanie korespondencji, spraw, skarg z możliwością definiowania kryteriów selekcji |  |
|  | Rozbudowane statystyki zarejestrowanej korespondencji |  |
|  | Historia obiegu pisma wewnątrz urzędu |  |
|  | Konfiguracja ogólnych parametrów systemu przez administratorów |  |
|  | Ustawianie terminów załatwiania spraw |  |
|  | Definiowanie struktury organizacyjnej urzędu (komórek i pracowników) |  |
|  | Zarządzanie kontami użytkowników: dodawanie/korekta użytkownika, przydzielanie funkcji, poziomów, uprawnień |  |
|  | Zarządzanie strukturą organizacyjną jednostki: |  |
|  | dodawanie/modyfikacja komórek organizacyjnych, użytkowników |  |
|  | Wprowadzenie struktury organizacyjnej jednostki odwzorowującej hierarchię i uprawnienia poszczególnych komórek organizacyjnych |  |
|  | Przenoszenie użytkowników do innej komórki organizacyjnej wraz ze sprawami |  |
|  | Delegowanie uprawnień na czas zastępstwa lub na stałe |  |

### Sprzęt do ucyfrowienia w zakresie aparatury Obrazowej

Zestawienie parametrów technicznych

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu radiografii cyfrowej pośredniej składającego się z:

- skanera do płyt obrazowych,

- kaset z płytami obrazowymi,

- stacji/konsoli dla techników,

- kamery/drukarki laserowej do wydruku zdjęć na filmach,

- stacja diagnostyczna lekarska do diagnostyki ogólnej I mammografii

- Wymagane parametry poszczególnych składników systemu:

| Lp. | Szczegółowa specyfikacja techniczna | Wymagane wartości graniczne | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaner wolnostojący (nie wymagający podstawy) do płyt obrazowych – 1 szt. | - | - |
| 1.1 | Producent, nazwa, typ urządzenia | Podać |  |
| 1.2 | Ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie min.1 | Tak |  |
| 1.3 | Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min.10 pikseli/mm | Tak |  |
| 1.4 | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, pantomograficzna 15x30 cm | Tak |  |
| 1.5 | Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt mammograficznych formatu 18x24 i 24x30 z rozdzielczością min. 20 pikseli/mm | Tak |  |
| 1.6 | Możliwość skanowania jednocześnie kaset mammograficznych proszkowych oraz igłowych (po upgradzie oprogramowania) | Tak |  |
| 1.7 | Możliwość współpracy urządzenia z kasetą (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa jedną ekspozycją, rozmiar 35x83 cm (+/_ 2 cm) | Tak, podać dostępne rozmiary obrazu |  |
| 1.8 | Możliwość współpracy urządzenia z kasetą / lub systemami (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa jedną ekspozycją, minimalny osiągany obraz o wymiarach 43x128cm (+/_ 2 cm) | Tak, podać dostępne rozmiary obrazu |  |
| 1.9 | Bezdotykowy transport ekranu do skanera zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie | Tak |  |
| 1.10 | Ochrona mechaniki skanera przed zanieczyszczeniem płynami ustrojowymi i kurzem – podczas wysuwania ekranu z kasety obudowa kasety pozostaje w przeważającej części na zewnątrz skanera w specjalnym uchwycie | Tak |  |
| 1.11 | Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) | Tak |  |
| 1.12 | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu | Tak |  |
| 1.13 | Możliwość podłączenia kilku konsoli techników, min. 2 | Tak |  |
| 1.14 | Skala szarości generowanych obrazów min. 16 bit/piksel | Tak |  |
| 1.15 | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12bit/piksel | Tak |  |
| 1.16 | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz | Tak |  |
| 1.17 | Wydajność skanowania płyt 18x24 cm z rozdzielczością 20 pikseli/mm min. 60 płyt/godz | Tak |  |
| 1.18 | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |
| 1.19 | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez internet | Tak |  |
| 1.20 | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |  |
| 1.21 | Kolorowe diody wyświetlające stan urządzenia | Tak |  |
| 1.22 | Fabryczny/firmowy stolik/podstawa pod komputer/monitor/kasety | Tak |  |
| 1.23 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć |  |
| 2. | Płyty z kasetami | - | - |
| 2.1 | Producent, nazwa, typ | Podać |  |
| 2.2 | Ogólnodiagnostyczna 35x43 cm podać model: | Szt. 4 |  |
| 2.3 | Ogólnodiagnostyczna 35x35 cm podać model: | Szt. 4 |  |
| 2.4 | Ogólnodiagnostyczna 24x30 cm podać model: | Szt. 4 |  |
| 2.5 | Ogólnodiagnostyczna 18x24 cm podać model: | Szt. 4 |  |
| 2.6 | Ogólnodiagnostyczna 35x43 cm z fabrycznie wbudowaną/zintegrowaną wewnętrzną kratką przeciwrozproszeniową, 6:1, 40 l/cm podać model: | Szt. 1 |  |
| 2.7 | Mammograficzna (technologia igłowa) 18x24 cm podać model: | Szt. 2 |  |
| 2.8 | Mammograficzna (technologia igłowa) 24x30 cm podać model: | Szt. 2 |  |
| 2.9 | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli zapisu, odczytu i kasowania)  45 000 | Tak, podać ilość cykli |  |
| 2.10 | Kasety niezintegrowane z płytą obrazową (oddzielny element) – możliwość niezależnej wymiany albo kaset albo płyt obrazowych | Tak |  |
| 2.11 | Płyty obrazowe „sztywne”, nie wyginające się podczas skanowania | Tak |  |
| 2.12 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć |  |
| 3. | Stacja/konsola technika – 2 szt. | - | - |
| 3.1 | Stacja/konsola technika zintegrowana lub niezintegrowana ze skanerem | Tak |  |
| 3.2 | Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu | Tak |  |
| 3.3 | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego, i/lub klawiatury i myszy | Tak |  |
| 3.4 | Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego | Tak |  |
| 3.5 | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom | Tak |  |
| 3.6 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  |
| 3.7 | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | Tak |  |
| 3.8 | Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie, powiększanie (automatyczne-skokowe: min. 50% i 100%), funkcje pozytyw – negatyw, możliwość przywrócenia obrazu pierwotnego | Tak |  |
| 3.9 | Oprogramowanie umożliwiające automatycznie blendowanie (przesłanianie) nienaświetlonych fragmentów obrazu, oraz możliwość zmiany obszaru blendowanego przez osobę obsługującą | Tak |  |
| 3.10 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozrproszeniowej | Tak |  |
| 3.11 | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej na brzegu monitora | Tak |  |
| 3.12 | Możliwość wprowadzenia pola tekstowego na zeskanowany obraz | Tak |  |
| 3.13 | Zdefiniowane elektroniczne markery (znaczniki) min. 40 | Tak |  |
| 3.14 | Wyświetlany na ekranie znacznik umożliwiający jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety | Tak |  |
| 3.15 | Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia (do wieloskalarnej automatycznej obróbki obrazu) | Tak, podać, opisać |  |
| 3.16 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | Tak, podać, opisać |  |
| 3.17 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zdjęć dzieci z podziałem na min. 3 grupy wiekowe | Tak, podać opisać |  |
| 3.18 | Możliwość wydruku zdjęć pacjenta w podziale min. 2/4/8/12/16, z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń | Tak |  |
| 3.19 | Możliwość dodawania kolejnych zdjęć do rozpoczętych wcześniej badań (procedur), np. podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym | Tak |  |
| 3.20 | Możliwość współpracy z min. 2 skanerami do płyt obrazowych | Tak |  |
| 3.21 | Możliwość uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku | Tak |  |
| 3.22 | Możliwość wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak |  |
| 3.23 | Oprogramowanie uwidaczniające mikrozwapnienia w obrazach mammograficznych | Tak, podać, opisać |  |
| 3.24 | Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | Tak |  |
| 3.25 | Możliwość prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników. Analiza zdjęć przeeksponowanych, niedoeksponowanych i korygowanych przez techników umożliwiająca optymalizację procesu obróbki i poprawę jakości otrzymanych obrazów. Statystyka ilości ekspozycji dla danej kasety. Możliwość eksportu wygenerowanych statystyk do pliku Excel. | Tak |  |
| 3.26 | Przekątna ekranu monitora dotykowego  19  | Tak, podać |  |
| 3.27 | Generowanie histogramu dla obrazu | Tak |  |
| 3.28 | Możliwość zapisu na płycie CD otrzymanych obrazów w formacie DICOM wraz z oprogramowaniem przeglądającym | Tak |  |
| 3,29 | Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, minimum Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Mammography Image, Consistent Presentation of Images, podać | Tak, podać |  |
| 3.30 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (oddzielnie lub razem ze skanerem) | Tak, załączyć |  |
| 3.31 | Certyfikat EUREF lub dokument potwierdzający spełnienie wymagań EUREF. Załączany certyfikat/dokument musi dotyczyć oferowanych płyt obrazowych mammograficznych i oferowanych skanerów do płyt mammograficznych | Tak, załączyć |  |
| 4. | Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć – 1 szt. | - | - |
| 4.1 | Producent, nazwa, typ | Podać |  |
| 4.2 | Urządzenie pracujące w systemie suchym (naświetlanie laserowe, utrwalanie termiczne) | Tak |  |
| 4.3 | Urządzenie kompatybilne przynajmniej z pięcioma różnymi formatami filmów. W danym momencie załadowane dwa rozmiary/rodzaje filmu. Zmiana formatu nie wymaga interwencji serwisu. | Tak |  |
| 4.4 | System automatycznej densytometrycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego filmu poprzez naświetlenie i pomiar klina | Tak, opisać |  |
| 4.5 | Licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów znajdujących się w urządzeniu | Tak |  |
| 4.6 | Możliwość załadunku filmów w świetle dziennym (daylight) | Tak |  |
| 4.7 | Rozdzielczość wydruku min. 508 DPI | Tak |  |
| 4.8 | Współczynnik zaczernienia Dmax nie mniejszy niż 3,1 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych , 4,0 dla zdjęć mammograficznych | Tak |  |
| 4.9 | Wydajność wydruku dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości min. 70 filmów/godzinę | Tak |  |
| 4.10 | Interfejs DICOM Print SCP | Tak |  |
| 4.11 | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| 4.12 | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi poprzez internet | Tak |  |
| 4.13 | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |  |
| 4.14 | Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie min. 50 lat | Tak |  |
| 4.15 | Świetlna sygnalizacja braku błon w urządzeniu | Tak |  |
| 4.16 | Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 | Tak |  |
| 4.17 | Możliwość podłączenia min. 6 urządzeń wysyłających obrazy do druku (np. CR, CT, MR, DR) | Tak |  |
| 4.18 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub Deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć |  |
| 5. | Lekarska stacja diagnostyczna do diagnostyki ogólnej i mammografii - 1 szt. | - | - |
| 5.1 | Parametry stacji gwarantujące wydajną pracę stacji w zaoferowanej konfiguracji. Załadowanie jednostkowego badania mammograficznego (4 obrazki) z dysku twardego w mniej niż 4 sekundy Procesor co najmniej czterordzeniowy min. 2,80 GHz Min. 6 GB RAM Dysk twardy min. 2x1000 GB Karta graficzna zalecana przez producenta monitorów | Tak |  |
| 5.2 | Klawiatura komputerowa, mysz | Tak |  |
| 5.3 | Diagnostyczne, parowane monitory obrazowe (2 szt.) LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem) o rozdzielczości każdego monitora min. 5MP - przekątna monitora co najmniej 21” - jasność min. 700cd/m2 - prezentacja obrazu w pionie, - kontrast min.700:1 - co najmniej 10 bitowa skala szarości | Tak |  |
| 5.4 | Trzeci monitor kolorowy LCD do opisów o parametrach: - przekątna monitora co najmniej 19” - rozdzielczość co najmniej 1 MP | Tak |  |
| 5.5 | Komunikacja w standardzie DICOM 3.0 z uwzględnieniem: - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Store - DICOM Query - DICOM Retrieve - DICOM Print | Tak |  |
| 5.6 | Oprogramowanie stacji diagnostycznej dedykowane przez producenta do opisywania mammografii | Tak |  |
| 5.7 | Możliwość diagnozowania obrazów o modalnościach: - MG, CT, PT, US, CR, DR, MR | Tak |  |
| 5.8 | Możliwość rozbudowy o system CAD (wspomagający opisywanie mammografii) | Tak/Nie (podać) |  |
| 5.9 | Możliwość rozbudowy o rekonstrukcję 2D i prezentację badań z CT, MR: MPR – Multi Planar Reconstruction | Tak |  |
| 5.10 | Aplikacja stacji umożliwiająca w zaoferowanej konfiguracji: - wyświetlanie obrazów mammograficznych zgodnie ze standardami diagnostyki - pomiar odległości, kątów, - płynną zmianę okna oraz zmianę na okno dedykowane do przeglądania określonego rodzaju badań (takich jak okno płucne, kostne itp.) - powiększenie fragmentu obrazu - możliwość równoległej prezentacji 2 badań (np. obecnego i poprzedniego) na obu monitorach, po min. 4 obrazy na każdym monitorze - wydruk obrazów na drukarce Dicom z kompozytorem wydruku, możliwość wydruku 1:1 | Tak |  |
| 5.11 | Przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów, w tym po nazwisku, imieniu, nr badania, daty wykonania badania | Tak |  |
| 5.12 | Podtrzymywanie bateryjne systemu (UPS) dobrany mocą do zastosowanego komputera umożliwiający zapisanie wyników pracy oraz ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak |  |
| 5.13 | Możliwość zabezpieczenia badania przed skasowaniem przez użytkownika | Tak |  |
| 5.14 | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  |
| 5.15 | Oprogramowanie posiadające Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski | Tak, załączyć |  |
| 6. | Inne | - | - |
| 6.1 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak, przy dostawie |  |
| 6.2 | Deklaracje i certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski | Tak, załączyć |  |
| 6.3 | Szkolenie lekarzy i techników rtg (minimum 2 dni szkoleniowe po 5 godzin każdy) | Tak |  |
| 6.4 | Gwarancja na wszystkie elementy przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |
| 6.5 | Dwa nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie gwarancji | Tak |  |
| 6.6 | Dostępność części zamiennych min. 10 lat | Tak |  |
| 6.7 | Autoryzowany serwis producenta prowadzi:…...................................................................... (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe) | Podać, załączyć certyfikat |  |
| 6.8 | Integracja zaoferowanego skanera ze stacjami technika z posiadanym przez Zamawiającego mammografem „Lorad M IV” za pomocą dedykowanego interfejsu polegająca na pełnej wymianie informacji (m.in. kV, mAs, mGy, siły nacisku, grubości narządu) między skanerem a mammografem oraz kalibracja układu AEC, - wykonana przez autoryzowany serwis producenta mammografu | Tak |  |
| 6.9 | W celu zapewnienia pełnej integracji i kompatybilnosci elementy wymienione w pkt. od 1 – do 5 pochodzą od jednego producenta | Tak |  |

### Oprogramowanie PACS/RIS

W ramach dostawy oprogramowania PACS/RIS Zamawiający oczekuje podłączenia do systemu urządzeń medycznych. Urządzenia te mogą  być podłączone jeżeli będą miały włączony port komunikacyjny za pomocą  protokołu HL7 lub bezpośrednio jeżeli jest to możliwe za pomocą DICOM. Zamawiający ponosi ewentualny koszt aktywowania portu komunikacyjnego. Możliwe jest zastosowanie urządzeń pośredniczących. Lista urządzeń do  ucyfrowienia następujących urządzeń medycznych:

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA | szt. | rok prod | producent | Komórka/OD. | Sposób połączenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator PRIMA U | 1 | 2002 | Italia | BLOK OPERACYJNY | Podłączenie do modułu sterylizacji |
|  | Sterylizator PROXIMA | 1 | 2002 | Italia | BLOK OPERACYJNY | Podłączenie do modułu sterylizacji |
|  | Zestaw do artroskopii TYP core | 1 | 2009 | STRYKER | BLOK OPERACYJNY | dowolny |
|  | Zestaw do laparoskopii i artroskopii | 1 | 2010 | STREKER | BLOK OPERACYJNY | Dowolny |
|  | Sterylizator GE 2612 | 1 | 1998 | Getinge | CENTR. STERYLIZACJA | Podłączenie do modułu sterylizacji |
|  | Sterylizator GE 6612 ARC-2 | 1 | 1997 | Getinge | CENTR. STERYLIZACJA | Podłączenie do modułu sterylizacji |
|  | Endoskop | 1 |  | OLYMPUS | OD. CHIR. OG.I ORT.-URAZ. | Dowolny |
|  | Aparat EKG MrGREY v.202 | 1 | 2013 | APEL | OD. DZIECIĘCY | Dowolny |
|  | Kardiomonitor FX2000P | 1 | 2008 | EMTEL | OD. DZIECIĘCY | Dowolny |
|  | Kardiotokograf SONICAID BDxs | 1 | 2014 | HUNTLEIGH HEALTHCARE | OD. GIN.- POŁ. | Dowolny |
|  | Holter ciśnieniowy Watch BP 03 AFIB | 1 | 2015 | Mirolife | OD. WEWNĘTRZNY | dowolny |
|  | Aparat RTG AXIOM ICONOS R-200 | 1 |  | SIEMENS | PRACOWNIA RTG/USG | Ucyfrowienie pośrednie |
|  | Aparat RTG Planmeca Intra | 1 | 2010 | PLANMECA | PRACOWNIA RTG/USG | Ucyfrowienie pośrednie |
|  | Mammograf M-IV | 1 | 2011 | HOLOGIC LORAD | PRACOWNIA RTG/USG | Ucyfrowienie pośrednie |
|  | Ultrasonograf HITCHI EUB 5500 | 1 | 2009 | HITACHI | PRACOWNIA RTG/USG | Ucyfrowienie pośrednie |

Oprogramowanie Pacs/RIS

| Lp | Parametr / Funkcjonalność | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program funkcjonuje w Polskie wersji językowej | Tak |  |
|  | Program posiada Polską pomoc kontekstową | Tak |  |
|  | Program posiada Polski interfejs użytkownika | Tak |  |
|  | Skróty klawiszowe definiowane na etapie wdrożenia | Tak |  |
|  | Program RIS działa na systemach operacyjnych windows xp i nowszych, linux, mac | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim | Tak |  |
|  | Program wysyła badania na worklistę w momencie zapisu rejestracji lub w momencie rozpoczęcia wykonywania badania przez technika (opcja konfiguracyjna) | Tak |  |
|  | Program oznacza badanie jako zakończone jeśli system PACS poinformuje o przyjściu pierwszego zdjęcia, lub jeśli technik zakończy badanie (opcja konfiguracyjna) | Tak |  |
|  | Wygenerowane w systemie wydruki można zapisać lokalnie w formatach minimum: pdf, rtf, odt, docx, html, xls, csv | Tak |  |
|  | System identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających | Tak |  |
|  | System identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu | Tak |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL) | Tak |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy | Tak |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem | Tak |  |
|  | System daje możliwość wprowadzenia pracowni | Tak |  |
|  | System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z XLS | Tak |  |
|  | System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących z XLS | Tak |  |
|  | System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z XLS | Tak |  |
|  | System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań | Tak |  |
|  | Po rozpoczęciu opisu , system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji | Tak |  |
|  | Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter | Tak |  |
|  | Wyszukiwanie nie jest zależne od polskich znaków diakrytycznych np. wpisując Brzeczyszczykiewicz uzyskamy dokładnie te same wyniki co dla Brzęczyszczykiewicz | Tak |  |
|  | System jest wyposażony w zaawansowaną wyszukiwarkę, która na postawie wprowadzonych przez użytkownika fraz jest w stanie przeszukać wybrane obszary programu: rejestracje, opisy badań, pracownie, gabinety, jednostki kierujące, lekarzy zlecających, kategorie, kategorie HIS, kategorie PACS, urządzenia PACS, Kod ICD9, ICD10, sekwencje, kartoteka pacjentów, akcje, opcje, pomoc | Tak |  |
|  | Zaawansowana wyszukiwarka jest przypięta do głównego okna i jest zawsze widoczna. Wyświetla wyniki w działach zgodnie z zadanymi filtrami, wraz z informacjami dodatkowymi. Kliknięcie w wynik otwiera miejsce występowania elementu, np. „kowalski” 3 wpisy w kartotece pacjenta, 5 wpisów w opisie zatwierdzonych … wybór wpisu z zakładki opis otworzy opis wybranej pozycji, wybór z działu rejestracja otworzy rejestrację dla wpisu itp. | Tak |  |
|  | System zbiera statystyki z najczęściej wybieranej jednostki zlecającej, komórki organizacyjnej, lekarza zlecającego | Tak |  |
|  | system umożliwia wczytanie elektronicznej umowy z funduszem NFZ (możliwość podpięcia umowy pod pracownie, ilość punktów pobierana jest na podstawie kodu produktu NFZ automatycznie z umowy NFZ) | Tak |  |
|  | System wyświetla listę wyników zleceń z w pełni konfigurowanym układem kolumn | Tak |  |
|  | System zapamiętuje ostatnio użyte kryteria wyszukiwania jak i konfigurację per użytkownik | Tak |  |
|  | Kartoteka Pacjenta: |  |  |
|  | Dane podstawowe: Imię, nazwisko, PESEL, nazwisko panieńskie, płeć, data urodzenia, wiek | Tak |  |
|  | Data urodzenia, płeć i wiek uzupełniają się automatycznie po wprowadzeniu poprawnego numeru pesel | Tak |  |
|  | Dane dodatkowe: drugie imię, miejsce urodzenia, telefon komórkowy oraz stacjonarny, nr dowodu osobistego, nr paszportu, oddział NFZ, uwagi | Tak |  |
|  | Uprawnienia dodatkowe: Nazwa dokumentu, nr dokumentu, ważność dokumentu od-do, typ dokumentu | Tak |  |
|  | Typ dokumentu jest słownikiem zawierającym komplet podstaw uprawniania np.: honorowy dawca krwi, inwalida wojenny itd. | Tak |  |
|  | Dane adresowe: adres zameldowania, tymczasowy, korespondencyjny | Tak |  |
|  | Adresy zawierają: ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, poczta, gmina, powiat, województwo, kraj | Tak |  |
|  | Adresy można kopiować za pomocą opcji np. z zameldowania do korespondencyjnego | Tak |  |
|  | Kartoteka pacjenta umożliwia szybkie dodanie pacjenta NN | Tak |  |
|  | Kartoteka pacjenta pozwala na wyświetlenie wszystkich badań i terminów pacjenta, wydruk opisów, wywołanie przeglądarki obrazów w celu wyświetlenia zdjęć | Tak |  |
|  | Kartoteka pacjenta pozwala na nagranie badania bądź kilku badań pacjenta na urządzeniu zewnętrznym (np. duplikator) | Tak |  |
|  | Kartoteka pacjenta pozwala na wyświetlenie informacji o badaniu w tym o danych ekspozycji | Tak |  |
|  | System posiada opcję blokującą dodanie pacjenta z błędnym numerem PESEL, bądź duplikatem numeru PESEL | Tak |  |
|  | Terminarz: |  |  |
|  | Możliwość wybrania pracowni i gabinetu | Tak |  |
|  | Wybór kategorii badania na podstawie gabinetu | Tak |  |
|  | Możliwość kopiowania słownika kategorii badań oraz pojedynczych kategorii badań do nowego gabinetu | Tak |  |
|  | Możliwość wybrania płatnika badania, minimum: NFZ, Prywatne, Umowa, Wewnętrzne | Tak |  |
|  | Możliwość wybrania trybu badania, minimum: stabilny, pilny | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia harmonogramu pracy gabinetu w zależności od płatnika, który zawiera minimum: czas obowiązywania od, do, godziny pracy od do, oddzielnie na każdy dzień tygodnia (pn-nd) | Tak |  |
|  | System musi udostępniać graficzne narzędzie umożliwiające administratorowi zarządzanie parametrami reguł dla danych pasm rezerwacji. | Tak |  |
|  | Wizualizacja na terminarzu harmonogramu pracy dla wybranego trybu przy pomocy innego koloru | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany za pomocą jednego kliknięcia miesiąca terminarza | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany za pomocą jednego kliknięcia dnia miesiąca terminarza | Tak |  |
|  | Terminarz wyświetla innym kolorem pasma pracy wypadające w dni ustawowo wolne | Tak |  |
|  | Terminarz umożliwia dodanie przerwy w pracy gabinetu wraz z opisem | Tak |  |
|  | Terminarz umożliwia usunięcie przerwy w pracy gabinetu | Tak |  |
|  | Terminarz umożliwia dodanie przerwy w pracy gabinetu wraz z opisem | Tak |  |
|  | Terminarz umożliwia rejestrację dwóch pacjentów na ten sam termin | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na zachodzenie terminów na siebie. | Tak |  |
|  | Każda kategoria badania ma przypisany domyślny czas trwania badania który jest widoczny przy wyborze terminu | Tak |  |
|  | Terminarz umożliwia zmianę czasu trwania badania pacjenta ze skokiem co 5 minut | Tak |  |
|  | Istnieje możliwość zmiany/edycji terminu pacjenta w obrębie dowolnej jednostki czasowej | Tak |  |
|  | Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS | Tak |  |
|  | Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na przesunięcie terminu w obrębie wyświetlonego terminarza | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na wycięcie terminu i wklejenie go np. miesiąc w przód | Tak |  |
|  | Terminarz nie pozwala na rejestrację pacjentów wstecz (rejestracja możliwa od dzisiaj w przód) | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania | Tak |  |
|  | Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień, tydzień, w obrębie umowy | Tak |  |
|  | Terminarz wyświetla informacje o pozostałej ilości punktów NFZ do wykorzystania z umowy | Tak |  |
|  | Terminarz posiada blokadę zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w systemie kryteriów | Tak |  |
|  | zmiana terminu badania trybu NFZ zmusza użytkownika do wyboru przyczyny zmiany terminu wraz z miejscem na wpisanie uwag oraz wyświetleniem wszystkich poprzednich zmian tego terminu wraz z przyczynami, przyczyny zmiany są do wyboru i będą zawarte w słowniku | Tak |  |
|  | Istnieje możliwość wyszukania zajętego terminu pacjenta na podstawie imienia, nazwiska i numeru pesel, przy czym ciąg znaków wprowadzany będzie w jednym polu a system sam przeszuka potrzebne dane | Tak |  |
|  | System ma możliwość dodania terminu na badania podwójne (np. jedno skierowanie na badanie kręgosłupa piersiowego oraz lędźwiowego) | Tak |  |
|  | Terminarz oznacza badania do których nie zostało dostarczone skierowanie do 14 dni na żółto, powyżej 14 dni na czerwono, dostarczono skierowanie bez oznaczenia. | Tak |  |
|  | Terminarz posiada możliwość wyświetlenia listy terminów bez dostarczonego skierowania zawierającej minimum: Nazwisko i imię pacjenta, datę rejestracji, datę badania, termin dostarczenia skierowania | Tak |  |
|  | Terminarz posiada możliwość wyświetlenia historii rejestracji pacjenta który zawiera: status badania, nazwisko, imię, datę badania, datę rejestracji, kategorię badania, osobę rejestrującą, tryb przyjęcia, płatnik | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej pacjentów | Tak |  |
|  | Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza | Tak |  |
|  | Terminarz powiadamia użytkownika jeśli w danym dniu wybrany pacjent ma już zarezerwowane badanie | Tak |  |
|  | Terminarz po rejestracji generuje wydruk potwierdzenia rejestracji wraz z informacją o terminie dostarczenia skierowania jeśli skierowanie nie zostało dostarczone | Tak |  |
|  | Terminarz po rejestracji generuje wydruk etykiety z kodem kreskowym badania | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na zarejestrowanie kolejnego terminu pacjenta bez konieczności ponownego uzupełniania formularza rejestracji z możliwością zmiany kategorii badania (kopiuj – wklej) | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na wydruk widoku pracowni (terminów badań) na podstawie wybranego zakresu dat. Wydruk zawiera minimum: dane jednostki leczniczej, nagłówek tytułowy z zakresem dat, tabelę zawierającą nazwisko, imię, pesel, datę badania, czas badania od do, kategorię, oraz gabinet) | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na integrację z systemami HIS (terminy badań przesłane z systemu HIS mogą być automatycznie akceptowane, lub akceptowane ręcznie, przenoszenie na wskazany dzień) | Tak |  |
|  | W terminarzu można uzupełnić dane niezbędne podczas rejestracji jeśli taką decyzję podejmie użytkownik rejestrujący badanie | Tak |  |
|  | Terminarz wymusza pełne uzupełnienie danych rejestracyjnych dla pacjentów rejestrowanych na dzisiaj | Tak |  |
|  | Terminarz posiada opcję wyszukania wolnego terminu. Administrator ustala ile dni w przód od dzisiaj obejmuje wyszukiwanie oraz maksymalną ilość wolnych terminów do wyświetlenia | Tak |  |
|  | Terminarz może być wyświetlany w widoku 7 dniowym, 5 dniowym, lub 7 dniowym z widokiem tygodniowym pn-nd (możliwość wyboru przez administratora) | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjenta przed badaniem: |  |  |
|  | Domyślnie wyświetlane są terminy na dzisiaj pracowni i gabinetu przypisanego do użytkownika zalogowanego | Tak |  |
|  | Istnieje możliwość rejestracji pacjenta bez ustalenia terminu w terminarzu | Tak |  |
|  | Istnieje możliwość szybkiej rejestracji pacjenta NN, automatycznie pesel uzupełnia się cyframi „0” (zero) oraz imię i nazwisko danymi NN wraz z datą i godziną w celu łatwej identyfikacji pacjenta oraz wykonania Transpozycji pacjenta NN do numeru PESEL | Tak |  |
|  | Rejestracja pozwala na wybór/zmianę pracowni, gabinetu, kategorii, płatności(np. NFZ), płatnika(np. śląski), trybu przyjęcia, kategorii badania | Tak |  |
|  | Rejestracja nowego badania posiada opcję CITO która wyłącza walidację kompletności i poprawności wprowadzonych danych. | Tak |  |
|  | W rejestracji można wprowadzić cenę badania. | Tak |  |
|  | Rejestracja pozwala na zmianę pacjenta oraz edycję danych pacjenta. | Tak |  |
|  | Rejestracja po zmianie pacjenta informuje wyświetla pytanie o zmianę płatnika jeśli w kartotece pacjenta widnieje inny płatnik niż wybrany przez personel rejestrujący | Tak |  |
|  | Jeśli termin był wprowadzony przez terminarz i dzisiaj ma zostać wykonane badanie gdzie płatnikiem jest NFZ to wejście w rejestrację powoduje automatyczną weryfikację pacjenta w systemie EWUŚ | Tak |  |
|  | Kolejne wejście w rejestrację jeśli pacjent został pozytywnie zweryfikowany poprzez EWUŚ nie powoduje ponownych odpytań | Tak |  |
|  | Istnieje możliwość wydruku oświadczenia pacjenta lub opiekuna o objęciu ubezpieczeniem. Dane pacjenta są uzupełnione automatycznie. | Tak |  |
|  | W rejestracji można wprowadzić numer zewnętrzny ze skierowania. | Tak |  |
|  | Dane o skierowaniu zawierają: data skierowania, data dostarczenia skierowania, jednostka zlecająca, komórka organizacyjna zlecającego, lekarz kierujący, ICD 10, możliwość wprowadzenia uwag. | Tak |  |
|  | Rejestracja zawiera Informacje o wykonaniu badania: lekarz zadeklarowany, os. wykonująca, os. opisująca lek. konsultujący, lek. oceniający. | Tak |  |
|  | Rejestracja zawiera informacje o sposobie wydania wyniku minimum: osobisty, poczta, osoba upoważniona, | Tak |  |
|  | Przy wydaniu pocztą użytkownik może wybrać dowolny adres z puli wprowadzonych adresów pacjenta którego dotyczy badanie | Tak |  |
|  | System posiada walidacje uzupełnienia i poprawności rejestracji badania NFZ w zakresie: pesel, data urodzenia, lekarz zadeklarowany, poprawny PWZ lekarza zadeklarowanego, potwierdzenie EWUŚ lub oświadczenie, ICD10, lekarz zlecający, PWZ lekarza zlecającego, jednostka kierująca, REGON jednostki kierującej, NIP jednostki kierującej, data skierowania, data dostarczenia skierowania, komórka organizacyjna zlecającego, płatnik | Tak |  |
|  | Administrator w opcjach może wybrać walidację które zablokują zapis. Pozostałe walidacje będą tylko informować użytkownika o brakach i nieprawidłowościach do uzupełnienia | Tak |  |
|  | Program posiada podpowiedzi lekarza zadeklarowanego wraz z terminarzem pracy lekarza | Tak |  |
|  | Program podpowiada lekarza zadeklarowanego na podstawie terminarza pracy lekarzy, z możliwością wyświetlenia wszystkich lekarzy | Tak |  |
|  | Program posiada opcję podpowiadania lekarza zadeklarowanego z możliwością wyświetlenia lekarza z zadanym czasem przed i po badaniu np.. lek. 1 pracuje do godz. 15:00, lek. 2 od 15:00, administrator może ustawić że lekarz będzie się podpowiadał 60 minut dłużej ( lek. 1 do godz. 16:00) oraz 30 minut wcześniej (lek. 2 od godz 14:30). | Tak |  |
|  | Program posiada opcję automatycznego wybrania CITO i daty skierowania na dzisiaj dla nowego pacjenta NN | Tak |  |
|  | Program posiada możliwość zablokowania możliwości wprowadzenia daty skierowania późniejszej niż data badania | Tak |  |
|  | Program posiada możliwość konfigurowania ilości dni na dostarczenie skierowania oraz opcję wliczenia soboty jako dnia roboczego | Tak |  |
|  | Program posiada możliwość dołączenia do gabinetu ankiety wyświetlającej się w rejestracji która zbiera dane niezbędne do prawidłowego wykonania badania | Tak |  |
|  | Program przy kolejnej rejestracji pacjenta uzupełnia ankietę danymi z poprzedniego badania z możliwością zmiany | Tak |  |
|  | Program podpowiada i wyszukuje jednostki kierujące na podstawie nazwy, skrótu, numeru umowy, nr NIP, REGON | Tak |  |
|  | Program podpowiada i wyszukuje komórki organizacyjne na podstawie jednostki kierującej, numeru, nazwy | Tak |  |
|  | Program podpowiada i wyszukuje lekarza zlecającego na podstawie imienia, nazwiska, PWZ | Tak |  |
|  | Jednostkę zlecającą, komórkę organizacyjną, lekarza kierującego, ICD10, lekarza zadeklarowanego, w przypadku błędów można szybko edytować za pomocą skrótu klawiszowego. Po zapisie dane w rejestracji są zaktualizowane | Tak |  |
|  | Jednostkę zlecającą, komórkę organizacyjną, lekarza kierującego, ICD10 można dodać do słownika za pomocą przycisku dodaj bądź skrótu klawiszowego. Nowy wpis w słowniku automatycznie zostanie wybrany w rejestracji | Tak |  |
|  | Technik: |  |  |
|  | Lista technika wyświetla domyślnie badania na dzisiaj | Tak |  |
|  | Technik widzi dane pacjenta, uwagi z rejestracji, ankietę, kategorię badania | Tak |  |
|  | Technik mam możliwość wprowadzenia danych o kontraście i podaniu znieczulenia | Tak |  |
|  | Technik przy badaniu w gabinecie innym niż typu RTG ma możliwość wyboru czasów i sekwencji badania | Tak |  |
|  | Technik ma możliwość uzupełnienia personelu obecnego przy badaniu | Tak |  |
|  | Technik ma możliwość sprawdzenia/wprowadzenia parametrów badania: nr ekspozycji, czas ekspozycji, Imageno, JPG, KVP, Mini, Suid, mAS, DLP, WebURL | Tak |  |
|  | Technik może dodać swoje uwagi do badania. | Tak |  |
|  | Technik może wysłać dane badania na worklistę. | Tak |  |
|  | Technik może zakończyć badanie, oraz oznaczyć badanie którego nie udało się wykonać. | Tak |  |
|  | Opis: |  |  |
|  | Domyślnie wyświetlane są badania do opisu z przedziału czasu ustawionego przez administratora | Tak |  |
|  | Badanie można przypisać do wybranego lekarza do opisu | Tak |  |
|  | Badanie można przypisać do wybranego personelu do przepisania | Tak |  |
|  | Użytkownik może przypisać do siebie nieprzypisane badania | Tak |  |
|  | Otwarcie okna opisu wysyła komunikat do przeglądarki z żądaniem wyświetlenia zdjęć opisywanego badania | Tak |  |
|  | Okno opisu posiada możliwość dodania szablonów opisów globalnych dla gabinetu, dostępnych dla wszystkich oraz szablonów poszczególnych lekarzy | Tak |  |
|  | Użytkownik w oknie opisu może zaznaczyć fragment opisu i dodać go jako szablon do gabinetu bądź do siebie | Tak |  |
|  | Użytkownik ma możliwość oznaczenia skrótem szablonu opisu | Tak |  |
|  | Użytkownik ma możliwość wyświetlenia podpowiedzi/szablonów pod skrótem klawiszowym | Tak |  |
|  | wpisanie w opisie skrótu nazwy szablonu + skrót klawiszowy podpowiedzi wyszukuje szablony zgodne z wpisanymi znakami. | Tak |  |
|  | Użytkownik ma możliwość uzupełnienia kodu ICD10 opisu | Tak |  |
|  | System posiada opcję kopiowania ICD10 ze skierowania do opisu (konfigurowalne przez administratora) | Tak |  |
|  | System posiada opcję blokady zatwierdzenia opisu jeśli lekarz nie wybrał kodu ICD 10 (konfigurowalne przez administratora) | Tak |  |
|  | Użytkownik w oknie opisu widzi uwagi z rejestracji oraz uwagi od technika | Tak |  |
|  | Użytkownik może wprowadzić swoje uwagi do opisu | Tak |  |
|  | Użytkownik może prześledzić historię zmian opisu wraz z oznaczeniem miejsc dodania/modyfikacji oraz usuwania wierszy | Tak |  |
|  | Użytkownik może wyświetlić w bocznym oknie poprzednie badania i opisy pacjenta | Tak |  |
|  | Użytkownik podczas opisu może wyświetlić szczegółowe dane pacjenta, oraz badania | Tak |  |
|  | Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może zatwierdzić opis, bądź zapisać w celu dalszej pracy. | Tak |  |
|  | Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość zmiany przypisania badań do lekarzy | Tak |  |
|  | Wydawanie wyników: |  |  |
|  | Domyślnie wyświetlane są badania do wydania z przedziału czasu ustawionego przez administratora | Tak |  |
|  | System umożliwia wydawanie wyników, wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania | Tak |  |
|  | System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany | Tak |  |
|  | System umożliwia wydanie wyników n-krotnie, zapisując historię wydania wyników | Tak |  |

System PACS/DYSTRYBUCJA OBRAZÓW /OPROGRAMOWANIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ

| Lp. | Parametr / Funkcjonalność | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak |  |
|  | Nazwa i typ | Tak |  |
|  | Musi być możliwe zainstalowanie systemu PACS na co najmniej jednym z natywnych systemów: Linux – 32 i 64 bitowy lub MS Windows – 32 i 64 bitowy | Tak |  |
|  | Klient systemu PACS (w zakresie modułu dystrybucji badań klinicznych) działający w oparciu o przeglądarkę internetową musi działać na systemie: | Tak |  |
|  | Linux – 32 , 64 bitowym, |  |  |
|  | Windows – 32 , 64 bitowy, | Tak |  |
|  | Musi być możliwa konfiguracja systemu PACS z poniższymi bazami danych: | Tak |  |
|  | Oracle, | Tak |  |
|  | Postgresql, | Tak |  |
|  | Microsoft SQL Server, | Tak |  |
|  | Mysql, | Tak |  |
|  | Musi pracować w systemie operacyjnym jako użytkownik ograniczony, uprawnienia administracyjne nie są potrzebne do poprawnej pracy programu, | Tak |  |
|  | Musi mieć możliwość wykorzystania więcej niż 8 GB pamięci RAM, | Tak |  |
|  | Musi umożliwić skonfigurowanie systemu tak by oczekiwał na połączenia TCP na jednym porcie, lub więcej niż jednym porcie TCP, | Tak |  |
|  | Musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi. | Tak |  |
|  | Musi udostępniać serwis Wado zgodny ze standardem DICOM, | Tak |  |
|  | Musi być zgodny ze standardem IHE w zakresie zgodny z „PACS – zgodność z IHE, | Tak |  |
|  | Musi obsługiwać protokoły DICOM C-Move, C-FIND , C-Store jako SCU i SCP, |  |  |
|  | Musi obsługiwać protokół DICOM Storage Commitment jako SCU i SCP, | Tak |  |
|  | Musi obsługiwać protokół DICOM MPPS jako SCP, | Tak |  |
|  | CREATED - utworzony zapis badania | Tak |  |
|  | SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania | Tak |  |
|  | IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania | Tak |  |
|  | DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania | Tak |  |
|  | COMPLETED - badanie zakończone | Tak |  |
|  | Musi obsługiwać DICOM MWL jako SCP, prezentowana dla urządzeń medycznych worklista generowana jest na podstawie danych pochodzących z systemu RIS, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać skierowanie worklisty na dowolny aparat tak by w systemie RIS możliwe było wskazanie na którym konkretnie aparacie ma być wykonane badanie | Tak |  |
|  | DICOM MWL musi umożliwiać następującą funkcje: | Tak |  |
|  | Akceptować TransferSyntax ImplicitVRLittleEndian, ExplicitVRLittleEndian, | Tak |  |
|  | Pozwalać na proxowanie zapytań worklisty do zewnętrznych systemów MWL, tak by zapytanie MWL wysłane do jednego systemu PACS zostało automatycznie przesłane do innych podłączonych systemów PACS i zwróciło wynik w jednej odpowiedzi, | Tak |  |
|  | Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywane były danymi z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie, | Tak |  |
|  | Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywały dane z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie, | Tak |  |
|  | Komunikacja pomiędzy systemem PACS , RIS odbywa się za pomocą komunikatów HL7, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać skonfigurowanie maksymalnej ilości równoczesnych połączeń do systemu PACS, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać minimalnie konfigurację następujących timeoutów: | Tak |  |
|  | timeout nawiązania połączenia, | Tak |  |
|  | timeout oczekiwania na odpowiedź na C-Store request, | Tak |  |
|  | timeout oczekiwania na asocjację połączenia DICOM, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać ustawienie maksymalnej wielkości PDU, | Tak |  |
|  | Musi obsługiwać DICOM Transfer Syntax w zakresie: | Tak |  |
|  | JPEG baseline, | Tak |  |
|  | JPEG extended, | Tak |  |
|  | JPEG lossy dicom secondary capture, | Tak |  |
|  | JPEG lossless, | Tak |  |
|  | JPEG-LS lossless image compression | Tak |  |
|  | JPEG 2000, | Tak |  |
|  | RLE Transfer Syntax, | Tak |  |
|  | Musi automatyczne łączyć dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu – Tag DICOM, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać kompresowanie przyjmowanych obrazów w locie, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać kompresowanie obrazów z opóźnieniem na zasadzie: | Tak |  |
|  | np. badania o modalności CR kompresowane są po 3 dniach od umieszczeniu ich w archiwum, | Tak |  |
|  | np. badania o modalności CT kompresowane są po 1 godzinie od umieszczenia w archiwum, | Tak |  |
|  | Musi umożliwić wysyłanie do określonych AETiTLE badań z określonym transfer syntax, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać podłączenie macierzy dyskowych do systemu w następujący sposób: | Tak |  |
|  | jedna macierz dyskowa ONLINE, | Tak |  |
|  | dwie macierze dyskowe ONLINE, w momencie zapełnienia jednej macierzy system automatycznie zaczyna zapisywać badania na drugiej, | Tak |  |
|  | dwie macierze dyskowe ONLINE, jedna z macierzy jest szybka, druga wolniejsza, w momencie zapełnienia szybszej macierzy najstarsze badania przenoszone są na wolniejszą macierz, | Tak |  |
|  | kilka macierzy dyskowych z określonym priorytetem zapisywania, jeśli przekroczy określony poziom zapełnienia system przełącza się na dysk z kolejnym priorytetem, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać konfigurację automatycznego przesyłania badań znajdujących się w systemie do zewnętrznych stacji diagnostycznych zewnętrznych systemów PACS na zasadzie: | Tak |  |
|  | jeśli zadany AETITLE przyśle badanie do systemu, prześlij je do zewnętrznego urządzenia, | Tak |  |
|  | jeśli badanie przesłane do systemu posiada w tagach dicom określoną wartość, prześlij je do zewnętrznego urządzenia: np. („Badania z SOR”) automatycznie prześlij na stację do SOR, np.: jeśli w instancji slice thickness jest > 2.0 wyślij badanie na stację A, | Tak |  |
|  | Musi obsługiwać funkcję prefetchingu, | Tak |  |
|  | Musi dokonać porównania danych obrazowych przychodzących z urządzenia medycznego z danymi znajdującymi się w systemie RIS, w przypadku gdy dane są różne, system wybierze dane z systemu RIS i nadpisze dane z urządzenia medycznego w następującym zakresie: | Tak |  |
|  | Można skonfigurować system by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, | Tak |  |
|  | Można skonfigurować system by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, | Tak |  |
|  | Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, | Tak |  |
|  | Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, | Tak |  |
|  | Musi udostępniać użytkownikowi interfejs pozwalający na wyświetlenie następujących danych jako listy badań zawierającej: | Tak |  |
|  | imię i nazwisko pacjenta, | Tak |  |
|  | płeć pacjenta, | Tak |  |
|  | data urodzenia pacjenta, | Tak |  |
|  | jednostka zlecająca lub lekarz zlecający, | Tak |  |
|  | data badania, |  |  |
|  | rodzaj badania, | Tak |  |
|  | informacja czy badanie w systemie PACS ma powiązanie z badaniem w systemie RIS, | Tak |  |
|  | ilość serii w badaniu, | Tak |  |
|  | informacja o tym czy serie składające się na badanie zostały zarchiwizowane na nośniku OFFLINE, | Tak |  |
|  | informacja o tym czy zarchiwizowane serie są dostępne w archiwum ONLINE, czy też zostały usunięte z dysku i znajdują się jedynie na nośniku OFFLINE | Tak |  |
|  | informacja o nośnikach OFFLINE na których znajdują się badania, dla kaset LTO , informacja o nazwie i numerze kasety oraz numerze zadania archiwizującego, | Tak |  |
|  | odnośnika pozwalającego na wywołanie modułu dystrybucji obrazów ładującego badanie wskazanego pacjenta, | Tak |  |
|  | Musi udostępniać funkcję redundancji , tak że w przypadku nie działania jednego z serwerów systemu PACS, system redundantny podejmie pracę w miejsce serwera podstawowego. | Tak |  |
|  | System zarządzający biblioteką LTO |  |  |
|  | Musi być możliwość ustawienia czasu po którym badanie z pamięci ONLINE, zostanie przeniesione do pamięci OFFLINE w zakresie: | Tak |  |
|  | jaki okres po spłynięciu badania należy wykonać kopię tego badania na pamięci OFFLINE, | Tak |  |
|  | co jaki czas ponowić próbę jeśli wykonanie kopii na pamięć OFFLINE nie udało się, |  |  |
|  | Musi być możliwość ustawienia czasu po którym badanie z pamięci ONLINE zostanie usunięte z dysku, pod warunkiem wypełnienia poniższych kryteriów (łącznie, lub osobno zależnie od konfiguracji systemu): | Tak |  |
|  | jeśli badanie zostało zapisane w pamięci OFFLINE w jednej kopii na nośniku zewnętrznym można usunąć badanie, | Tak |  |
|  | jeśli badanie zostało zapisane w pamięci OFFLINE w dwu kopiach na nośniku zewnętrznym można usunąć badanie, | Tak |  |
|  | jeśli nośnikiem zewnętrznym jest nośnik typu readonly, | Tak |  |
|  | jeśli dane na nośniku zewnętrznym zostały zweryfikowane, czyli zweryfikowano iż sumy MD5 poszczególnych elementów badania na nośniku zewnętrznym są tożsame z sumami MD5 w pamięci ONLINE, | Tak |  |
|  | jeśli przekroczony został pułap zapotrzebowania miejsca na dysku np.: jeśli wolne jest mniej niż XX GB w pamięci ONLINE usuń badania, | Tak |  |
|  | usuń badanie jeśli nie było pobierane dłużej niż X dni, | Tak |  |
|  | Musi być możliwe wywołanie miniatur badania nawet gdy badanie znajduje się w pamięci OFFLINE, | Tak |  |
|  | Musi być możliwe automatyczne przywrócenie badania z pamięci OFFLINE do pamięci ONLINE po wywołaniu badania w obrazie systemu PACS, | TAK |  |
|  | Musi wyświetlać informację o statusie archiwizacji offline (działa / nie działa), | Tak |  |
|  | Musi prezentować listę badań do odzyskania z informacją na której kasetce znajduje się badanie do odzyskania, | Tak |  |
|  | Aplikacja obsługująca bibliotekę LTO musi umożliwiać wywołanie ekranu wyświetlającego listę nośników OFFLINE dla kaset LTO w zakresie: | Tak |  |
|  | nr nośnika, | Tak |  |
|  | nazwa nośnika, |  |  |
|  | nr slotu w którym znajduje się nośnik, | Tak |  |
|  | data ostatniego zapisu badań na nośniku, | Tak |  |
|  | informacja o tym czy nośnik jest pełny, | Tak |  |
|  | ilość plików znajdujących się na nośniku, | Tak |  |
|  | zajętość w GB nośnika, | Tak |  |
|  | Musi być możliwe wywołanie procesu dodania nowej kasety LTO do nośnika, proces ten może zostać wykonany przez użytkownika, | Tak |  |
|  | Musi automatycznie wykrywać czy nośnik zostanie wykorzystany do tworzenia 1 czy 2 kopii obrazów, | Tak |  |
|  | Musi wyświetlać użytkownikowi logi krytyczne z procesu archiwizacji offline, | Tak |  |
|  | Minimalne wymagania funkcjonalne dla Systemu PACS – Klient Lekki |  |  |
|  | Wykorzystanie lekkiego klienta który nie wymaga instalowania, uruchamiania jakichkolwiek modułów , programów, działa w przeglądarce FireFox, Internet Explorer, safari), | Tak |  |
|  | Klient ten zgodny jest ze standardem DICOM Wado, może pracować z dowolnym serwerem systemu PACS wyposażonym w serwis Wado, | Tak |  |
|  | Musi współpracować z dowolnym systemem systemu PACS i umożliwić jego przeszukanie za pomocą DICOM Query, | Tak |  |
|  | Musi współpracować z wieloma serwerami systemu PACS jednocześnie, umożliwiając ich przeszukanie pod kątem badań, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać wyświetlenie listę badań pacjenta, listę serii, listę zdjęć, |  |  |
|  | Musi umożliwiać dostęp do obrazów znajdujących się w systemie PACS i pozwolić na następujące operacje: | Tak |  |
|  | przeglądanie obrazów wywołanego badania za pomocą rolki myszy i klawiatury, | Tak |  |
|  | zmiany jasności i kontrastu w trybie płynnym , wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi, | Tak |  |
|  | powiększanie obrazu w trybie płynnym, wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi, | Tak |  |
|  | Centralny System PACS – bezpieczeństwo | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać zalogowanie się do systemu PACS i zgodnie z przypisanymi uprawnieniami uzyskać minimalnie następujące poziomy dostępu: | Tak |  |
|  | Administrator systemu PACS: | Tak |  |
|  | Dostęp do konfiguracji AETITLE, | Tak |  |
|  | Dostęp do podglądu skorowidzu pacjentów, możliwość edycji ich danych, | Tak |  |
|  | Dostęp do skorowidza badań, możliwość łączenia pacjentów, przesuwania obrazów pomiędzy badaniami, | Tak |  |
|  | zarządzanie regułami autoroutingu | Tak |  |
|  | przeglądania logów systemowych, | Tak |  |
|  | Lekarz radiolog, lekarz klinicysta: | Tak |  |
|  | Dostęp do obrazów medycznych w formie DICOM lub w formie rekonstrukcji, | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania użytkownika do grup budowanych dynamicznie na podstawie tagów DICOM, np.: jeśli jednostką zlecającą jest Izba przyjęć , nadaj uprawnienia grupie „izba_przyjec” do oglądania badania, jeśli badanie jest typu CT nadaj uprawnienia oglądania obrazu grupie CT, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać integrację z drzewem LDAP (openldap, Novell, Microsoft Active Directory) tak by pełne dane użytkowników znajdowały się tylko w zewnętrznym drzewie LDAP, dane nie mogą być kopiowane z gałęzi LDAP do wewnętrznej bazy danych, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać konfigurację komunikacji DICOM z wykorzystaniem szyfrowania TLS, | Tak |  |
|  | Musi rejestrować zdarzenia systemowe o operacjach wraz z datą, godziną, minutą i sekundą zachodzących w systemie PACS w zakresie: | Tak |  |
|  | Informacji o spłynięciu badania, | Tak |  |
|  | Informacji o pobraniu badania, | Tak |  |
|  | Informacji o przesłaniu badania do zewnętrznego systemu PACS, | Tak |  |
|  | Informacji o nadaniu uprawnień do badania, | Tak |  |
|  | Informacji o użytkowniku pobierającym badanie, | Tak |  |
|  | Informacji o nieudanej próbie zalogowania, | Tak |  |
|  | Informacji o modyfikacji danych pacjenta, | Tak |  |
|  | Informacji o modyfikacji danych zlecenia, | Tak |  |
|  | Informacji o wykonanym opisie dla badania i wygenerowaniu dokumentu SR, | Tak |  |

System Dystrybucji Badań

| Lp. | Parametr / Funkcjonalność | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwy jest monitoring systemu dystrybucji badań w następującym zakresie: | Tak |  |
| 1.1. | Ilość podłączonych użytkowników, | Tak |  |
| 1.2. | Ilość pracujących użytkowników | Tak |  |
| 1.3. | Ilość wykorzystywanej pamięci, | Tak |  |
| 1.4. | Ilość przesłanych danych, | Tak |  |
| 1.5. | Oprogramowanie dystrybucja badań udostępnia obrazy w formie diagnostycznej i podglądowej jednocześnie, użytkownik w każdym momencie może przełączyć się pomiędzy trybami pracy, | Tak |  |
| 1.6. | transmisja pomiędzy dystrybucją badań a klientem dystrybucji badań jest w pełni szyfrowana przy wykorzystaniu SSL/TLS, |  |  |
| 1.7. | dystrybucja badań do autentykacji/autoryzacji może wykorzystywać usługi katalogowe LDAP (OpenLDAP, Microsoft), | Tak |  |
| 1.8. | system dystrybucji badań musi obsługiwać SSO | Tak |  |
| 1.9. | dane logowania muszą być przekazywane w wykorzystaniem szyfrowania | Tak |  |
| 1.10. | musi umożliwiać nadawanie uprawnień w odniesieniu do pojedynczych użytkowników oraz ról użytkowników | Tak |  |
| 1.11. | w celu uzyskania dostępu do badań (w jednostce źródłowej lub jednostce zdalne), użytkownik musi dokonać autoryzacji w jednostce źródłowej, następnie jego uprawnienia są weryfikowane przez jednostkę zdalną, | Tak |  |
| 1.12. | oprogramowanie musi umożliwiać ustawienie blokady na konto użytkownika po X nieudanych próbach zalogowania, | Tak |  |
| 1.13. | uprawnienia użytkowników, grup muszą bazować na rolach zdefiniowanych w systemie | Tak |  |
| 1.14. | Centralny System Dystrybucji Badań musi umożliwiać użytkownikom logowanie się za pomocą danych pochodzących z ActiveDirectory. System Dystrybucji Badań jest zintegrowany z systemem ActiveDirectory i pobiera z niego bezpośrednio dane. | Tak |  |
|  | Minimalne wymagania funkcjonalne dla Systemu Dystrybucji Badań |  |  |
| 1. | Oprogramowanie działa przez przeglądarkę WWW, wykorzystując technologię HTML 5, nie wymaga instalacji jakiegokolwiek pluginu i działa poprawnie na przeglądarkach Internet Explorer, FireFox, Safari. Oprogramowanie działa również na urządzeniach mobilnych minimum tablet z Android , IOS | Tak |  |
| 2. | Oprogramowanie może działać w jednym z dwu trybów (2.1 lub 2.2) | Tak |  |
| 2.1. | obrazy przetwarzane po stronie klienta bazując na pełnych obrazach DICOM, | Tak |  |
| 2.2. | obrazy przetwarzanie po stronie serwera, komunikacja z klientem w formie zrekonstruowanych plików obrazowych, dzięki czemu stacje końcowe nie muszą być wyposażoną w dużą ilość pamięci ram i silne procesory Klient Systemu Dystrybucji Badań musi umożliwiać przetwarzanie badań DICOM po stronie klienta i spełniać poniższej funkcje, przetwarzaniem badań nie zajmuje się serwer dystrybucji badań tylko klient, musi umożliwiać przetwarzanie danych po stronie serwera, do klienta wysyłany jest jedynie ostateczny wynik przetwarzania danych, klient nie pracuje na obrazach DICOM tak więc załadowanie np.: 1000 obrazów CT i wykonanie na nich rekonstrukcji nie powoduje potrzeby pobrania 1000 obrazów do oprogramowania klienckiego, w trybie przetwarzania obrazów po stronie serwera do pracy niezbędny jest udostępniony tylko jeden port tcp 443 lub 80, w trybie przetwarzania obrazów po stronie serwera , aplikacja nie może zapisywać jakichkolwiek danych DICOM na stacji użytkownika, za wyjątkiem sytuacji gdy użytkownik jawnie tego zażąda, | Tak |  |
| 2.3. | Możliwe jest minimalne wyszukiwanie po: Imieniu , Nazwisku Pacjenta PESEL Modality | Tak |  |
| 2.4. | Musi umożliwiać ładowanie badania CR, CT, MR, XA, MG, OT, SR | Tak |  |
| 3. | Pozostałe funkcje oprogramowania: | Tak |  |
| 3.1. | Oprogramowanie umożliwia budowanie bazy ciekawych przypadków i oznaczanie każdego badania własnym zestawem znaczników (np.: Artroza bioder) | Tak |  |
| 3.2. | musi umożliwiać zapisanie obecnie wybranego filtru na liście ulubionych filtrów tak by za pomocą jednego wywołania możliwe było wyszukanie np. wszystkich badań CT z dziś lub wszystkich badań MR z dziś dla study description „head”, | Tak |  |
| 3.3. | musi umożliwiać przeszukanie kilku serwerów systemu PACS jednocześnie prezentując spójne wyniki na ekranie z zaznaczeniem źródła pochodzenia badania, | Tak |  |
| 3.4. | musi w przypadku załadowania podstawowego badania wyświetlić listę dostępnych badań historycznych danego pacjenta w zakresie: lista badań historycznych znalezionych na wszystkich serwerach PACS podłączonych do danego klienta, miniatury dla powyższych badań historycznych | Tak |  |
| 3.5. | musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu | Tak |  |
| 3.6. | Musi umożliwić przesuwanie zdjęcia w ramach powiększenia (pan) | Tak |  |
| 3.7. | Musi umożliwiać ustawienie layoutu min 1x1 , 1x2 , 2x2, 1x4 | Tak |  |
| 3.8. | Musi wyświetlać opis badania z raportu strukturalnego SR | Tak |  |
| 3.9. | Musi umożliwiać pomiar odległości liniowy | Tak |  |
| 3.10. | Musi umożliwiać pomiar odległości kontowy | Tak |  |
| 3.11. | Musi umożliwiać wywołanie negatywu i pozytywu | Tak |  |
| 3.12. | Musi umożliwiać obrót horyzontalny i wertykalny | Tak |  |
| 3.13. | Musi umożliwiać wywoływanie trybu cine i kontrolowanie jego prędkości , kierunku | Tak |  |
| 3.14. | Musi umożliwiać załadowanie badania w trybie MPR wraz z oznaczeniem linii referencyjnych | Tak |  |
| 3.15. | musi obsługiwać hanging protocols | Tak |  |
| 3.16 | Musi posiadać wbudowany konfigurator hanging protocol, pozwalający na ustawienie zasad ładowania badania | Tak |  |
| 3.17 | Musi umożliwiać udostępnianie badań wewnątrz i na zewnątrz szpitala dla użytkowników systemu | Tak |  |
|  | System do obsługi robota (duplikatora płyt) | Tak |  |
| 1. | System musi obsługiwać szyfrowanie SSL lub TLS do komunikacji z użytkownikiem, | Tak |  |
| 2. | System musi współpracować minimalnie z robotem Rimage , Epson, | Tak |  |
| 3. | System pozwala na utworzenie obrazu ISO i nagranie go na lokalnej nagrywarce, | Tak |  |
| 4. | Użytkownik sam może dokonać instalacji i konfiguracji oprogramowania z dowolnym systemem PACS, dowolnym wspieranym robotem bez udziału serwisu, | Tak |  |
| 5. | System po zainstalowaniu serwisów wywoła konfigurację i pozwoli użytkowi na: | Tak |  |
| 5.1. | skonfigurowanie i podłączenie do programu robota, | Tak |  |
| 5.2. | podłączenie systemu PACS i skonfigurowanie go, | Tak |  |
| 5.3. | System poinformuje użytkownika o dostępności nowej wersji oprogramowania, | Tak |  |
| 5.4. | Autentykacja do oprogramowania odbywa się za pomocą tego samego użytkownika i hasła co do systemów RIS / PACS / Dystrybucji badań, | Tak |  |
| 5.5. | System pozwala na podłączenie dowolnego systemu PACS, | Tak |  |
| 5.6. | System pozwala na podłączenie N systemów PACS i umożliwia ich jednoczesne przeszukanie pod kątem listy badań do nagrania, | Tak |  |
| 5.7. | System automatycznie co zadany przeszukuje skonfigurowane systemy PACS pod kątem nowych badań i informuje użytkownika jeśli nowe badania są dostępne, | Tak |  |
| 6. | System informuje użytkownika o następujących statusach: | Tak |  |
| 6.1. | czy oprogramowanie do zarządzania robotem działa poprawnie, | Tak |  |
| 6.2. | czy robot podłączony do komputera jest aktywny, | Tak |  |
| 6.3. | czy nagrywarki w robocie są aktywne, | Tak |  |
| 6.4. | czy systemy PACS do których przyłączone jest oprogramowanie są aktywne, | Tak |  |
| 6.5. | czy nagranie płyty powiodło się, w przypadku gdy nagranie płyty nie powiodło się informuje użytkownika o błędzie wyświetlając użytkownikowi w oknie aplikacji błąd z oprogramowania producenta robota, | Tak |  |
| 6.6. | postępie w % nagrywania płyty, | Tak |  |
| 6.7. | ilość tuszy jaka jest dostępna w robocie, ilość taśmy dla robotów z nadrukiem za pomocą taśmy, | Tak |  |
| 7. | System pozwala na nagranie badania w następujący sposób: | Tak |  |
| 7.1. | poprzez wybór na liście badania i zaznaczenie do wypalenia, | Tak |  |
| 7.2. | poprzez wysłanie do systemu robota z urządzenia medycznego, badanie po dostarczeniu do wbudowanego systemu PACS automatycznie rozpocznie procedurę nagrywania, | Tak |  |
| 7.3. | System obsługuje kolejkę zleceń badań i umożliwia modyfikację tej kolejki tak by ręcznie przenieść ważniejsze badania na jej początek, | Tak |  |
| 7.4. | System umożliwia nagranie serii z różnych systemów PACS na jednej płycie, | Tak |  |
| 7.5. | System pozwala na dopasowanie interfejsu do potrzeb użytkownika poprzez ukrycie wybranych kolumn, | Tak |  |
| 7.6. | System umożliwia elastyczne filtrowanie po tagach DICOM, np.: wyszukaj badania CT z ostatnich 6 godzin, | Tak |  |
| 7.7. | System umożliwia nagranie kilku badań pacjenta na jednej płycie, | Tak |  |
| 7.8. | System automatycznie dzieli badanie pacjenta na kilka płyt jeśli nie mieści się ono na jednej płycie, | Tak |  |
| 7.9. | System umożliwia zgrupowanie badań pacjenta w obrębie tego samego dnia, tak że jednym kliknięciem możliwe jest wypalenie wielu badań np.: CT , MR , RTG tego samego Pacjenta, | Tak |  |
| 7.10. | System umożliwia podejrzenie miniatury serii i podjęcie decyzji czy dana seria powinna znajdować się na płycie, | Tak |  |

Oprogramowanie stacji

| Wymaganie funkcjonalne | Potwierdzenia wymagania Tak/Nie |
| --- | --- |
| Musi udostępniać tryb diagnostyczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 11 bitów (ilość odcieni szarości) z najwyższą jakością |  |
| musi automatycznie wykrywać ilość podłączonych monitorów i ustawiać odpowiedni tryb wyświetlania aplikacji - ekran diagnostyczny - ekran wyszukiwania badań |  |
| Musi umożliwiać ustawienie trybu autoryzacji do systemu dystrybucji obrazów: - bez autoryzacji - autoryzacja wymagana - autoryzacja opcjonalna |  |
| Musi udostępniać tryb kliniczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 8 bitowym (ilość odcieni szarości) |  |
| obrazy przetwarzane po stronie klienta bazując na pełnych obrazach DICOM, |  |
| obrazy przetwarzanie po stronie serwera, komunikacja z klientem w formie zrekonstruowanych plików obrazowych, musi umożliwiać przetwarzanie danych po stronie serwera, do klienta wysyłany jest jedynie ostateczny wynik przetwarzania danych, klient nie pracuje na obrazach DICOM tak więc załadowanie np.: 1000 obrazów CT i wykonanie na nich rekonstrukcji nie powoduje potrzeby pobrania 1000 obrazów do oprogramowania klienckiego, |  |
| w trybie przetwarzania obrazów po stronie serwera do pracy niezbędny jest udostępniony tylko jeden port tcp 443 lub 80, |  |
| w trybie przetwarzania obrazów po stronie serwera , aplikacja nie może zapisywać jakichkolwiek danych obrazowych na stacji użytkownika, za wyjątkiem sytuacji gdy użytkownik jawnie tego zażąda, |  |
| Musi umożliwić podłączenie więcej niż jednego serwera PACS |  |
| Musi umożliwiać przeszukanie serwera PACS w zakresie: - imię i nazwisko w wersji anglojęzycznej i polskojęzycznej (wyszukiwanie wyświetlanie z polskimi znakami diaktrycznymi) - id pacjenta - nr pesel pacjenta - daty wykonania badania - nazwy badania - modalności badania |  |
| Musi umożliwiać wyszukanie badań z ostatnich X godzin |  |
| Musi umożliwić zapisanie filtru wyszukiwania tak by można go było szybko wywołać w dowolnym momencie |  |
| Po załadowaniu badania, musi wyświetlać użytkownikowi listę dostępnych historycznych badań dostępnych na serwerach PACS, wraz z miniaturami badań |  |
| musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu do pełnego rozmiaru monitora i powrót do poprzednich ustawień i poprzedniej konfiguracji layoutu, |  |
| Musi umożliwić zaznaczenie wybranych obrazów i oznaczenie ich do: - wysłania do wskazanego zewnętrznego systemu PACS - wysłanie do wydrukowania na drukarce DICOM - wykonanie anonimizacji badania - wyświetlania tylko zaznaczonych badań |  |
| Musi umożliwiać ustawienie wydruku DICOM w zakresie - dodanie obrazu do listy drukowanych obrazów, wyświetlane są miniatury drukowanych obrazów - na wyświetlonych miniaturach do drukowania możliwe jest zmiana zoom, zmiana windowlvl - ustawienie layoutu do wydruku |  |
| Musi umożliwiać połączenie kilku serii w jedną serię |  |
| Musi obsługiwać hanging protocols: - minimalny układ layoutów 1x1 , 2x1 , 2x2, 3x2 , 3x3 , 4x4 , 4x5 , 4x6, - możliwe jest przypisanie hanging protocol do określonego typu badania bazując na danych zawartych w tagach DICOM np.: badanie o modalność „CR” z study description „bone*”, tak że dla badanie bone załaduje domyślnie ustalony layout włączając od razu MPR dla tomografii komputerowej i ładując ostatnie badanie porównawczo - użytkownik może ustawić automatyczne porównawcze ładowanie badań historycznych jeśli są dostępne w systemie PACS, - musi umożliwiać jednoczesne otworzenie kilku badań różnych pacjentów w formie okien lub zakładek, pozwoli to radiologowi opracowującym konkretne badanie na przerwanie pracy nad wskazanym badaniem i skonsultowanie badania innego pacjenta, - musi umożliwiać otwarcie i porównanie kilku badań tego samego pacjenta, - musi umożliwiać załadowanie konkretnej wskazanej serii, |  |
| Musi umożliwiać włączenie filtrów na obrazie min wyostrzenie, wygładzenie |  |
| Musi umożliwiać ręczna kalibracja obrazu względem obiektu znajdującego się na obrazie, tak by następnie wszystkie obrazy w serii przyjęły skalibrowaną wartość |  |
| Musi umożliwiać zmianę jasności obrazu |  |
| Musi umożliwiać zmianę kontrastu obrazu |  |
| Musi umożliwiać powiększenie kierunkowe (zoom in, zoom out), powiększanie musi być płynne nie może być skokowe |  |
| Musi umożliwić powiększenie obrazu w skali 1:1 |  |
| Musi umożliwić przesuwanie obrazu w dowolnym kierunku |  |
| Musi umożliwiać obrót obrazu o dowolny kąt |  |
| Musi umożliwiać odbicie obrazu w pionie i w poziomie |  |
| Musi umożliwiać inwersję kolorów obrazu |  |
| Musi umożliwiać nakreślenie rejonu zainteresowania i zasłonięcie wszystkiego poza rejonem zainteresowania (blendowanie) |  |
| Musi umożliwiać wykonanie pomiaru odległości w linii prostej |  |
| Musi umożliwiać wykonanie pomiaru w linii krzywej wolnej oraz w linii krzywej łamanej |  |
| Musi umożliwiać wykonanie pomiaru sercowo-płucnego i obliczenie wskaźnika |  |
| Musi umożliwiać pomiar gęstości punktowy |  |
| Musi umożliwiać pomiar kąta w tym kąta cobba |  |
| Musi umożliwiać pomiar pola powierzchni, obwodu w formie: - okręgu - elipsy - kwadratu - prostokąta |  |
| Musi umożliwiać pomiary dotyczące gęstości minimalnej, średniej, maksymalnej oraz odchylenia standardowego na zaznaczonym obszarze: - okręgu - elipsy - kwadratu - prostokąta |  |
| Musi umożliwiać wywołanie lupy i powiększenie fragmentaryczne obrazu |  |
| Musi umożliwiać wykonanie następujących operacji na obrazie: lupa, możliwe jest w powiększeniu lupy wywołanie funkcji zmiany jasności i kontrastu tak by poza lupą obraz pozostał bez zmian. |  |
| Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MPR (MultiPlanar Reconstruction) w płaszczyznach (osiowej, czołowej, strzałkowej), |  |
| Musi umożliwiać MPR na wszystkich powyższych płaszczyznach musi zaznaczać linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwiać zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn, |  |
| Musi umożliwiać dodanie strzałki z podpisem dla dowolnego obrazu w ramach badania |  |
| Musi umożliwiać MPR – wykonanie zmiany orientacji reformatów MPR |  |
| Musi umożliwiać MPR - wykonanie pomiaru w linii prostej w 3D |  |
| Musi umożliwiać MPR – wykonania pomiaru po linii krzywej łamanej w 3D, |  |
| Musi umożliwiać zapisanie wykonanych pomiarów, ustawień dotyczących jasności i kontrastu tak, że przy ponownym wywołaniu tego obrazu oprogramowanie automatycznie odtworzyło ostatnio zapisane ustawienia dotyczące obrazów i pomiarów, funkcja ta musi być realizowana automatycznie (bez ingerencji użytkownika), dla każdego oglądanego badania, |  |
| Musi umożliwiać ukrycie adnotacji widocznych na obrazie, |  |
| Musi umożliwiać automatycznie dostosowanie wartości i jasności kontrastu dla obrazu na podstawie danych zapisanych w obrazie medycznym, |  |
| Musi umożliwiać wykorzystanie kilku zapisanych ustawień (z ang. Presets) dotyczących jasności i kontrastu, |  |
| Musi umożliwiać zapisanie nowych ustawień (z ang. Presets) dla jasności i kontrastu, |  |
| Musi umożliwiać automatyczne dostosowanie wartości jasności i kontrastu dla całego obszaru na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania, |  |
| Musi umożliwiać automatyczne dostosowanie wartości jasności i kontrastu dla całego obszaru na podstawie wskazanych przez użytkownika obszarów zainteresowań uwzględniając wszystkie obszary zainteresowań podczas dostosowania wartości jasności i kontrastu, |  |
| Musi umożliwiać synchronizację poniższych operacji pomiędzy oknami w ramach layoutu, synchronizować można minimalnie w następujący sposób: - synchronizacja pomiędzy zaznaczonymi oknami, użytkownik zaznacza okna które należy synchronizować - synchronizacja zmiany jasności obrazu, - synchronizacja zmiany kontrastu obrazu, - synchronizacja powiększenia, - synchronizacja przesuwania obrazu, - synchronizacji serii pomiędzy sobą tak by przewijanie jednej serii np. T1 przewijało serie połączone np. T2, jeśli seria nr 1 ma inną grubość niż seria nr 2 aplikacja automatycznie dopasuje linie referencyjnie i wyświetli je na odpowiadającym sobie poziomie, - synchronizacja przewijania obrazu na podstawie (zdjęcie w zdjęcie, grubość ramki w grubość ramki, ręczne ustawienie synchronizacji), - synchronizacja przewijania obrazu umożliwia ustawienia ręcznej synchronizacji dla różnych badań MR i CT tego samego pacjenta w trybie porównawczym, - synchronizacja lupy, - synchronizacja widoku MPR, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwu serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak by obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu |  |
| Musi umożliwiać 3D, VRT |  |
| Musi umożliwiać zdefiniowanie, edycję mapy kolorów CLUT dla rekonstrukcji 3D |  |
| Musi pozwalać na określenie grubości warstwy rekonstrukcji, |  |
| Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MIP (Min / Max intensity project) |  |
| Musi umożliwiać synchronizacja widoku 3D, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwu serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak by obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu, |  |
| Musi posiadać narzędzie lokalizacji, wskazany przez użytkownika punkt na obrazie pojawi się na pozostałych płaszczyznach rzutu, |  |
| Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR stretched, |  |
| Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR straightened, |  |
| CPR na wszystkich wygenerowanych płaszczyznach musi zaznaczać linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwiać zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn, |  |
| Musi posiadać specjalizowany moduł do obsługi mammografii tak by możliwe było wyświetlenie obrazów w układzie: R-CC, L-CC, R-MLO, L-MLO, |  |
| Oprogramowanie musi obsługiwać progresję operacji (zoom, wl, pan) na wszystkie obrazy mammograficzne uwzględniając utrzymywanie przy odpowiednich krawędziach, |  |
| Oprogramowanie musi wyświetlać porównawczo dwa badania mammograficznych w układzie dwóch paneli mammograficznych (obecne na górze, poprzednie na dole), |  |
| Oprogramowanie musi umożliwiać włączenia/ wyłączenia „Hanging Protocol” - automatycznego rozpoznawania badania mammograficznego (na podstawie „Modality”) celem uruchomienia widoku mammograficznego, |  |
| Oprogramowanie musi wykorzystywać klawiaturę specjalizowaną dla stacji mammograficznych, tak by wywołanie jednego przycisku na klawiaturze mammograficznej wykonywało: - automatyczne ustawieni hanging protocols - otworzenie badania historycznego i załadowanie go w ustalonym hanging protocol |  |

DODATKOWE WYMAGANIA

|  | Wszystkie elementy sprzętowe muszą być fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieużywane. | Potwierdzenia wymagania Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy dostarczanego oprogramowania radiologicznego muszą być w języku polskim, z instrukcjami w języku polskim (dopuszcza się instrukcje w formie elektronicznej) |  |
|  | Wszystkie funkcje dostarczanego oprogramowania radiologicznego przeznaczone dla użytkowników mają być dostępne poprzez interfejs WWW bez potrzeby instalacji jakichkolwiek pluginów. Wyjątkiem jest oprogramowanie dla stacji diagnostycznych. |  |
|  | Klient systemu RIS, PACS, Dystrybucja obrazów, Stacji Diagnostycznej pracują na systemie Windows, Linux, Macintosh |  |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz uruchomi wszystkie funkcjonalności systemu RIS/PACS. |  |
|  | Wykonawca (na własny koszt) dokona podłączenia do swojego systemu PACS wszystkich tych urządzeń akwizycyjnych wskazanych przez Zamawiającego, które posiadają DICOM i które zostały ujęte w tabeli. |  |
|  | Centralny System RIS musi być zintegrowany z Centralnym Systemem PACS w zakresie zgodnym z punktem „RIS – moduł integracji z systemami zewnętrznymi”. Integracja za pomocą HL7, |  |
|  | Centralny System RIS musi być połączony z systemem HIS w zakresie zgodnym z punktem „RIS – moduł integracji z systemami zewnętrznymi”. Integracja minimum za pomocą HL7, |  |
|  | Wykonawca zadba aby proces integracji systemu RIS z systemem HIS zakończył się powodzeniem. Nie dopuszcza się pomyłki systemu RIS dotyczącej błędnego skojarzenia rekordu danych pochodzących z RIS z rekordem w systemie HIS. Ogólnie: opis badania w RIS musi być przyporządkowany do prawidłowego pacjenta i jego pobytu w HIS. |  |
|  | Dla jednostek odbiorczych Zamawiającego musi zostać zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie radiologiczne min. na serwerach wyspecyfikowanych w punkcie 2 „ |  |
|  | Centralny System PACS musi być zintegrowany z urządzeniami DICOM, które zostały ujęte w tabeli „Minimalne wymagania dla dostarczanych licencji oprogramowania” w zakresie minimum DICOM Storage, Dicom Query , Dicom Retrieve , Dicom MWL, |  |
|  | Dopuszcza się by Wykonawca zainstalował oprogramowanie do dystrybucji badań na wszystkich istniejących stacjach diagnostycznych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z częścią opisujacą sprzet do ucyfrowienia |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego sprzętu i oprogramowania, która obejmie: - Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu - Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. Wykonawca w trakcie wdrożenia dostosuje szablony, sprawozdania, słowniki, szablony generowanych wydruków itp. do potrzeb Zamawiającego. Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) 24h we wszystkie dni tygodnia, w tym dni świąteczne. |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich systemów i aplikacji należących do przedmiotu zamówienia liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania co najmniej 36 miesięcy |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę |  |
|  | Zamawiającemu przysługuje usługa wsparcia wraz z nadzorem autorskim dla oferowanych systemów informatycznych oraz udzielonych licencji przez 36 miesiące od daty podpisania protokołu odbiory wdrożenia obejmujące m. in.: Wsparcie techniczne 24 h/dobę Informacja o uaktualnieniu oprogramowania Instalacja najnowszych wersji oprogramowania Zdalny monitoring podstawowych parametrów systemu Raportowanie funkcjonowania systemu |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz.w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00] ≤ 8 godz. …………………………………………………………………. |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00] ≤ 24 godz. …………………………………………………………………. |  |
|  | Czas na usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę Centrum Diagnostycznego (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00] ≤ 48 godz. od momentu zgłoszenia …………………………………………………………………….. |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do oferty certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające, iż oferowane urządzenia medyczne są dopuszczone do użytkowania na terenie Polski – wymagane obowiązującymi przepisami (atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności, zgłoszenia (wnioski), ustawa z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010 r.). Dla systemu PACS wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających rejestrację jako wyrób medyczny w klasie min. IIb |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się załączyć do oferty listę uprawnionych podmiotów wykonujących usługi serwisowe na podstawie uzyskanej od producenta autoryzacji w zakresie oferowanego sprzętu – podstawa: art. 90 ustawy z dnia 20-05-2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679). |  |

|  | Minimalne wymagania dla dostarczanych licencji oprogramowania | Potwierdzenia wymagania Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | System PACS / RIS |  |
| 2. | Dostarczone licencje pozwalają na podłączenie nie mniej niż 20 urządzeń DICOM Lista urządzeń diagnostycznych, które muszą być podłączone do PACS w niniejszym postępowaniu: Lista Urządzeń odbiorczych Zamawiającego: |  |
| 3 | Licencja dla Modułu wymiany danych HL7 Systemu RIS, umożliwiająca integrację z systemami HIS, PACS |  |
| 4 | Licencja dla Moduł wymiany danych HL7 sytemu HIS, umożliwiająca integrację z Centralnym Systemem RIS |  |
| 5 | Centralny System Dystrybucji Badań – rekonstrukcje 3D dla min 2 jednoczesnych klientów |  |
| 6 | Centralny System Dystrybucji Badań – 2D dla minimum 10 jednoczesnych klientów |  |
| 7 | Licencja dla minimum 1 stanowiska do obsługi robota (duplikatora płyt) |  |

|  | Minimalne wymagania ogólne dla Systemu Radiologicznego RIS – integracja z Systemami Zewnętrznymi | Potwierdzenia wymagania Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana danych pomiędzy systemami działa w oparciu o protokół HL7 lub w ramach interfejsu rozszerzonego, |  |
| 2. | Jako systemy zewnętrzne przyjmuje się (systemy klasy HIS, systemy klasy PACS, systemy teleradiologiczne), |  |
| 3. | musi umożliwiać jednoczesną integrację w standardzie HL7 z dowolną liczbą zewnętrznych systemów, |  |
| 4. | musi wyświetlić listę zewnętrznych systemów prezentując minimalnie następujący zakres danych (nazwę systemu, typ systemu, czy komunikacja z systemem jest włączona), |  |
| 5. | musi pozwolić na zdefiniowanie sposobu przetwarzania komunikatów dla każdego z systemów zewnętrznych określając sposób przyjmowania komunikatu, np. w zależności od konfiguracji komunikat nowego zlecenia ORM O01 możne zostać przyjęty przez system do wykonania, lub przyjęty w trybie wymagającym potwierdzenie żądanego terminu systemu HIS |  |
| 6. | musi umożliwiać natychmiastową zmianę sposobu działania integracji z systemami zewnętrznymi, poprzez zmianę ustawień konfiguracyjnych, bez potrzeby restartu usług, |  |
| 7. | musi umożliwiać konfigurację składni komunikatów HL7, przychodzących z systemu zewnętrznego (np. przypisanie wskazanego pola komunikatu ADT tak by odpowiadało imieniu i nazwisku pacjenta), |  |
| 8. | musi pozwolić, oddzielnie dla każdego z systemów, na powiązanie zdarzeń systemu RIS z komunikatami HL7 wysyłanymi do systemów zewnętrznych, |  |
| 9. | musi pozwalać na mapowanie przypadków użycia z systemu RIS na przypadki użycia w systemach zewnętrznych, np.: anulowanie zlecenia w systemie PACS wywoła w systemie RIS Anuluj zlecenie, bądź Scal pacjenta i anuluj zlecenie, |  |
| 10. | musi umożliwiać obsługę komunikatów, hurtowe wysyłanie komunikatów HL7 do podłączonych systemów zewnętrznych w zakresie HIS: |  |
| 10.1. | komunikat dodania pacjenta, |  |
| 10.2. | komunikatu z aktualizacją danych pacjenta, |  |
| 10.3. | komunikat scalania danych pacjenta, |  |
| 10.4. | komunikat usunięcia pacjenta, |  |
| 10.5. | komunikatu zlecenia, |  |
| 10.6. | komunikatu przyjęcia zlecenia na listę zleceń oczekujących, |  |
| 10.7. | komunikatu ustalenia terminu zlecenia, |  |
| 10.8. | komunikat zmiany terminu zlecenia, |  |
| 10.9. | komunikat modyfikacji zlecenia, |  |
| 10.10. | komunikat anulowania zaplanowanego zlecenia |  |
| 10.11. | komunikat zakończenia wykonywania badania (MPPS Completed) budowany na podstawie MPPS z systemu PACS, |  |
| 10.12. | komunikat rozpoczęcia wykonywania badania (MPPS IN Progress) budowany na podstawie MPPS z systemu PACS, |  |
| 10.13. | komunikat wypełnienia statystyki - materiałów zużytych do zlecenia, |  |
| 10.14. | komunikat synchronizacji słowników lekarzy, |  |
| 10.15. | komunikat synchronizacji słowników procedur, |  |
| 10.16. | komunikat synchronizacji słowników instytucji kierujących, |  |
| 10.17. | komunikat synchronizacji słowników jednostek wewnętrznych (oddziałów, poradni, pracowni), |  |
| 10.18. | komunikat stworzenia zlecenia z poleceniem opisu badania, |  |
| 10.19. | komunikat stworzenia zlecenia bez polecenia opisu badania, |  |
| 10.20. | komunikat modyfikacji opisu do zlecenia, |  |
| 10.21. | komunikat ponownego wysłania zlecenia, |  |
| 10.22. | komunikat ponownego wysłania opisu do zlecenia, |  |
| 10.23. | wszelkie dane w komunikatach między systemami HIS a RIS muszą umożliwić rozliczenie badania z płatnikiem NFZ, |  |
| 11. | musi umożliwiać obsługę komunikatów, hurtowe wysyłanie komunikatów HL7 do podłączonych systemów zewnętrznych w zakresie systemu PACS: |  |
| 11.1. | komunikat dodania pacjenta, |  |
| 11.2. | komunikat edycji danych pacjenta, |  |
| 11.3. | komunikatu scalenia pacjentów, |  |
| 11.4. | komunikatu utworzenia zlecenia, |  |
| 11.5. | komunikat edycji danych zlecenia, |  |
| 11.6. | komunikat anulowania zlecenia, |  |
| 11.7. | komunikat zakończenia badania (MPPS Comleted), |  |
| 11.8. | komunikat rozpoczęcia wykonywania badania (MPPS IN Progress), |  |
| 11.9. | komunikat stworzenia opisu do zlecenia, |  |
| 11.10. | komunikat modyfikacji opisu do zlecenia, |  |
| 11.11. | komunikat ponownego wysłania zlecenia, |  |
| 11.12. | komunikat ponownego wysłania opisu do zlecenia, |  |
| 12. | Moduł musi pracować w następujący sposób i umożliwiać zmianę trybu: |  |
| 12.1. | rejestracja pacjenta w systemie rejestracji na badanie w ZDO powoduje automatyczną rejestrację tego zlecenia w systemie RIS, |  |
| 12.2. | rejestracja pacjenta w systemie rejestracji na badanie w ZDO powoduje pojawienie się informacji o rejestracji na liście oczekującej, zatwierdzenie tej informacji przez rejestratora ZDO powoduje rejestrację tego zlecenia i poinformowanie systemu rejestracji o zatwierdzeniu terminu, |  |
| 13. | Centralny System RIS wymienia z systemem rejestracji następujące informacje dot. listy pracowni w zakresie: |  |
| 13.1. | nazwy, |  |
| 13.2. | aktywna / nieaktywna, |  |
| 13.3. | czasu otwarcia, |  |
| 13.4. | średniej długości trwania badania, |  |
| 13.5. | o zmianie terminu planowania badania, |  |
| 13.6. | o anulowaniu badania, |  |
| 13.7. | o planowanych przestojach w ZDO, |  |
| 13.8. | o usterkach urządzeń w ZDO, |  |
| 13.9. | Automatyczne scalanie danych pacjenta w RIS na podstawie scalania w systemie nadrzędnym jakim jest HIS. |  |

### System Informatyczny w zakresie E-usług oraz integracji P1,P2

e-Szkolenia – uruchomienie internetowej platformy szkoleń wewnętrznych dla pracowników z wykorzystaniem intranetu z zakresu przepisów BHP.

W ramach szkoleń pracownik zapozna się z materiałem szkoleniowym oraz na koniec będzie mógł przejść egzamin sprawdzający. W przypadku nie zaliczenia pracownik będzie miał możliwość ponownego przeprowadzenia aż do uzyskania wyniku pozytywnego. Wynik ten automatycznie zostanie przekazany do działu kadr do kartoteki pracownika. W przypadku 5 krotnego nie uzyskania zaliczenia system powiadomi kierownika kadr o sytuacji. Umożliwi to podjęcie działań osobistych w celu dopuszczenia pracownika do pracy.

e-Diagnostyka – system dystrybucji cyfrowych danych i obrazów medycznych pozwalający na podgląd wykonanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej badań w gabinetach i poradniach - sprzęt do przeglądania obrazów statycznych (RTG) lub dynamicznych (technologia DICOM z CT, MR). Dodatkowo moduł pozwala na zlecanie pacjentowi badań radiologicznych całkowicie elektronicznie. Po dokonaniu zlecenia w systemie, pacjent zjawia się w pracowni w celu wykonania badania.  Po potwierdzeniu tożsamości pacjentowi wykonuje badanie technik RTG. Badanie po wykonaniu automatycznie zostanie elektronicznie przesłane do diagnosty. O konieczności wykonania opisu badania diagnosta zostaje poinformowany drogą mailową oraz sms w przypadku badań zleconych na Cito. Po wykonaniu badania lekarz diagnosty wysyła powiadomienie o gotowym badaniu i dostępnym w systemie opisie tego badania. Lekarz prowadzący tak jak lekarz diagnosta w przypadku badań na cito dostaje informacje o dostępnym wyniku ważnego badania. Również lekarz zlecający za każdym zalogowaniem się do systemu dostaje informacje o wykazie badań, których jeszcze nie obejrzał lub nie zapoznał się z nimi.

Moduł monitoruje i przypomina lekarzowi diagnoście o liście badań do wykonania, które czekają w kolejce. Lekarz podczas oglądania badania dokonuje jego akceptacji i potwierdza za pomocą check Box-a, że zapoznał się z jego wynikiem.

e-Profilaktyka – uruchomienie internetowej platformy informacyjnej dla mieszkańców miasta i powiatu z zakresu podstawowej wiedzy o  profilaktyce zdrowotnej, pierwszej pomocy itp.

Dodatkowo moduł będzie umożliwiał pacjentowi zapoznanie się z programami profilaktycznymi. Za pomocą szeregu ankiet pacjent będzie weryfikował swoją wiedzę oraz swoje potrzeby. Po zadaniu kilku pytań system zaproponuje udział pacjentowi w skierowanych dla niego badaniach profilaktycznych. Pacjent będzie mógł wybrać termin takiego badania i miejsce oraz dokonać swojego zgłoszenia. W przypadku badań płatnych pacjent z poziomu swojego profilu będzie mógł dokonać odpłatności za badanie za pomocą karty lub przelewem.

Portal, ze względu na wiek pacjenta, będzie proponował i sugerował pacjentowi udział w odpowiednich dla niego badaniach profilaktycznych. Będzie również informował go o możliwości wykupienia badań płatnych w interwałach częstszych, niż proponuje to NFZ, w przypadku gdy będzie uważał, że jego stan zdrowia ulega pogorszeniu. W przypadku uzyskania wyników badań z przekroczonymi normami, system będzie wysyłał powiadomienie o koniecznej wizycie u lekarza pierwszego kontaktu i prosił o potwierdzenie uzyskanej wiadomości.

e-Rejestracja z powiadomieniami – rezerwacja przez pacjentów terminów badań i wizyt u lekarzy specjalistów.

Usługa ta polega na automatycznym wysyłaniu przez system przypomnienia o zbliżającym się terminie wizyty, bądź odwołaniu czy przesunięciu terminu wizyty ze względu na nieplanowaną absencję personelu medycznego. Podczas rejestracji w systemie pacjent dokona wyboru, czy chce w ogóle otrzymywać przypomnienie, a jeżeli tak to wybierze sposób otrzymania przypomnienia: za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej SMS. Przykładowo przypomnienie będzie zawierało:

- datę i godzinę wizyty,

- numer gabinetu,

- nazwisko i imię lekarza,

- określenie rodzaju wizyty (zabieg, porada, konsultacja).

Możliwość zamówienie wizyty domowej przez Internet. Zostanie ona potwierdzona wiadomością SMS lub e-mail.

e-kolejka

Wdrożony system informatyczny będzie automatycznie sprawdzał, czy nie występują konflikty kolejek, tzn. czy pacjent nie jest już zapisany na taki sam zabieg, bądź wizytę lekarską do placówki.

Przykładowy schemat funkcjonowania systemu kolejkowania w przypadku  rejestracji przez Internet:

- pacjent po zalogowaniu w systemie ma wgląd do grafików pracy lekarzy poradni oraz widzi wolne godziny wizyt,

- pacjent wybiera termin wizyty i wysyła formularz zgłoszeniowy,

- serwer zakładu opieki zdrowotnej sprawdza, czy nie ma konfliktu kolejek,

- jeśli nie ma, to zwraca komunikat potwierdzający,

- jeśli jest konflikt, to zwraca komunikat zawierający dane lekarza, poradni i termin, w której jest zarejestrowany termin będący w konflikcie,

- pacjent musi podjąć decyzję o tym, kiedy chce się wybrać do lekarza,

jeśli pacjent rezygnuje z innych terminów to serwer zakładu opieki zdrowotnej wysyła komunikat rejestracji wizyty z żądaniem skasowania innych terminów . Moduł będzie wymagał od pacjenta  potwierdzenia wizyty lub wyboru szukania terminu dla niego do zaakceptowania. W przypadku wizyt oddalonych w czasie, system będzie wysyłał za pomocą sms informacje o terminie wyznaczonej wizyty. W przypadku braku wysyłanych ze strony pacjenta potwierdzeń drogą mailową lub inną elektroniczną, system powiadomi rejestratorkę o konieczności kontaktu telefonicznego i potwierdzenia planowanego przybycia pacjenta do przychodni

e-konsultacje – system umożliwiający pacjentom konsultacje on-line z lekarzami w formule chatu oraz możliwość kierowania pytań bezpośrednio do wybranych lekarzy i sprawdzania statusu odpowiedzi na zadane wcześniej pytania.

E-wyniki

Niniejsza e-usługa jest nastawiona na dostarczenie najświeższych informacji do pacjenta, informacji istotnych dla wyboru terminów wizyt. Analogicznie do informacji z zakresu weryfikacji dostępności lekarza, dostęp do wyników badań powinien stanowić stosunkowo istotny fragment funkcjonalności systemu. Możliwość wglądu w już wykonane badania oraz sama informacja, czy wyniki badań realizowanych wcześniej są już dostępne, pozwoli znacznie odciążyć pracę osób w ramach jednostki. Pacjenci bez wymaganych wyników nie będą niepotrzebnie zajmować miejsca w kolejkach do lekarza. Pracownicy rejestracji/informacji uzyskają przez to zmniejszenie kolejki osób do okienka, mających na celu pytania o dostępność wyników. Oczywiście, odpowiednio wdrożony system umożliwiający pacjentom uzyskanie takich informacji może znacznie zmniejszyć właściwe obciążenia lekarzy, szczególnie w przypadku, gdy wizyta wymaga posiadania wyników różnego typu badań specjalistycznych. Wygospodarowany dzięki takiemu rozwiązaniu czas na pewno zostanie doceniony zarówno przez samych Pacjentów, nie tracących swego czasu w sposób niepotrzebny, jak i lekarzy, wykorzystujących swój czas pracy na sprawy istotniejsze. Zakładane funkcjonalności sprowadzają się zatem do:

- Możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej daty wykonania,

- Dostęp do zleceń archiwalnych pacjenta,

- Wyróżnianie zleceń CITO,

- Automatyczne dobieranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, ze wspomaganie rozdziału materiałów wg jednostek wykonujących (badania realizowane we własnych lub obcych laboratoriach),

- Rejestracja wysłania materiałów do laboratoriów, a także ich pobranie dzięki standardowemu podejściu z wykorzystaniem kodów kreskowych (automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania, osoby pobierającej, uwag, potwierdzenia), stan wykonania wyników z podziałem na grupy, przeglądanie i odpis wyników archiwalnych pacjenta,

- Mile widziana współpraca z istniejącymi modułami laboratoryjnymi.

E –przychodnia

Moduł dostępny z poziomu portalu dla partnerów oraz podmiotów współpracujących.

Dla partnerów typu jednostka POZ

Lekarz jednostki POZ z poziomu swojego Loginu może wejść do dedykowanej części systemu. W zakładce moi pacjenci będzie mógł po nr pesel wybrać swojego pacjenta z przychodni POZ. Uzyska dostęp do wszystkich danych związanych z leczeniem swojego pacjenta w przychodniach przyszpitalnych oraz pobytów w szpitalu.

W ramach podpisanej umowy z SPZZOZ Lipsko będzie mógł elektronicznie zlecić swojemu pacjentowi badania lub zapisać go bezpośrednio do przychodni specjalistycznej, do której go kieruje. W przypadku długich terminów automatycznie pacjent zostanie zapisany do kolejki.

Lekarz POZ będzie podczas wizyty pacjenta u siebie miał informacje o terminach badań okresowych tego pacjenta. Również uzyska informacje o przepisanych lekach oraz o uzyskanych receptach.

Możliwość wypisywania recept elektronicznie dla swoich pacjentów wraz z szybkim jednym klawiszem kopiowaniem recepty wypisanej ostatnio czy recepty tzw. na leki stałe. W przypadku uruchomienia elektronicznej recepty w całym kraju lekarz POZ  już ten moduł będzie posiadał i nie będzie musiał go dokupić do swojego systemu.

Dla innych jednostek

Lekarz jednostki współpracującej  z poziomu swojego Loginu  może wejść do dedykowanej części systemu. W zakładce moi pacjenci będzie po nr pesel mógł wybrać konkretnego swojego pacjenta. Uzyska dostęp do wszystkich danych związanych z leczeniem swojego pacjenta w przychodniach przyszpitalnych oraz pobytów w szpitalu oraz do zakładki ZLECENIA.

Z poziomu zakładki ZLECENIA będzie mógł zlecić swojemu pacjentowi dowolne badania zgodne z podpisaną umową.

Za jej pomocą będzie mógł zapoznać się z wynikami badań które zlecił oraz będzie mógł wydrukować wynik badania dla pacjenta. Wydruk ten musi spełniać wymogi dokumentu medycznego.

EDM – elektroniczna dokumentacja medyczna.

Dzięki modułowi  Szpital  dysponować będzie elektroniczną bazą dokumentacji medycznej pacjentów. Będzie mógł w sposób sprawny dokonać integracji z platforma P1, P2.

Uzyska możliwość natychmiastowego udostępniania dokumentacji medycznej. Wymóg ten jest rzeczą kluczową dla szpitala w związku z  wchodzącymi przepisami. Ponadto, wyniki badań, historie choroby oraz dokumentacja przebiegu leczenia będzie mogła być wykorzystywana przez studentów i pracowników całego szpitala do celów naukowych i dydaktycznych, co pozytywnie wpłynie na poziom kształcenia lekarzy i pozostałego personelu medycznego.

Zaprojektowany system elektronicznego przechowywania danych posiadać będzie szereg zabezpieczeń. Najważniejsze z nich to:

- całość komunikacji pomiędzy elementami systemu (architektura klient-serwer) szyfrowana 128-bit SSL,

- wszelkie serwisy - w tym e-Pacjent będą miały specjalnego użytkownika bazy danych tak, że nawet włamanie za jego pośrednictwem nie zaskutkuje dostępem do wszystkich danych.

- dokumentacja medyczna będzie składowana w chmurze  - poza bazą danych, nie będzie miał do niej bezpośredniego dostępu żaden komponent aplikacji.

- Wszyscy będą komunikować się za pomocą bazy danych więc najpierw trzeba złamać zabezpieczenia bazy danych, a dopiero później uzyska się dostęp do dokumentacji.

Moduł integracji z P1, P2

System będzie pracował zgodnie z  ogłoszonym i opublikowanym Modelem  wymiany danych przez CSIOZ. Zawiera opis komunikatów wymiany danych i definiujący zakres funkcjonalności  zgodny z przyjętym  modelem w platformie P1.

System  w pełni spełnia model Transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1.  Model został zaktualizowany celem dostosowania do projektowanych wymagań prawnych. Zawiera również  specyfikację zapytań o dane zdarzeń medycznych i indeksu tych danych.
System zgodny z  opisem hierarchii węzłów ISO OID, wykorzystywanej w komunikacji w ramach Platformy P1.

System informatyczny będzie pracował w oparciu o opublikowane rejestry udostępnione w ramach projektu P2. Dzięki zastosowaniu WEB Serwisów system będzie miał dostęp do wszelkich aktualizacji opublikowanych w ramach platformy P2. Dostęp do zakładanych rejestrów to:

- Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – spowoduje brak konieczności wprowadzania danych,

- Rejestr Aptek – umożliwi poinformowanie pracownika o najbliższych dla niego działających placówkach,

- Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych – ułatwi prace personelowi z działu zamówień publicznych,

- Rejestr Produktów Leczniczych – da możliwość aktualizacji wiedzy swoje personelu medycznego w zakresie dostępnych obecnie produktów medycznych,

- Rejestr Produktów Leczniczych – umożliwi  weryfikacje czy badanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami czy osobę uprawnioną

- Rejestr Systemów Kodowania – umożliwi dostęp personelowi  do zbioru słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych przy wymianie informacji oraz postawionej diagnozie.

Moduł podpisu elektronicznego /kwalifikowalny, niekwalifikowalny, ePUP/

Systemy informatyczne dostarczone uruchomione i wdrożone w ramach projektu będą realizowały dostęp za pomocą następujących metod uwierzytelniana:

Podpisu elektronicznego kwalifikowalnego – pacjenci przy komunikacji  i składaniu wniosków elektronicznie, pracownicy- przekazywanie dokumentacji na zewnątrz oraz wydawanie dokumentacji w wersji elektronicznej.

Wszelka dokumentacja przekazywana przez placówkę na zewnątrz wersji elektronicznej musi być w podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dlatego wymaga się, aby zarówno dyrekcja jak i osoby kluczowe w danych jednostkach, jak ordynator czy jego zastępca posiadali taki podpis. Ordynator w przypadku sporządzenia kopii dokumentacji pacjenta nawet w przypadku, gdy lekarz prowadzący już nie pracuje w jednostce, podpisuje i autoryzuje wystawiany dokument.

Podpisu elektronicznego niekwalifikowanego – pracownicy - podpisywanie dokumentacji wewnętrznej.

Prowadzenie wszelkich działań podczas procesu leczenia będzie odbywało się przy zastosowaniu niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pozwoli to na zidentyfikowanie, kto odpowiada za poszczególne działania związane z leczeniem pacjenta.

Stosowanie profilu zaufanego ePUAP – dla pacjentów oraz personelu.

Zgodnie z wymogami stawianymi przez platformę P1 oraz P2 oraz takich urzędów jak ZUS czy NFZ, konieczne jest stosowanie podpisów za pomocą ePUP-u.

Dostosowanie e-usług do potrzeb osób niepełnosprawnych

Z udostępnionych e-usług będą mogły korzystać również różne grupy osób niepełnosprawnych.

- rozwiązanie dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących / posługujących się językiem migowym.

System umożliwia osobie głuchej komunikację w jakości nie niższej niż w sytuacji, gdyby osoba była w pełni słysząca. Rozwiązanie polega na integracji stanowiska komputerowego w Rejestracji/Izbie Przyjęć  z zewnętrzna usługą e-Tłumacz.  Interesant „rozmawia” z tłumaczem za pomocą języka migowego a równocześnie tłumacz komunikuje się z pracownikiem Instytucji metodami konwencjonalnymi. W ten sposób pracownikowi udaje się pokonać bariery w komunikowaniu się z osobami głuchymi lub/i niedosłyszącymi bez konieczności posiadania umiejętności posługiwania się językiem migowym. Atutem rozwiązania jest możliwość przeprowadzenia rozmowy na żądanie, w każdej chwili bez konieczności wcześniejszego umawiania obecności tłumacza języka migowego. Do komunikacji wykorzystuje się technologie komunikacji video poprzez wyposażenie stanowiska komputerowego w kamerę internetową. Schemat organizacji pracy powyżej.

- rozwiązania dla osób niedowidzących

Uzupełnienie platformy do świadczenia e-usług pod kątem potrzeb niewidomych użytkowników komputerów.  Rozwiązanie składa się z oprogramowania do syntezy mowy w połączeniu z czytnikiem ekranu i pozwala obsługiwać komputer i zainstalowane w nim programy przez osobę, która całkowicie nie widzi. Sprawia, że niewidomi mogą być zintegrowani cyfrowo — korzystają z szybkiego dostępu do informacji i usług. O ile zachodzi taka potrzeba, użytkownik może przejść do trybu pracy dla osób niedowidzących pobierając dodatkowe oprogramowanie – tzw. „wtyczkę”.

E-usługi wewnętrzne:

e-Szkolenia – uruchomienie internetowej platformy szkoleń wewnętrznych dla pracowników z wykorzystaniem intranetu z zakresu prawa pracy, przepisów BHP, regulaminu wewnętrznego, instrukcji stanowiskowych. Użytkownik po zapoznaniu się z materiałem będzie miał możliwość przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego zapoznanie się z materiałem.

Portal Pacjenta

Portal E-usług pełni funkcje serwisu informacyjnego dla publikacji treści (dane różnych typów) statycznych i dynamicznych, bezpiecznej wymiany danych z systemami/rejestrami zewnętrznymi (np. rejestry danych medycznych, system ratownictwa medycznego) oraz interfejsu dostępowego dla pacjentów do usług telekonsultacji i telediagnostyki.

Portal będzie współpracował z systemami informatycznymi przychodni w trybie bezpośredniej integracji na poziomie baz danych (widok, migawka) i usług (WebServices).

W relacjach łączności zewnętrznej przewiduje się zastosowane mechanizmów ochrony w postaci uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i kodowania danych w zależności od ich zastosowań i stopnia poufności.

Dostęp pacjentów do portalu podlega indywidualnemu uwierzytelnianiu (identyfikator, kod dostępu) i jest chroniony kryptograficznie na poziomie transmisji danych (Secure Socket Layer – SSL).

Charakterystyka funkcjonalna

- aktualizacja serwisu informacyjnego przez użytkowników bez umiejętności tworzenia stron WWW i znajomości wymaganych do tego standardów (HTML, XHTML, DHTML, CSS, itp.),

- oddzielenie treści od wyglądu (prezentacji),

- utrzymanie jednolitego wyglądu i struktury,

- funkcje CMS (systemu zarządzania treścią),

- umożliwienie współdziałania wielu osób przy publikacji,

- umożliwienie tworzenia otwartych publikacji, w których każdy czytelnik może wyrazić swoją opinię (fora wewnętrzne dla zarejestrowanych użytkowników/pacjentów i lekarzy),

- dodatkowe funkcje, jak wyszukiwanie, ułatwienia w linkowaniu stron, automatyczne datowanie, formatowanie obrazków etc.

- Istnieją odpowiednie narzędzia wspomagające autorów i użytkowników w zarządzaniu treścią. Najważniejsze cechy systemu zarządzania zawartością:

- elastyczność systemu, łatwość rozbudowy i zmian w systemie,

- możliwość wykorzystania gotowych szablonów do przygotowania poszczególnych stron i dokumentów - wyeliminowanie konieczności powtarzania standardowych fragmentów kodu HTML oraz standardowych elementów serwisu,

- możliwość definiowania standardowej struktury i elementów strony WWW,

- możliwość zdefiniowania etapów procesu publikacji: korekta, zatwierdzanie, publikacja i archiwizacja,

- możliwość zdefiniowania uprawnień osób na poszczególnych etapach przygotowania treści dla poszczególnych grup autorów, redaktorów, administratorów strony – możliwość rozdzielenia prac nad systemem na zespoły odpowiedzialne za poszczególne elementy: treść, grafikę, wyświetlanie, operacje na bazie danych,

- możliwość budowania różnych modeli otwartych forów (w szczególności adnotacji do publikowanych materiałów),

- oddzielenie operacji bazodanowych od kodu odpowiedzialnego za prezentację danych,

- rozdzielenie kodu wykonywalnego od kodu odpowiedzialnego za wyświetlanie i wygląd strony (HTML, grafika).

Funkcjonalność

Portal będzie dostępny w Internecie oraz w interaktywnym stanowisku informacyjnym (infomacie) i będzie zawierał  następujące grupy informacji:

- serwis informacyjny;

- zakres wykonywanych usług medycznych,

- publikacje na tematy związane z usługami świadczonymi przez Placówkę, informacje dla pacjentów oraz potencjalnych pacjentów,

- możliwość rejestracji przez pacjentów,

- karta pacjenta,

- oferty pracy

Serwis informacyjny:

Informacje o Placówce – profil działalności i specjalizacja medyczna, informacje teleadresowe, godziny otwarcia i godziny przyjęć, prezentacja topologicznego położenia gabinetów i jednostek organizacyjnych (mapa), informacje o personelu, , itp.

Informacje o strategiach rozwoju, planach, realizowanych programach, zamówieniach publicznych.

Usługi medyczne:

Informacje na temat świadczonych usług medycznych (katalog usług/procedur), szczegółowa lista schorzeń, których leczenia podejmuje się PLACÓWKA, informacje o lekarzach realizujących procedury medyczne, informacje o dostępności poszczególnych lekarzy oraz godziny ich przyjęć, poradniki i instruktaże o charakterze ogólnym i profilaktycznym.

Informacje warunkach świadczenia usług:

- artykuły i publikacje poświęcone poszczególnym typom schorzeń jak również informacje o ich przyczynach, sposobach leczenia, możliwościach przeciwdziałania itd.,

- publikacje poświęcone szeroko rozumianej profilaktyce oraz promocji zdrowego trybu życia,

- informacje na temat praw i obowiązków pacjenta,

- informacje dla odwiedzających na temat możliwości zakwaterowania, godzin przyjęć,

- informacje na temat organizowanych seminariów oraz spotkań na terenie Placówki.

Uwaga! Publikacja tych informacji musi być realizowana w trybie szczególnej czułości na ich kompetencję, tak aby mogła być uznawana za wiarygodne i godne zaufania ich źródło.

Oferty pracy:

- informacje na temat możliwości odbywania praktyk;

- informacje na temat możliwości odbywania staży;

- oferty pracy dla lekarzy i personelu;

Karta pacjenta:

- indywidualne dane medyczne;

- informowanie o miejscach pobytu pacjentów;

- wydruk zaplanowanych wizyt/przyjęć;

- formularz komunikacji z lekarzem z funkcją śledzenia odpowiedzi i komentowania;

- rejestracja własnych danych (tekst, nagranie audio, nagranie wideo);

- zapis własnych danych (tekst, nagranie audio, nagranie wideo);

- lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Identyfikacja pacjenta

- Moduł musi współpracować z systemem pracującym u Zamawiającego i zapewniać w sposób całkowicie automatyczny:

- odczyt danych z dowodów osobistych i/lub paszportow (pola MRZ),

- odczyt danych (zapisanie danych w formie tekstowej) w czasie nie dłuższym niż 2. Sekundy,

- rozdzielczość skanera min. 3Mpix (2048 x 1536),

- Interfejs USB 2.0,

- wbudowany procesor sygnałowy,

- rozmiar okna skanera min. 125 x 95 mm,

- brak części ruchomych,

- możliwość rozbudowy o czytnik RFID, skaner UV,

- dostępność bibliotek narzędziowych (Software Development Kit - SDK) umożliwiających integrację z oprogramowaniem systemowym i aplikacyjnym: Windows, Linux, C/C++ C#, Delphi, Java.

Kiosk informacyjny 2 sztuki

Model oraz producent:………

| Parametr | Minimalne wymagania - Piapy |
| --- | --- |
| Kiosk internetowy | Kiosk internetowy: stojący wewnętrzny, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z elektrycznie regulowaną wysokością, |
| Monitor | Monitor LCD wielkość min 19”, dotykowy |
| Interfejsy sieciowe | Interfejsy sieciowe: karta sieciowa Ethernet na płycie 10/100/1000, karta WIFI |
| Wyposażenie dodatkowe | Wyposażenie dodatkowe: - wbudowane głośniki stereo - klawiatura z wbudowaną myszką - słuchawki z mikrofonem - logo szpitala oraz oznaczenie mazowieckiej jednostki na froncie urządzenia |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie: Umożliwiające korzystanie z przeglądarek internetowych, umożliwiające korzystanie wpełni z portalu internetowego szpitala, Piapy są wyposażone w oprogramowanie dla administratorów umożliwiające zdalne sterownie piapem, konfgurowaniem go (automatyczne wyłączanie i włączanie według harmonogramu), oprogramowanie posiada licznik ilości skorzystania z urządzenia |
| Zasilanie | Zasilanie 230V 50Hz; |