Numer Sprawy ZP/04/2018     	 Załącznik nr 3 do SIWZ

PARAMETRY GRANICZNE DLA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF:

- Całkowicie zautomatyzowany pomiar 24 parametrów morfologii z różnicowaniem białych krwinek (WBC) na 5 populacji leukocytów.

Niezbędne parametry mierzone przez analizator:

| LEUKOCYTY | ERYTROCYTY | TROMBOCYTY |
| --- | --- | --- |
| Krwinki białe # | Krwinki czerwone # | PLT # |
| Neutrocyty # i % | Hemoglobina | MPV |
| Limfocyty # i % | Hematokryt | PDW |
| Monocyty # i % | MCV | PCT |
| Eozynofile # i % | MCH |  |
| Bazofile # i % | MCHC |  |
|  | RDW |  |
| Histogramy krwinek czerwonych i płytek krwi |
| Skategramy – min. 1 skategram dla krwinek białych |

(#) – ilościowo (ilość bezwzględna);   (%) – procentowo (ilość względna w stosunku do grupy)

Opis parametru proponowanego :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pozostałe graniczne parametry wymagane:

| Opis parametru oczekiwanego | Tak/Nie | Opis parametru proponowanego |
| --- | --- | --- |
| 2. Wydajność minimum 60 oznaczeń morfologii na godzinę (wraz z różnicowaniem). |  |  |
| 3. Możliwość pracy w systemie otwartym |  |  |
| 4. Maksymalna pobiarana przez analizator objętośc próbki do badania 30 mikroL |  |  |
| 5. Liniowość pomiaru WBC bez konieczności dodatkowego rozcieńczania 0-350 tyś/mikroL - liniowość RBC 0 do 8 mln/,mikroL - liniowość PLT od 0 do 4 mln/mikroL ( stanowi kryterium oceny ofert –w celu dokonania oceny punktowej wymagamy podania dokładnych danych w kolumnie opis proponowanego parametru ) |  |  |
| 6. Pomiar krwinek w stanie natywnym – bez dodatkowego barwienia przed podaniem próbki do analizy w analizatorze. |  |  |
| 7. Zastosowane dwie równoległe i niezależne metody pomiaru leukocytów - jako komplementarne metody. stosowane w analizatorze – których wyniki są porównywane - w celu uniknięcia rezultatów nieprawidłowych dla próbek patologicznych: · optyczna - fluorescencyjna cytometria przepływowa |  |  |
| 8. Pomiar hemoglobiny z użyciem odczynników bezcyjankowych |  |  |
| 9. Użycie systemu flag do wskazania obecności wyników patologicznych |  |  |
| 10. Krew kontrolna do wszystkich parametrów raportowanych morfologii krwi dostępna na 3 poziomach, policzona w ilości uwzględniającej termin ważności na opakowaniu, na min 1 poziomie dziennie. |  |  |
| 11. Mieszadło, przygotowujące krew tuż przed jej analizą. |  |  |
| 12. Kompletne zarządzanie wynikami – zintegrowany komputer z bazą danych o pojemności minimum 10 000 rezultatów wraz ze skategramami. |  |  |
| 13.. Bezpłatne użyczenie mikroskopu. |  |  |
| 14. Prezentacja wyników badań na wbudowanym kolorowym ekranie (z kolorowymi histogramami / skategramami; klawiatura; zewnętrzna drukarka graficzna do prezentacji wyników), może być na ekranie dotykowego monitora. |  |  |
| 15. Wbudowany system kontroli jakości w rutynowym oprogramowaniu (minimum 2.400 pozycji na rezultaty kontrolne, podsumowanie statystyczne i wykresy Levey-Jenningsa ) |  |  |
| 16. Rejestracja CE |  |  |
| 17. Możliwość wprowadzenia kompletnych danych demograficznych pacjenta: · numer identyfikacyjny · imię i nazwisko · data urodzenia · nazwisko lekarza zlecającego. |  |  |
| 18. Możliwość oznaczenia płynów z jam ciała w osobnym trybie pomiarowym bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników. |  |  |
| 19. Zewnętrzna drukarka laserowa |  |  |
| 20. Czytnik kodów paskowych |  |  |
| 21. Bezpłatne szkolenie personelu, serwis i przeglądy w trakcie trwania umowy. |  |  |
| 22. Użyczenie stołu laboratoryjnego pod oferowany analizator |  |  |
| 23. Atlas hematologiczny |  |  |
| 24. Podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informacyjnego INFINITI firmy Roche na koszt wykonawcy. |  |  |
| 25. Rok produkcji analizatora nie starszy niż kwiecień 2015 |  |  |
| 26. Analizator wyposażony w UPS |  |  |

Uwaga!

Parametry graniczne opisane powyżej stanowią minimum, które analizator oferowany przez Wykonawcę musi spełnić.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny jako niezgodnej z SIWZ!